Согласовано:                                                                         Утверждаю:

Руководитель Уральского                                                 И.о. главы Администрации

управления Ростехнадзора                                               городского  округа Верхотурский

__________________ А.С. Поляков                                 _____________В.Ф. Фахрисламов

«_____»_________________ 2014 г.                                                «_____»_________________ 2014 г.

План

взаимодействия служб различных ведомств

городского округа Верхотурский

г.Верхотурье 2014 г.

План

взаимодействия служб различных ведомств, находящихся на территории  городского округа Верхотурский при ликвидации аварийных ситуаций

| Вид аварии | Действия диспетчеров (дежурных) при получении извещения об аварии |
| --- | --- |
|  | Радиотелефониста 71 ПЧ ФГКУ 71 ОФПС | Дежурного ММО №33 МВД России «Новолялинский» | Дежурного Верхотурского РЭС | Дежурного скорой помощи | Диспетчера АДС газовой службы | Примиечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Пожар, связанный с газом, - взрыв газа; -загазованность помещения; подъезда, подвала,взрыв газопровода высокого, низкого давления и т.п. | 1. направляет к месту вызова дежурный караул | 1.направляет сотрудников полиции на место вызова | 1.направляет к месту вызова дежурную бригаду электриков | 1. направляет к месту вызова бригаду скорой помощи | 1. Направляет к месту вызова бригаду АДС, выписывает заявку | Начальник газового участка передаёт сообщение техническому директору ГУП СО «Газовые сети» Крутикову Евгению Геннадьевичу по тел. (89120335478, в его отсутствие зам.технического директора Александрову Андрею Витальевичу ( тел. 89120335374,в его отсутствие инженеру по ТБ Шабалину Анатолию Николаевичу ( тел. 89120335476). При отсутствии связи с техническим директором , зам.технического директора , инженером по ТБ сообщение передается инспектору |
|  | 2. Оповещает АДС газовой службы о выезде по тел « 04» или 2-28-08 | 2. Оповещает АДС газовой службы о выезде по тел « 04» или 2-28-08 | 2. Оповещает АДС газового участка о выезде по тел « 04» или 2-28-08 | 2. Оповещает АДС газовой службы по тел. «04»; или 2-28-08 | 2. оповещает начальника участка, зам.участка, мастера АДС |  |
|  | 3. Оповещает дежурного ММО МВД России «Новолялинский»по тел.02 | 3. Оповещает дежурного 71ПЧ71ОФПС по Свердловской области по тел.01 | 3. Оповещает ЕДДС г.Верхотурье по . тел. 2-60-12 | 3. Оповещает дежурного ММО МВД России «Новолялинский»по тел.02 | 3. 3. Оповещает дежурного ММО МВД России «Новолялинский»по тел.02 |  |
|  | 4.оповещает дежурного скорой помощи по тел.03 | 4. оповещает дежурного скорой помощи по тел.03 | 4.поддерживает связь с дежурной бригадой | 4. Оповещает дежурного 71ПЧ71ОФПС по Свердловской области по тел.01 | 4. Оповещает дежурного 71ПЧ71ОФПС по Свердловской области по тел.01 |  |
|  | 5. поддерживает | 5. поддерживает | 5. в случае необходимости | 5.поддерживает | 5. оповещает |  |
|  | связь с пожарным | связь с | направляет к месту | связь с дежурной | дежурного скорой |  |
|  | расчетом | сотрудниками | доп.силы и средства | бригадой | помощи по тел.03 | Уральского управления |
|  |  | полиции на месте |  | скорой помощи |  | Ростехнадзора |
|  | 5.поддерживает связь с пожарным расчетом | 5.поддерживает связь с сотрудниками полиции на месте вызова |  | 5.поддерживает связь с бригадой скорой помощи | 5. оповещает дежурного скорой помощи по тел.03 | Уральского управления Ростехнадзора Воробьеву Николаю Аркадьевичу (тел.89122265252) или на факс Уральского управления Ростехнадзора 8-343-251-41-58 (круглосуточно) с оформлением оперативного сообщения по форме. Уральского управления Ростехнадзора Воробьеву Николаю Аркадьевичу раб.тел./факс: (8-343) 856-14-06. |
|  | 6. в случае необходимости направляет к месту доп.силы и средства | 5. в случае необходимости направляет к месту доп.силы и средства |  | 5. в случае необходимости направляет к месту доп.силы и ссредства | 6.постоянно поддерживает связь с аварийной бригадой |  |

| Вид аварии | Действия бригад на месте аварии |
| --- | --- |
|  | Расчет пожарной охраны | Наряд полиции | Бригада РЭС | Бригада скорой помощи | Бригада АДС | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Загазованность квартиры, подъезда, подвала | 1.по прибытию на место вызова: если отсутствует бригада аварийной газовой службы организует проветривание помещения, отрыв окна и двери | 1.По прибытии на место вызова: если отсутствует бригада аварийной газовой службы, организует проветривание помещения, открыв окна и двери | 1.по прибытии на место вызова по указанию руководителя аварийных работ отключает дом или несколько домов от электроснабжения, до ликвидации аварийной ситуации на загазованном объекте | 1.по прибытии на место вызова: если отсутствует бригада аварийной газовой службы организует проветривание помещения, открыв окна и двери | 1.при получении заявки подготавливает исполнительно-техническую документацию и планшеты | Руководителем работ по локализации и ликвидации аварии является мастер АДС газовой службы |
|  | 2.предупреждает жильцов и посторонних о недопущении огня и не пользования Эл.приборами | 2.предупреждает жильцов и посторонних о недопущении огня и не пользования Эл.приборами | 2.восстанавливает электроснабжение отключенного дома или нескольких домов после локализации и ликвидации аварийной ситуации только по звонку диспетчера АДС газового участка | 2.предупреждает жильцов и посторонних о недопущении огня и не пользования Эл.приборами | 2.по прибытии на объект принимает общее руководство по локализации и ликвидации аварии |  |
|  | 3.приводит в готовность средства тушения пожара | 3.по указанию руководителя по ликвидации аварии, организует эвакуацию жителей из загазованного помещения |  | 3.оказывает помощь пострадавшим | 3.организует эвакуацию жителей из загазованного помещения при объемной доли газа более 1% |  |
|  | 4.помогает наряду полиции эвакуировать жителей из загазованного помещения | 4.оцепляет район загазованности, не допускает скопления народа в опасных зонах |  | 4.поддерживает связь с дежурным | 4.организует проветривание помещений. |  |
|  | 5.поддерживает связь с дежурным | 5.обеспечивает охрану и порядок |  |  | 5.запрещает пользоваться огнем,,Эл.приборами, ваключателями |  |
|  |  | 6.поддерживает связь с дежурным РОВД |  |  | 6.организует оцепление места аварии, загазованной зоны |  |
|  |  |  |  |  | 7.определяет вероятное место утечки газа |  |
|  |  |  |  |  | 8.организует устранение утечки газа |  |
| Пожар в помещении, у помещения, на газобаллонном складе | 1.осуществляет общее руководство на месте пожара. Организует спасение людей и помощь пострадавшим | 1.осуществляет оцепление объекта, перекрытие дорог, проездов | 1.по прибытии на место вызова по указанию руководителя аварийных работ отключает объект от электроснабжения, до ликвидации аварийной ситуации на загазованном участке | 1.оказывает помощь пострадавшим | 1.отключает газ на угрожаемом участке отключающими устройствами | Руководителем работ по локализации и ликвидации аварии является Старший пожарного расчета |
|  | 2.организует охрану имущества силами наряда полиции | 2.организует и оказывает помощь пострадавшим | 2.восстанавливает электроснабжение отключенного дома или нескольких домов после локализации и ликвидации аварийной ситуации только по звонку диспетчера АДС газового участка |  | 2.если есть ГБУ, принимает меры к выносу из очага пожара баллоны с газом, если нет, приступает к локализации огня, отключив участки газопровода, котором угрожает огонь |  |
|  | 3.ликвидирует пожар | 3.оцепляет объект силами наряда, с привлечением жильцов, работников управляющей компании | 3.поддерживает связь с дежурным |  | 3.проверяет загазованность в 50 метровой зоне при авариях на подземных газопроводах |  |
|  | 4.при необходимости вызывает дополнительные пожарные расчеты | 4.обеспечивает охрану имущества и порядок |  |  | 4.оказывает помощь пострадавшим |  |
| Взрыв газа в помещении, вне помещения | 1.старший пожарного расчета осуществляет общее руководство по локализации и ликвидации аварии | 1.осуществляет оцепление объекта, перекрытие дорог, проездов | 1.по прибытии на место вызова по указанию руководителя аварийных работ отключает объект от электроснабжения, до ликвидации аварийной ситуации на загазованном участке | 1.оказывает помощь пострадавшим | 1.отключает подачу газа к аварийному объекту соответствующим запорным устройством | Руководителем по локализации и ликвидации аварии является старший пожарного расчета |
|  | 2.Принимает меры по предотвращению возникновения пожара | 2.организует и оказывает помощь пострадавшим | 2.восстанавливает электроснабжение отключенного дома или нескольких домов после локализации и ликвидации аварийной ситуации только по звонку диспетчера АДС газового участка | 2.эвакуирует пострадавших в лечебные заведения | 2.принимает меры по предупреждению взрывов (проветривании) ; Проверяет на загазованность 15-метровую зону |  |
|  | 3.осуществляет локализацию и ликвидацию очага воспламенения | 3.обеспечивает охрану объекта и порядок | 3.поддерживает связь с дежурным |  | 3.принимает участие в эвакуации людей, оказании помощи пострадавшим |  |
|  |  | 4.поддерживает связь с дежурным РОВД |  |  | 4.обеспечивает сохранность газовой разводки, оборудования и приборов |  |
|  |  |  |  |  | 5.восстанавливает газоснабжение отключенного объекта после локализации и ликвидации аварийной ситуации |  |
| Несчастный случай от удушья газом или отравления продуктами сгорания | 1.проветривает помещение | 1.старший наряда осуществляет общее руководство на месте происшествия |  | 1.проветривает помещение | 1.Отключает подачу газа | Руководителем по локализации и ликвидации аварии является сотрудник ОВД |
|  | 2.оказывает помощь пострадавшим | 2.оцепляет место происшествия, не пуская посторонних лиц |  | 2.оказывает помощь пострадавшим | 2.оказывает помощь пострадавшим |  |
|  | 3.не допускает посторонних к месту происшествия | 3.организует оказание помощи пострадавшим |  | 3.эвакуирует пострадавших в лечебные учреждения | 3.проветривает помещение |  |
|  | 4.не допускает открытого огня, запрещает пользоваться Эл.приборами | 4.проветривает помещение |  |  | 4.производит проверку соседних помещений на загазованность в 50 метровой зоне |  |
|  | 5.приводит в готовность средства пожаротушения | 5.организует проверку соседних помещений |  |  | 5.принимает меры по предотвращению воспламенения |  |
|  |  |  |  |  | 6.охраняет место происшествия до прибытия комиссии |  |
|  |  |  |  |  | 7.ставит в известность руководство ГУП СО «Газовые сети» |  |
| Умышленное повреждение или угроза повреждения газопроводов и газового оборудования |  |  |  |  | 1.сообщает диспетчеру АДС по тел.04, 2-28-08; 89120339146 | Руководителем по локализации и ликвидации аварии является мастер АДС |
|  |  |  |  |  | 2.ограждает место поврежденного газопровода или оборудования |  |
|  |  |  |  |  | 3.при необходимости по команде диспетчера отключает поврежденный участок газопровода или газовое оборудование |  |
|  |  |  |  |  | 4.охраняет место происшествия |  |
|  |  |  |  |  | 5.ожидает прибытия служб специального назначения |  |

Примечание: При пожаре и взрывах общее руководство работами прибывших спецслужб возлагается на пожарную команду, а при загазованности помещений, подвалов, при разрывах газопроводов на аварийную бригаду АДС газовой службы, при несчастных случаях с людьми от удушья и отравления продуктами сгорания газа, на сотрудников полиции .

Лица, участвующие в локализации и ликвидации аварии, покидают место аварии с разрешения руководителя работ.

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор ГУП СО «Газовые сети»                                                                                                Е.Г.Крутиков

План взаимодействия спецслужб г. Верхотурье:

Начальник ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области»

В.Е.Храмцов

И.о. начальника отдела полиции №33 ММО МВД России «Новолялинский»                                                   С.Ю. Дуркин

Главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»                                                                                         С.Н.Полтавский

Начальник Верхотурского РЭС                                                                                                                                А.В.Смагин

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации городского округа Верхотурский                                                                                                 С.И.Терехов

Ознакомлен:

Инспектор Уральского управления                                                                                                                          Н.А.Воробьев

Ростехнадзора

| № пп | Наименование взаимодействующего органа | Адрес | Руководитель | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФГКУ «71 ОФПС России по Свердловской области»; |  |  |  |
| 2. | отдела полиции № 33 ММО МВД России; |  |  |  |
| 3. | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского район»а |  |  |  |
| 4. | Верхотурский участок ОАО «МРСК»; |  |  |  |
| 5. | Администрация городского округа Верхотурский |  |  |  |
| 6. | МКУ «ЕДДС» |  |  |  |
| 7 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети» |  |  |  |
| 8 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральское управление Ростехнадзора |  |  |  |