АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.08.2016г. № 696

г. Верхотурье

# О создании, в целях пожаротушения, условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных

# на территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, стабилизации обстановки с пожарами в городском округе Верхотурский, предотвращения гибели людей от пожаров и роста материального ущерба на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

1) перечень пожарных водоемов, расположенных в границах городского округа Верхотурский;

2) перечень источников водоснабжения, приспособленных для целей пожаротушения на территории городского округа Верхотурский;

3) правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Верхотурский.

2.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.):

1) организовать два раза в год (апрель и октябрь) проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Верхотурский, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты проверки оформлять актом;

2) в срок до 01 октября 2016 года внести изменения в подпрограмму «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2020 года» муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» в части финансирования в 2017-2020 годах мероприятий по проведению ремонтных работ пожарных водоемов, пирсов и подъездов к ним в местах с недостаточным обеспечением источников водоснабжения: п. Привокзальный ул. Гагарина, 30, д. Костылева, д. Рычкова, с. Пия, д. Никитина, д. Злыгостева, д. Морозова, д. Малахова, д. Лаптева.

3.Рекомендовать организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

1) принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения;

2) оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»;

3) обеспечить доступ к пожарным водоемам и гидрантам, произвести своевременную очистку крышек пожарных водоемов, гидрантов от грязи, льда и снега;

4) определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский                                                          В.В. Сизиков

Утверждены

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 19.08.2016г. № 696

# «О создании, в целях пожаротушения, условий

# для забора в любое время воды из источников

# наружного водоснабжения, расположенных на

# территории городского округа Верхотурский»

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории городского округа Верхотурский

1.Общие положения

1.1.Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа Верхотурский и обязательны для всех абонентов, имеющих источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2.Наружное противопожарное водоснабжение городского округа Верхотурский включает в себя: водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3.Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4.Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1.Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.5.Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.

2.6.Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1.Руководители и абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2.С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3.Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4.При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

3.5.При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6.При проверке пожарного пирса проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.

3.7.При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1.нвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2.Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3.Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением Администрации городского округа Верхотурский создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители Администрации городского округа Верхотурский, органа государственного пожарного надзора, ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по Свердловской области», абоненты.

4.4.Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

причины сокращения количества водоисточников;

диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

наличие насосов-повысителей, их состояние;

выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов);

строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5.Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6.По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1.Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2.Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3.Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4.Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить Администрацию городского округа Верхотурский и подразделения пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5.После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6.Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

в зимних условиях

6.1.Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2.В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 19.08.2016г. № 696

# «О создании, в целях пожаротушения, условий

# для забора в любое время воды из источников

# наружного водоснабжения, расположенных на

# территории городского округа Верхотурский»

Перечень пожарных водоемов,

расположенных на территории городского округа Верхотурский

| № п/п | Местонахождение пожарного водоема (адрес) | Собственник пожарного водоема | Наличие площадки с твердым покрытием | Состояние пожарного водоема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 25 | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 2 | г. Верхотурье, ул. Сенянского, 17 | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 3 | д. Глазуновка, Верхотурского района, ул. Проезжая, д.3 «А» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 4 | с. Дерябино, Верхотурского района, ул. Советская, д.13 «А» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 5 | с. Кордюково, Верхотурского района, ул. Центральная, д.44 «В» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 6 | с. Красногорское, Верхотурского района, ул. Набережная, д.3 «А» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 7 | с. Меркушино, Верхотурского района, ул. Центральная, д.28 «Б» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 8 | д. Заимка, Верхотурского района, ул. Центральная, д.20 «А» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 9 | с. Прокопьевская Салда, Верхотурского района, ул. Сенянского, д.2 «Г» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 10 | д. Лебедева, Верхотурского района, ул. Береговая, д.1 | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 11 | п. Карпунинский, ул. Культуры, 10 | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 12 | п. Привокзальный, Верхотурского района, ул. Трактовая, 6 «В» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 13 | п. Привокзальный, Верхотурского района, ул. Гагарина, 30 «А» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | неудовлетворительное |
| 14 | г. Верхотурье, ул. Восточная, 1 | ООО «Стройтранс» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 15 | п. Привокзальный, Верхотурского района, ул. Чапаева, 20 | Дом-интернат | имеется | удовлетворительное |
| 16 | г. Верхотурье, ул. Ленина, 13 | ООО «Стройтранс» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 17 | г. Верхотурье , ул. Клубная, 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 18 | г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 19 | п. Привокзальный, Верхотурского района, ул. Свободы, 22 (жилая зона – 2 ед.) | ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 20 | п. Привокзальный, Верхотурского района, ул. Свободы, 22 (промышленная зона – 2 ед.) | ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 21 | г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 50 | ПУ г.Верхотурье Серовского ДРСУ | имеется | удовлетворительное |
| 22 | г. Верхотурье, ул. Парковая, 6 | ВМУП «Транспорт» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 23 | г. Верхотурье , ул. Совхозная, 13 | ПО «Верхотурский коопромхоз» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 24 | п. Привокзальный, Верхотурского района, ул. Советская, 15 | ИП Петров Н.И. | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 25 | п. Привокзальный, Верхотурского района, ул. Заводская, 3 «А» | ИП «Копылов» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| Пирсы |
| 1 | с. Усть-Салда, Верхотурского района, ул. Речная, д.16 «А» | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| Гидранты |
| 1 | п. Карпунинский, ул. Культуры, 10 | МКУ «Служба заказчика» | нуждается в обустройстве | удовлетворительное |
| 2 | д. Заимка, Верхотурского района (1 ед.) | ГОУ «Верхотурский детский дом» | имеется | удовлетворительное |
| 3 | Свердловская область, Верхотурский район, 11 км северо-восточнее г. Верхотурье (гидрант – 17 ед.) | Урайское УМН АО «Транснефть-Сибирь» НПС «Сосновка» | имеется | удовлетворительное |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 19.08.2016г. № 696

# «О создании, в целях пожаротушения, условий

# для забора в любое время воды из источников

# наружного водоснабжения, расположенных на

# территории городского округа Верхотурский»

Перечень источников водоснабжения, приспособленных для целей пожаротушения

на территории городского округа Верхотурский

| № пп | Адрес, характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Место расположения водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Малышева Городской пруд, не ограничено. Дамба | Городской пруд |
| 2 | п. Привокзальный, начало ул. Крайняя, копань, не ограничено | Направление ГЭС |
| 3 | г. Верхотурье, ул. Ершова, 15, 20м3 ПВ | МБОУ ДО «ЦДТ», в ограде объекта |
| 4 | г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 25, 20м3 ПВ | Детский сад № 3 |
| 5 | г. Верхотурье, ул. Гагарина, 27, 50м3 ПВ | Городское кладбище |
| 6 | г. Верхотурье, ул. Гагарина, копань | Городской стадион |
| 7 | п. Привокзальный, пирс, река Актай | устье рек Актай и Тура |
| 8 | п. Привокзальный, пожарный водоем, копань | на территории бывшего ЗАО «Свердлеспрома» |
| 9 | г. Верхотурье, ул. Мира, 1, 60м3 ПВ | Здание ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» |
| 10 | г. Верхотурье, Перекресток улиц Покровская и Нагорная, 20м3 ПВ | Детский сад № 19 |
| 11 | г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3, 50м3 ПВ | МАОУ «ООШ № 2» |
| 12 | г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 66, 1000 м3 | Перекресток улиц 20 лет Победы и Мира |
| 13 | г. Верхотурье, ул. Трактовая, 6 | ИП Боровских |