Огнетушители

Углекислотные огнетушители.

Эти огнетушители рассчитаны на тушение возгораний: газообразных и жидких веществ класса С и В; электроустановок, с напряжением менее 1000 V; веществ, для процесса горения которых, в обязательном порядке, требуется доступа воздуха.

Недостатки углекислотного огнетушителя:

- инертность, содержащегося в нем, вещества;

- вероятность появления изрядного теплового напряжения при резком охлаждении объекта тушения;

- аккумуляция статических зарядов, при выходе углекислоты, на огнетушителе;

- вероятность воздействия токсичных паров углекислого газа на человеческий организм, главным образом во время тушения пожара внутри помещения, и риск обморожения

- снижение, при минусовых температурах, КПД огнетушителя;

Порошковые огнетушители.

Эти огнетушители используются при тушении пожара на средствах транспорта, автобазах, в торговых палатках, жилых, складских, служебных помещениях, автопарках, гаражах, садовых домах и небольших хранилищах горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Они наиболее универсальны по области своего применения.

Их недостатки:

- отсутствует охлаждающий эффект при тушении возгорания, вследствие чего возможно повторное воспламенение ранее потушенного горючего от раскаленных составных частей оборудования и/или строительных конструкций;

- невозможность использования порошковых огнетушителей при защите вычислительной техники, электрооборудования с крутящимися элементами, электронного оборудования, предметов искусства и т.п.;

- снижение видимости при тушении, в связи с высокой запыленностью в результате сформировавшегося порошкового облака;

- высокая дисперсность, требующая строгого соблюдения периодической проверки эксплуатационных параметров (текучесть, влажность и пр.) и рекомендованного режима хранения.