# Утверждены

Решением Думы

городского округа Верхотурский

от 7.07.2010 г. № 39,

c изменениями, утвержденными                                      решениями Думы городского округа Верхотурский

от 27.11.2013 г. № 66,

от 13.07.2016 г. № 40,

от 08.02.2017 г. № 2,

от 22.03.2017 г. № 13,

от 22.03.2017 г. № 14,

от 06.12.2017 г. № 69,

от 09.06.2018 г. № 27,

от 25.07.2018 г. № 33,

от 24.10.2018 г. № 55,

от 19.07.2019 г. № 30,

от 03.10.2019 г. № 13,

от 12.12.2019 г. № 32,

от 05.02.2020 г. № 2,

от 05.08.2020 г. № 40,

от 14.10.2020 г. № 48,

от 09.12.2020 г. № 58,

от 22.12.2020 г. № 62

от 29.04.2021 г. № 29

от 26.05.2021 г. № 33

от 15.07.2021 г. № 41

от 25.08.2021 г. № 48

от 22.11.2021г.  №63,

от 09.02.2022 г. №3,

от 13.07.2022г. №52,

от 28.09.2022г.  №64.

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский (далее - Правила) являются муниципальным нормативным правовым актом, подготовленным на основании постановлений Администрации городского округа Верхотурский от 16.06.2011 г. № 650 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Градостроительное развития территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы», от 16.06.2011 г. № 648 «О выполнении научно-исследовательских и проектных работ по развитию городского округа Верхотурский», от 18.05.2011 г. № 524 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта генерального плана городского округа Верхотурский и правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Верхотурский, принятым решением Верхотурского Уездного Совета муниципального образования Верхотурский уезд от 23 июля 2005 г. № 33, генеральным планом городского округа Верхотурский, а также с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического развития городского округа Верхотурский.

Правила подготовлены в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования «Городской округ Верхотурский», сохранения и улучшения окружающей среды и объектов культурного наследия, планировки территорий, обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, сбалансированного соотношения частных и общественных интересов в регламентировании прав на использование и развитие объектов капитального строительства, земельных участков, соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц в принятии решений и обеспечения контроля за принятыми решениями по землепользованию и застройке, привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и строительства объектов капитального строительства, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Правила включают в себя порядок их применения и внесения изменений в Правила, карту градостроительного зонирования, градостроительные регламенты.

## Раздел 1.

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

## И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

### Глава 1.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Документы и основные понятия и термины, используемые  в Правилах

1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах, приведены в приложении № 1 к настоящим Правилам.

2. Перечень документов, используемых при применении Правил, приведен в приложении № 2 к настоящим Правилам.

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

#### 1. Настоящие Правила вводят в городском округе Верхотурский систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении территории муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительных регламентов по видам разрешенного использования земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах этих территориальных зон, в целях:

1) защиты прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в связи с землепользованием и застройкой;

2) обеспечения открытой информации о порядках и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

3) формирования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления физическим и юридическим лицам в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) обеспечения условий для реализации планов и программ социально-экономического развития городского округа Верхотурский, социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, сохранения природной среды и исторического наследия;

5) сохранения исторической, ландшафтной, градостроительной среды исторически ценных градоформирующих объектов с учетом зон охраны объектов культурного наследия, вновь создаваемых особо охраняемых территорий федерального и регионального значения;

5) создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам и правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства возможности выбора наиболее эффективного вида использования земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами;

6) обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

7) обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в сфере землепользования и застройки;

8) создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Городской округ Верхотурский», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, в том числе исторического поселения «Город Верхотурье».

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

- проведению градостроительного зонирования территории городского округа и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

- введению на территории исторического поселения «Город Верхотурье» до утверждения в установленном законодательством порядке градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны,  особого режима градостроительной и хозяйственной деятельности в виде ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;

- разделению территории на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них, а также для упорядочения планировочной организации территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

4. Настоящие Правила применяются совместно с:

1) техническими регламентами (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

2) нормативами градостроительного проектирования Свердловской области и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Верхотурский;

3) законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сфере регулирования землепользования и застройки.

5. Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ Верхотурский», независимо от организационно-правовой формы.

6. Настоящие Правила состоят из порядка их применения и внесения изменений в указанные Правила, карты градостроительного зонирования, градостроительных регламентов.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе генерального плана городского округа Верхотурский, документации по планировке территории в соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами и с учетом установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации зон с особыми условиями использования территорий.

Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, объекты капитального строительства, независимо от форм собственности,

Установление территориальных зон осуществляется в порядке, указанном в статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты территориальных зон содержатся в разделах 2, 3 настоящих Правил.

2. Действие градостроительных регламентов не распространяется и не устанавливается на земельные участки, указанные в статье 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской области, уполномоченным органом местного самоуправления городского округа Верхотурский  в соответствии с федеральными законами.

3. На карте градостроительного зонирования территории городского округа Верхотурский отображены:

1) территориальные зоны;

2) зоны с особыми условиями использования территорий;

3) земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется;

4) земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

На карте зон ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия исторического поселения «Город Верхотурье» отображены зоны, в которых вводятся временные ограничения градостроительной и хозяйственной  деятельности, режимов использования территории  по условиям охраны объектов культурного наследия до разработки и утверждения в порядке, установленном  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами в случаях, когда на земельный участок или объект капитального строительства распространяется требование градостроительного регламента;

2) ограничениям градостроительной и хозяйственной деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия на территории исторического поселения «Город Верхотурье»;

3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в случаях, когда земельный участок или объект капитального строительства расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

4) иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных участков или объектов капитального строительства, включая муниципальные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

5. В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

1) основные виды разрешенного использования, которые при условии соблюдения технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент настоящих Правил после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не предусмотренные градостроительными регламентами, являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены.

Для каждой территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования земельных участков, объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и нормативов градостроительного проектирования.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

7. Указанный в пункте 6 настоящей статьи порядок устанавливается в случаях когда:

1) при изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения на строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьей 37 настоящих Правил за исключением случаев, когда разрешения на строительство не требуется, иных случаев, установленных законодательством о градостроительной деятельности;

2) при изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства на другой вид разрешенного использования не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В этих случаях собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства направляют уведомление о намерении изменить вид использования объектов капитального строительства в уполномоченное в сфере архитектуры и градостроительства отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа – Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (далее - Отдел архитектуры и градостроительства), которое в установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется муниципальным правовым актом городского округа Верхотурский;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запрашивает разрешение на изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования. В этих случаях применяются процедуры, установленные главой 8 настоящих Правил.

8. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать:

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков;

2) минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту) зданий;

4) максимальный процент застройки участков;

5) максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков;

6) иные параметры.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования.

Количество видов предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализования, телефонизации и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и нормативам градостроительного проектирования.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по планировке территории.

Статья 3.1.Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими  и юридическими лицами

1. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования земельных участков, объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и нормативов градостроительного проектирования.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи порядок устанавливается в случаях когда:

1) при изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения на строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьей 37 настоящих Правил за исключением случаев, когда разрешения на строительство не требуется, иных случаев, установленных законодательством о градостроительной деятельности;

2) при изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства на другой вид разрешенного использования не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В этих случаях собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства направляют уведомление о намерении изменить вид использования объектов капитального строительства в уполномоченное в сфере архитектуры и градостроительства отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа – Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (далее - Отдел архитектуры и градостроительства), которое в установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется муниципальным правовым актом городского округа Верхотурский;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запрашивает разрешение на изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования. В этих случаях применяются процедуры, установленные главой 8 настоящих Правил, статьей 39 Градостроительного кодекса.

3.Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов  капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями может осуществляться при наличии дополнительного разрешения и согласовании Администрации городского округа Верхотурский.

4.В случае, если земельный участок и объект капитального строительства  расположен на землях, на которых действие градостроительного регламента не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то решение о возможности изменения вида его использования принимается Администрацией городского округа Верхотурский в соответствии с законодательством РФ.

5.Изменение правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в порядке установленном жилищным законодательством. При этом виды разрешенного использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании

и застройке

Администрация городского округа Верхотурский обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:

публикации Правил и открытой продажи их копий;

размещения Правил на официальном сайте Администрации городского округа Верхотурский в сети «Интернет»;

создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в Отделе архитектуры и градостроительства, иных органах и организациях, уполномоченных в сфере регулирования землепользования и застройки городского округа Верхотурский;

обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам извлечений из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Глава 2.

ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ

ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим  правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты городского округа Верхотурский по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия таких разрешений не истек.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, если эти объекты:

1) имеют виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территорий в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных  статьей 47 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством.

4. Правовым актом Администрации городского округа Верхотурский может быть придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости и, как следствие, значительно снижает стоимость этих объектов.

Статья 6. Использование земельных участков и объектов капитального строительства не в соответствии

с Правилами

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в статье 5 настоящих Правил, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют не соответствующие одновременно настоящим Правилам и техническим регламентам (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», нормативам градостроительного проектирования и Градостроительному кодексу Российской Федерации) земельные участки и объекты капитального строительства, существование или использование которых опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Все изменения земельных участков и объектов капитального строительства не соответствующие настоящим Правилам, осуществляемые путем изменения видов их использования, строительных параметров, могут осуществляться только путем приведения их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами градостроительного проектирования или уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать параметры объектов капитального строительства, указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 5 настоящих Правил, за исключением жилых домов, признанных ветхими по данным инвентаризации органов БТИ. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности).

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 настоящих Правил объекты капитального строительства, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования земельных участков и объектов капитального строительства на иной несоответствующий вид использования не допускается

### Глава 3.

### УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

# Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Администрации городского округа Верхотурский регулируют действия физических и юридических лиц, которые:

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых Администрацией городского округа Верхотурский по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции;

обращаются в Администрацию городского округа Верхотурский с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства, реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке территории, посредством которой из состава земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности выделяются вновь образуемые земельные участки;

являясь правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства;

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков многоквартирных домов;

осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены:

возведение строений капитального или некапитального характера (с ограниченным сроком использования) на земельных участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих приватизации и передаваемых в аренду на срок не более 5 лет;

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собственности;

действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке.

3. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для комплексного освоения в целях жилищного строительства или развития застроенных территорий), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, осуществляется подготовка проектов межевания и градостроительных планов указанных земельных участков при соблюдении следующих требований законодательства о градостроительной деятельности:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие самостоятельных подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку.

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке Администрации городского округа Верхотурский

1. Комиссия по землепользованию и застройке Администрации городского округа Верхотурский (далее - Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом Администрации городского округа Верхотурский и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления Администрации городского округа Верхотурский и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Администрацией городского округа Верхотурский.

2. Комиссия:

обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе Администрации городского округ Верхотурский, на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний;

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных главой  8 настоящих Правил, Порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным нормативным правовым актом Думы городского округа Верхотурский;

подготавливает главе Администрации городского округа Верхотурский заключения по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений Администрации городского округа, касающихся вопросов землепользования и застройки;

организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам согласно статьям 41, 42 настоящих Правил, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

3. Персональный состав Комиссии и ее председатель утверждается постановлением Администрации городского округа Верхотурский сроком на 3 года. В состав Комиссии в обязательном порядке входят представители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Верхотурский:

Отдела архитектуры и градостроительства;

Комитета по управлению муниципальным имуществом;

Отдела экономики;

Юридического отдела.

В состав Комиссии также включаются представители территориальных органов Администрации городского округа Верхотурский и депутаты Думы городского округа Верхотурский (по согласованию с Думой).

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Секретарь Комиссии является специалистом Отдела архитектуры и градостроительства.

4. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос.

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов за плату, размеры которой не должны превышать затрат на их изготовление.

6. Публичные слушания, проводимые Комиссией, могут назначаться на рабочие и воскресные дни. В дни официальных праздников заседания Комиссии и публичные слушания не проводятся. В рабочие дни время начала публичных слушаний не может быть назначено ранее 18 часов местного времени.

Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил

1. К органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся уполномоченные главой Администрации городского округа Верхотурский отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Верхотурский.

2. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Верхотурский, уполномоченного в области градостроительной деятельности – Отдела архитектуры и градостроительству входит:

подготовка для главы Администрации городского округа Верхотурский, Думы городского округа Верхотурский и Комиссии регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил. Доклад должен включать соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений предельных параметров разрешенного строительства применительно к различным территориальным зонам;

участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существующих объектов капитального строительства, а также для строительства новых объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов капитального строительства;

проверка документации по планировке территории на предмет соответствия настоящим Правилам, техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования;

подготовка для утверждения уполномоченным органом местного самоуправления градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа в соответствии со статьей 22 настоящих Правил;

выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии со статьями 37, 39 настоящих Правил;

предоставление в рамках своей компетенции заинтересованным лицам заключений, материалов и информации, необходимых для проведения публичных слушаний в порядке, определенном главой 8 настоящих Правил;

ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утвержденной документации по планировке территории;

выполнение иных функций в соответствии с Положением отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Верхотурский, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства.

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Верхотурский, уполномоченном в сфере планирования развития экономики – Отдела экономики, входит:

организация и координация разработки проектов планов и программ развития городского округа Верхотурский, в том числе, в соответствии с настоящими Правилами;

внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налогового потенциалов городского округа;

организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной системой, включая информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том числе инновационных, направленных на социально-экономическое развитие городского округа и обеспечение его жизнедеятельности;

разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики городского округа;

обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на территории городского округа;

разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства объектов муниципального заказа;

выполнение иных функций в соответствии с Положением об отраслевом (функциональном) органе Администрации городского округа Верхотурский, уполномоченном в сфере планирования развития экономики.

4. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Верхотурский, уполномоченном в сфере управления имуществом городского округа Верхотурский  - Комитета по управлению муниципальным имуществом, входит:

предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заключений относительно специальных согласований, иных вопросов;

участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и программ земельной реформы, в том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил;

обеспечение организации и проведения торгов - аукционов, конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством планировки территории и сформированных из состава государственных, муниципальных земель;

подготовка решений о предоставлении земельных участков, а также резервирование земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд;

осуществление контроля за использованием и охраной земель;

выполнение иных функций в соответствии с Положением об отраслевом (функциональном) органе Администрации городского округа Верхотурский, уполномоченном в сфере управления имуществом.

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Верхотурский, уполномоченного в области ведения правовой работы, входит:

подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;

подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, нормативных и иных правовых актов Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Верхотурский по вопросам землепользования и застройки;

обеспечение правовой информацией отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Верхотурский по вопросам землепользования и застройки;

предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений по вопросам ее деятельности;

выполнение иных функций в соответствии с Положением об отраслевом (функциональном) органе Администрации городского округа Верхотурский., уполномоченном в сфере ведения правовой работы.

6. Иные уполномоченные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Верхотурский участвуют в работе по вопросам применения настоящих Правил на основании положений об этих органах в соответствии с Уставом городского округа Верхотурский, иными муниципальными правовыми актами городского округа Верхотурский.

Указанные органы в рамках своей компетенции предоставляют по запросу Комиссии заключения, материалы и информацию, необходимые для проведения публичных слушаний, в порядке, определенном главой 8 настоящих Правил.

### Глава 4.

### ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

#### Статья 10. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования земельных участков

1. Градостроительная подготовка земельных участков - действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к:

1) не разделенным на земельные участки землям, находящимся в государственной и муниципальной собственности, посредством подготовки документации по планировке территории - проектов планировки, проектов межевания, результатом которых являются:

градостроительные планы земельных участков;

планы земельных участков в границах впервые образуемых элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) для комплексного освоения в целях строительства;

2) ранее сформированным земельным участкам, принадлежащим физическим и юридическим лицам, путем подготовки градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов - без подготовки документации по планировке территории с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ земельных участков).

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки осуществляется в соответствии с нормами:

гражданского законодательства - в случаях, когда указанные права приобретаются одним физическим, юридическим лицом у другого физического, юридического лица;

земельного законодательства - в случаях, когда указанные права предоставляются физическим и юридическим лицам на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государственных или муниципальных земель, уполномоченными государственными, муниципальными органами;

жилищного и земельного законодательства - в случаях приобретения собственниками помещений в многоквартирном доме прав на земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

4. До разграничения государственной собственности на землю органы местного самоуправления городского округа Верхотурский в соответствии с земельным законодательством и в пределах их полномочий распоряжаются подготовленными и сформированными земельными участками, расположенными в границах городского округа Верхотурский, за исключением земельных участков, на которые в порядке, установленном законодательством, зарегистрированы права собственности физических и юридических лиц, а также права собственности Российской Федерации и Свердловской области.

После разграничения государственной собственности на землю органы местного самоуправления городского округа Верхотурский распоряжаются исключительно земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по планировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным законодательством и в порядке, определенном настоящими Правилами.

5. В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до разграничения государственной собственности на землю государственная регистрация права государственной собственности на землю для осуществления распоряжения землями, находящимися в государственной собственности (для предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности), не требуется.

Физические, юридические лица, которым предоставлены права на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель осуществляют государственную регистрацию прав на предоставленные им земельные участки.

6. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные от прав третьих лиц земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из оборота.

7. Из состава государственных, муниципальных земель физическим и юридическим лицам могут предоставляться только сформированные земельные участки. Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является земельный участок, применительно к которому:

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки или проекта межевания) определено, что земельный участок в утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением возможности обременения правами третьих лиц, связанных с установлением в порядке статьи 35 настоящих Правил границ зон действия публичных сервитутов);

2) установлено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка в соответствии со статьей 47 настоящих Правил;

3) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены технические условия подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (по водоотведению, водо-, тепло-, электроснабжению) - в случае, когда использование соответствующего земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения;

4) установлены границы земельного участка на местности;

5) произведен государственный кадастровый учет;

6) проведена процедура подготовки на торги.

8. Факт того, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного законодательства, сформирован согласно требованиям земельного законодательства и на него могут быть предоставлены права физическим и юридическим лицам, определяется одновременным наличием:

градостроительного плана земельного участка, подготовленного по установленной форме на основании градостроительного зонирования и в результате планировки территории, в том числе включаемых в состав градостроительного плана земельного участка технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения - в случаях, когда строительство, реконструкция объектов и их эксплуатация не могут быть обеспечены без такого подключения;

кадастрового плана земельного участка, подготовленного и удостоверенного в соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете земельных участков, выданного органу местного самоуправления городского округа Верхотурский.

Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, который предоставляется лицам, заинтересованным в приобретении прав на сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки путем участия в торгах, проводимых Администрацией городского округа в установленном в соответствии с земельным законодательством порядке.

9. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава государственных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, главой 5 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами Администрации городского округа Верхотурский;

2) формирование земельных участков посредством проведения кадастровых работ.

10. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных участков посредством планировки территории, являются градостроительные планы земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о технических условиях подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключение, а также планы земельных участков в границах впервые образуемых кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях строительства.

Утвержденные главой Администрации городского округа градостроительные планы земельных участков являются основанием для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, определенном законодательством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним статьями 36, 37 настоящих Правил.

Порядок подготовки и предоставления технических условий на подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения установлен Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», статьей 20 настоящих Правил, муниципальными правовыми актами городского округа Верхотурский.

11. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава государственных, муниципальных земель земельных участков посредством проведения кадастровых работ, являются подготавливаемые по установленной форме кадастровые планы земельных участков, которые предоставляются уполномоченному органу Администрации городского округа Верхотурский.

12. Земельные участки, выделяемые посредством планировки территории из состава земель, находящихся в муниципальной собственности подготавливаются для предоставления физическим и юридическим лицам по инициативе и за счет средств:

бюджета городского округа Верхотурский;

заинтересованных физических и юридических лиц.

В случае, если физическое, юридическое лицо, по инициативе и за счет средств которого были осуществлены действия по градостроительной подготовке земельного участка, не стало участником или победителем торгов (аукциона, конкурса), то указанному лицу компенсируются понесенные затраты на такую подготовку из средств, предоставленных Администрации городского округа Верхотурский победителем торгов за право собственности, аренды земельного участка. Порядок компенсации указанных затрат определяется нормативным правовым актом Администрации городского округа Верхотурский с учетом положения, согласно которому величина залога, предоставляемого участниками торгов, как правило, не должна быть меньше величины затрат, направленных на градостроительную подготовку и формирование земельного участка.

13. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством.

14. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования земельных участков, установленные в настоящей статье, не распространяются на следующие объекты капитального строительства:

1) объекты инженерной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными Думой городского округа Верхотурский;

2) объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование разрешенного использования объектов капитального строительства (тепловые пункты, трансформаторные подстанции, газорегуляторные пункты и иные подобные объекты);

3) линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные объекты);

4) проектируемые и строящиеся объекты, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов Российской Федерации, и (или) Свердловской области, и (или) городского округа Верхотурский.

#### Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки территорий

Градостроительная подготовка территорий проводится в соответствии с процедурами, установленными законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского округа Верхотурский применительно к следующим случаям:

1) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе заявителей в порядке, определенном статьей 12 настоящих Правил;

2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе Администрации городского округа Верхотурский в порядке, определенном статьей 13 настоящих Правил;

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства в порядке, определенном статьей 14 настоящих Правил;

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами 	капитального строительства на соответствующих территориях, а также Администрации городского округа Верхотурский в порядке, определенном статьей 15 настоящих Правил;

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий, в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе заявителей в порядке, определенном статьей 16 настоящих Правил;

6)  градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) с целью комплексного освоения и строительства по инициативе Администрации городского округа Верхотурский в порядке, определенном статьей 17 настоящих Правил;

7) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков на которых расположены объекты капитального строительства в порядке, определенном статьей 18 настоящих Правил;

8) градостроительная подготовка территорий общего пользования с целью предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения в порядке, определенном статьей 19 настоящих Правил;

9) градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о технических условиях в порядке, определенном статьей 20 настоящих Правил;

Статья 12. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе заявителей

1. Лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по выявлению в существующей застройке и градостроительной подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц, и последующем предоставлении для строительства сформированных земельных участков, имеют право обратиться в Администрацию городского округа Верхотурский с соответствующим заявлением.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым актом Администрации городского округа Верхотурский.

В прилагаемых к заявлению материалах должны содержаться:

указание территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению земельного участка (в том числе, в виде соответствующей схемы с обозначением предлагаемого для градостроительной подготовки земельного участка);

запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и представления на утверждение проекта градостроительного плана земельного участка, разработку которого в составе проекта планировки территории с проектом межевания территории либо проекта межевания территории в виде отдельного документа готов обеспечить заявитель.

2. Заявление регистрируется в день его поступления и в течение десяти рабочих дней Отдел архитектуры и градостроительства подготавливает и направляет заявителю заключение, которое должно содержать:

1) решение о способе действий по виду документации по планировке территории:

посредством подготовки проекта межевания территории - в случае, когда границы запрашиваемого земельного участка могут быть определены без установления или изменения красных линий элемента планировочной структуры, где такой земельный участок располагается;

посредством проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе такого проекта планировки - в иных случаях;

2) предложение заявителю обеспечить за его счет подготовку исходной информации, необходимой для проведения работ по выделению земельного участка, и на основе этой информации подготовку, проверку, обсуждение и утверждение в установленном порядке документации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка в ее составе;

3) техническое задание на разработку документации по планировке территории.

В случае невозможности выделения земельного участка Отдел архитектуры и градостроительства направляет заявителю мотивированный отказ в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

3. Заявитель может обеспечить подготовку исходной информации, указанной в  пункте 2 настоящей статьи, путем:

использования информации, предоставленной Отделом архитектуры и градостроительства;

заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной информации с организациями, которые в соответствии с законодательством могут выполнять работы, указанные в пункте 4 настоящей статьи.

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной подготовке территории с выделением для формирования свободного от прав третьих лиц земельного участка, включает:

1) топографическую подоснову территории, на которой предполагается выделить земельный участок посредством действий по планировке территории, в масштабе 1: 500 или ином масштабе, определенном Отделом архитектуры и градостроительства;

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки, объекты капитального строительства, расположенные на подлежащей планировке территории, полученную в установленном законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними;

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, полученную подрядчиком от организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению запрашиваемого земельного участка посредством планировки территории.

В случае возмездного предоставления информации, стоимость исходной информации, получаемой от соответствующих органов, организаций, включается в стоимость работ, проводимых по договору с заявителем (заказчиком).

Заявитель, подготовивший исходную информацию в соответствии с заключением Отдела архитектуры и градостроительства, обеспечивает подготовку документации по планировке территории.

5. Проект планировки или проект межевания с проектом градостроительного плана земельного участка в соответствии с главой 8 настоящих Правил подлежит:

1) проверке на соответствие установленным требованиям и подготовке заключения Отдела архитектуры и градостроительства;

2) обсуждению на публичных слушаниях;

3) представлению главе Администрации городского округа Верхотурский для принятия решения об утверждении или об отказе в его утверждении;

4) размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхотурский в случае его утверждения.

Документация по планировке территории исторического поселения «Город Верхотурье» подлежит согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и федеральным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2.

6. По завершении действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, не позднее десяти рабочих дней после дня публичного слушания Отдел архитектуры и градостроительства подготавливает и направляет главе Администрации городского округа Верхотурский комплект следующих документов, свидетельствующих о том, что градостроительный план земельного участка подготовлен с соблюдением необходимых требований, установленных нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами и при этом не ущемляются права третьих лиц:

документация по планировке территории с проектом градостроительного плана земельного участка в составе такой документации;

заключения Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и федерального органа охраны объектов культурного наследия о согласовании документации по планировке территории исторического поселения «Город Верхотурье»;

заключение Отдела архитектуры и градостроительства о соответствии представляемой документации и проекта градостроительного плана земельного участка установленным требованиям;

материалы публичных слушаний, включая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройки;

Глава Администрации городского округа Верхотурский в течение тридцати рабочих дней после поступления от Отдела архитектуры и градостроительства и градостроительству заключения и комплекта документов принимает постановление, содержащее:

1) решение об утверждении документации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка, (градостроительных планов земельных участков) в составе такой документации, либо решение об отказе в утверждении такой документации;

2) предложение заявителю обеспечить на основании утвержденного градостроительного плана земельного участка проведение кадастровых работ, производство государственного кадастрового учета сформированного земельного участка в течение тридцати дней, или иного срока, согласованного с заявителем;

3) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам сформированного земельного участка посредством аукциона - в случае предоставления земельного участка для целей жилищного строительства, а в иных случаях с определением формы торгов - аукциона, конкурса. В таком решении указывается также:

а) орган, уполномоченный на проведение торгов;

б) сроки подготовки документов для проведения торгов;

в) дата проведения торгов;

4) обязательство Администрации городского округа Верхотурский возместить затраты заявителя на градостроительную подготовку и формирование земельного участка в случае, если заявитель не станет участником или победителем торгов.

При согласии заявителя совершить действия, определенные подпунктом 2 данного пункта, по его заявлению Администрация городского округа Верхотурский в течение десяти дней со дня подачи такого заявления предоставляет заявителю доверенность на совершение указанных действий от имени Администрации городского округа Верхотурский.

Дата проведения торгов назначается не позднее 60 дней со дня принятия указанного правового акта. В случае невыполнения сроков завершения действий согласно подпункту 2 данного пункта, дата проведения торгов может быть изменена по согласованию с заявителем, путем внесения изменений в указанный правовой акт.

7. Комитет по управлению муниципальным имуществом в соответствии с законодательством, статьей 24 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский обеспечивает:

подготовку пакета документов, необходимых для проведения торгов, включая обеспечение работ по определению начальной цены земельного участка или начальном размере арендной платы;

проведение торгов;

заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды земельного участка с победителем торгов.

8. Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку земельного участка, принимает участие в торгах на общих основаниях.

В случае, если указанный заявитель не стал участником торгов, или не стал победителем торгов, то ему компенсируются понесенные затраты на обеспечение работ по градостроительной подготовке и формированию земельного участка. Указанные затраты компенсируются из средств, направляемых в бюджет городского округа Верхотурский победителем торгов, в течение одного месяца со дня поступления таких средств.

Порядок компенсации затрат заявителей, инициировавших градостроительную подготовку земельных участков в случаях, когда такие заявители не стали участниками торгов, или не стали победителями торгов, устанавливается нормативным правовым актом, утверждаемым главой Администрации городского округа Верхотурский.

9. На основании протокола о результатах торгов Комитет по управлению муниципальным имуществом заключает с победителем торгов договор купли-продажи земельного участка или договор аренды земельного участка.

Заключение договора должно состояться в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Примерные формы договоров купли-продажи, аренды земельных участков, предоставляемых по результатам торгов, утверждаются главой Администрации  городского округа Верхотурский.

10. В случае, когда в составе документации по планировке территории утвержден градостроительный план земельного участка, свободного от прав третьих лиц, Администрация городского округа Верхотурский:

1) обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет сформированного земельного участка в течение сорока пяти дней со дня утверждения такой документации за счет лица, обеспечившего разработку документации по планировке территории;

2) обеспечивает получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) обеспечивает в случае жилищного строительства проведение аукциона по предоставлению сформированного земельного участка в течение сорока пяти дней со дня постановки на государственный кадастровый учет сформированного земельного участка;

4) обеспечивает в случае иного строительства проведение торгов (аукциона или конкурса) по предоставлению сформированного земельного участка в течение сорока пяти дней со дня постановки на государственный кадастровый учет сформированного земельного участка.

5) принимает решение о предоставлении земельных участков для строительства в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

6) публикует сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для строительства в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

11. Если после опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней в Администрацию городского округа Верхотурский поступит заявка от других лиц на этот же земельный участок, Администрация городского округа Верхотурский обеспечивает проведение торгов (конкурса, аукциона) в порядке, предусмотренном гражданским и земельным законодательством.

Поступление заявки по истечении 30 дней после опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 10 настоящей статьи, не влечет возникновение правовых последствий, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, земельный участок предоставляется лицу, осуществившему разработку документации по планировке территории без проведения торгов.

12. Победитель торгов, которому предоставлены права на сформированный земельный участок, в соответствии с законодательством, статьями 36 - 39 настоящих Правил, а также градостроительным планом земельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, получение разрешения на строительство, строительство, получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственности на построенный объект.

#### Статья 13. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе Администрации городского округа Верхотурский

1. Администрация городского округа Верхотурский обладает правом инициативы организации, обеспечения и осуществления работ по градостроительной подготовке территорий существующей застройки с целью установления границ свободных от прав третьих лиц земельных участков и предоставления их физическим и юридическим лицам для строительства.

2. Администрация городского округа Верхотурский организует, обеспечивает и осуществляет работы по выделению земельных участков, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в рамках:

проводимых на регулярной основе работ по формированию и ведению муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

осуществляемых на основе утвержденного главой Администрации городского округа Верхотурский плана работ по планировке и межеванию неразделенных на земельные участки территорий жилого и иного назначения.

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи работы:

оплачиваются из средств бюджета городского округа, а их стоимость включается как составная часть в начальную цену сформированных земельных участков (или учитываются при определении начального размера арендной платы), предоставляемых на торгах физическим, юридическим лицам для строительства;

выполняются по договорам Администрации городского округа Верхотурский с физическими, юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают правами на выполнение работ по планировке территории.

Право на заключение договора по планировке территории приобретают победители конкурса на право выполнения муниципального заказа, проводимого в соответствии с законодательством.

4. Неотъемлемыми приложениями к договору, заключаемому между Администрацией городского округа Верхотурский и победителем конкурса на выполнение работ по планировке территории, являются:

решение Отдела архитектуры и градостроительства о способе действий по планировке территории - посредством подготовки проекта планировки или проекта межевания;

задание на выполнение работ по планировке соответствующей территории.

исходные данные в составе, определенном частью 4 статьи 12 настоящих Правил, передаваемые Отделом архитектуры и градостроительства подрядчику по договору.

5. Муниципальный контракт на выполнение работ по планировке территории может включать положения об обязанностях исполнителя в части:

1) получения согласования Отдела архитектуры и градостроительства документации по планировке территории с проектом градостроительного плана земельного участка в составе такой документации;

2) получение согласования Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и федерального органа охраны объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2 документации по планировке территории исторического поселения «Город Верхотурье»;

3) участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и главой 8 настоящих Правил.

6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории с градостроительным планом земельного участка в составе такой документации Комитет по  управлению муниципальным имуществом в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, статьей 24 настоящих Правил, иными муниципальными правовыми актами городского округа Верхотурский, обеспечивает:

1) кадастровые работы по выносу на местность границ земельного участка в соответствии с границами, установленными градостроительным планом земельного участка;

2) государственный кадастровый учет земельного участка;

3) подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов, включая заключение об определении начальной цены предмета торгов;

4) проведение торгов;

5) заключение договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка с победителем торгов;

6) иные действия в соответствии с законодательством.

Статья 14. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки  с целью реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают исключительно собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями земельных участков, либо лица, действующие по поручению таких правообладателей

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не определены границы земельных участков и не произведен их государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей только после государственной регистрации прав на выделенные и сформированные в установленном порядке земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства, либо после государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

2. Собственники земельных участков и объектов капитального строительства объектов, указанные в части 1 настоящей статьи, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных территориях путем:

подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов планировки соответствующей территории;

направления в порядке, определенном частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявления о подготовке градостроительного плана земельного участка.

выполнения действий в соответствии со статьей 18 настоящих Правил применительно к градостроительной подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Собственники земельных участков и объектов капитального строительства, обладающие зарегистрированными в установленном порядке правами на один земельный участок, осуществляют реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих им объектов капитального строительства без изменения границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка на основании утвержденной проектной документации в порядке, определенном в соответствии с законодательством и статьями 36-39 настоящих Правил.

Собственники объектов капитального строительства, обладающие зарегистрированными в установленном порядке правами на несколько смежно-расположенных земельных участков, обладают правами осуществлять реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих им объектов капитального строительства:

на каждом земельном участке последовательно или одновременно без изменения границ земельных участков в соответствии с градостроительными планами земельных участков на основании утвержденной проектной документации в порядке, определенном в соответствии с законодательством и статьями 36 - 39 настоящих Правил.

на всех земельных участках последовательно или одновременно с изменениями границ земельных участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии:

соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности о предельных размерах вновь образованных, измененных земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов, о недопустимости расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте градостроительного зонирования городского округа Верхотурский.

#### Статья 15.	 Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих территориях, а также Администрации городского округа Верхотурский

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем подготовки и представления главе Администрации городского округа Верхотурский:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и содержания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме проектов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о применении определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур развития застроенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой Администрации городского округа Верхотурский, в том числе с учетом предложений, определенных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:

1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую территорию;

2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии - утвержденных Правительством Свердловской области нормативов градостроительного проектирования Свердловской области;

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;

4) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории (при наличии таких домов);

5) утвержденной Думой городского округа Верхотурский адресной программы, в которой определены расположенные в пределах границ развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к которым такой программой предусмотрен снос, реконструкция (при наличии таких домов);

6) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции, определенных подпунктами 5 и 6 настоящего пункта.

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной территории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства помимо многоквартирных домов, определенных подпунктами 5 и 6 пункта 3 настоящей статьи, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о ее развитии, не допускается включать иные объекты капитального строительства, кроме определенных подпунктами 5 и 6 пункта 3 и абзацем первым настоящего пункта.

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии, необходимо устанавливать требования, указанные в части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории осуществляются административные процедуры в соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положения законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы развития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, определенных:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных обстоятельств в установленных федеральными законами случаях;

3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, когда после разграничения государственной собственности на землю на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ Верхотурский» законом Свердловской области установлены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд земельных участков помимо случаев, определенных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

6. Администрация городского округа Верхотурский может проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем:

1) выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов капитального строительства, а также лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих территориях;

2) реализации самостоятельной инициативы.

Инициатива Администрации городского округа Верхотурский может проявляться в форме:

1) подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции многоквартирных домов, и направления таких проектов на утверждение в Думу городского округа Верхотурский;

2) подготовки в соответствии с генеральным планом городского округа Верхотурский, мероприятиями программ, утвержденных Администрацией городского округа Верхотурский, решениями главных распорядителей средств  местного бюджета, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждения такого перечня в составе плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовки указанных решений;

3) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования;

4) обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготавливается решение о развитии застроенной территории, а также необходимых документов для проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенных территорий;

5) подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам;

6) проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий;

7) организации конкурсов по градостроительной и архитектурной организации соответствующих территорий в процессе подготовки решений о развитии застроенных территорий.

#### Статья 16. Градостроительная подготовка незастроенных,                          свободных от прав третьих лиц территорий, в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе заявителей

1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление действий по градостроительной подготовке на незастроенных территориях земельных участков из состава государственных, муниципальных земель, их разделении на земельные участки меньшего размера, обустройстве территории путем строительства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной и разделенной на земельных участках территории, подают соответствующее заявление в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский.

Заявление составляется в произвольной форме. В приложении к заявлению указывается:

месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории и предложений по ее планировочной организации;

расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя генеральному плану городского округа, настоящим Правилам и составить заключение о целесообразности реализации предложений заявителя.

2. Заявление регистрируется в день его поступления Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский и в течение двух рабочих дней направляется в Отдел архитектуры и градостроительства.

Отдел архитектуры и градостроительства в течение двух рабочих дней проверяет заявление на соответствие установленным требованиям и регистрирует его при отсутствии замечаний. В ином случае заявка не регистрируется и возвращается заявителю на доработку. В течение семи рабочих дней со дня регистрации заявки Отдел архитектуры и градостроительства подготавливает и направляет заявителю заключение о возможности реализации заявления в части соответствия инвестиционных намерений заявителя генеральному плану городского округа Верхотурский, настоящим Правилам, в котором должно содержаться одно из следующих решений:

1) отклонить заявление - по причине его несоответствия документам территориального планирования, настоящим Правилам, либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является свободной от прав третьих лиц;

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта соглашения, заключаемого между заявителем и главой Администрации городского округа, об обеспечении заявителем градостроительной подготовки и формирования земельного участка для проведения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации аукциона по предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

3. Соглашение, указанное в части 2 настоящей статьи:

- подписывается сторонами в течение 15 дней после направления проекта соглашения заявителю;

- должно содержать указание о сроке действия соглашения и взаимные обязательства заявителя и Администрации городского округа.

Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств заявителя и не может превышать двух месяцев со дня его подписания. Действие соглашения может быть продлено главой Администрации городского округа Верхотурский, но не более чем до четырех месяцев. В случае неисполнения обязательств в установленный соглашением срок заявителю направляется отказ в оформлении документации.

4. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет действия по комплексному освоению территории в целях строительства с подготовкой документации по планировке территории.

5. Отдел архитектуры и градостроительства в течение пятнадцати рабочих дней после получения документации по планировке территории осуществляет ее проверку на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»), нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам, границам зон с особыми условиями использования территорий и по ее результатам готовит заключение в Управление муниципальным имуществом о таком соответствии или о направлении документации на доработку.

6. Документация по планировке территории исторического поселения «Город Верхотурье» подлежит согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и федеральным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2.

7. Документация по планировке территории до утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Статья 17. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных   от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе Администрации городского округа Верхотурский

1. Администрация городского округа Верхотурский участвует в градостроительной подготовке территорий с выделением для формирования земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их обустройства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства на обустроенной территории путем организации действий, осуществляемых:

в ответ на инициативу заявителей, предъявленную и реализуемую в порядке статьи 16 настоящих Правил;

в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей Отдела архитектуры и градостроительства.

2. Отдел архитектуры и градостроительства в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей вправе выступать инициатором подготовки проектов планировки территории в части определения красных линий, обозначающих границы вновь образуемых элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) и одновременно - границы земельных участков, применительно к которым планируется проведение торгов по их предоставлению для комплексного освоения в целях строительства.

После принятия такого решения Отдел архитектуры и градостроительства направляет соответствующее предложение в Комитет по управлению муниципальным имуществом.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей обеспечивает подготовку комплекта материалов и данных путем заключения договоров с организациями, отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации на проведение работ по градостроительной подготовке земельных участков.

4. Отдел архитектуры и градостроительства в течение пятнадцати рабочих дней после получения комплекта материалов от организации, проводившей работы по градостроительной подготовке земельных участков, подготавливает и направляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом заключение о соответствии подготовленной документации по планировке территории установленным требованиям.

5. Документация по планировке территории исторического поселения «Город Верхотурье» подлежит согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и федеральным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2.

6. Документация по планировке территории до утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий  существующей застройки, не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства

1. Выделение посредством градостроительной подготовки земельных участков на застроенных и не разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих лиц, для формирования земельных участков многоквартирных домов и иных зданий, строений, сооружений осуществляется в порядке, определенном градостроительным законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из состава неразделенных застроенных территорий земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, определенном градостроительным и земельным законодательством, а также статьей 16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

3. Выделение посредством градостроительной подготовки земельных участков на застроенных и не разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных участков многоквартирных домов и иных зданий, строений, сооружений может осуществляться по инициативе:

заявителей, которые не являются собственниками помещений в зданиях, расположенных на соответствующей территории, но заинтересованы в градостроительной подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для осуществления строительства - в порядке, определенном в соответствии с законодательством статьей 12 настоящих Правил;

Администрации городского округа Верхотурский, которая обеспечивает выделение посредством градостроительной подготовки свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридическим лицам в целях осуществления на этих земельных участках строительства - в порядке, определенном в соответствии с законодательством статьей 13 настоящих Правил;

собственников помещений жилого и нежилого назначения в зданиях, расположенных на соответствующей территории, заинтересованных в реализации принадлежащего им права выделить из неразделенной территории посредством градостроительной подготовки земельные участки для использования расположенных на них многоквартирных домов в порядке, определенном в соответствии с законодательством частью 4 данной статьи настоящих Правил.

4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения, заинтересованные в реализации принадлежащего им права выделить посредством градостроительной подготовки из неразделенной территории земельные участки для использования расположенных на них многоквартирных домов, могут обеспечивать подготовку для утверждения главой Администрации городского округа Верхотурский проекта градостроительного плана земельного участка. Проект градостроительного плана земельного участка подготавливается:

в составе проекта межевания;

в соответствии с установленной формой градостроительного плана земельного участка;

собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно,  если иное не определено законодательством Российской Федерации;

физическими, юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, подготавливающим документацию по планировке территории, по договору с собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме.

При подготовке и согласовании проекта градостроительного плана земельного участка в составе проекта межевания должны учитываться требования законодательства о градостроительной деятельности в части:

1) границ фактически сложившегося землепользования на не разделенной на земельные участки застроенной территории;

2) минимальных размеров земельных участков, определяемых в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;

3) необходимости обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возможности обслуживания инженерно-технических коммуникаций и объектов, достигаемой путем фиксации зон действия публичных сервитутов в проектах межевания территории и градостроительных планах земельных участков;

4) соблюдения прав третьих лиц путем запрета установления на местности ограждений по границам земельных участков, а также признания неделимости земельных участков (кварталов, частей кварталов), на которых расположено несколько многоквартирных домов.

В проектах межевания, помимо определения границ земельных участков существующих зданий, строений, сооружений, могут устанавливаться границы свободных от застройки земельных участков, свободных от прав третьих лиц, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть в соответствии с земельным законодательством предоставлены физическим или юридическим лицам.

Проекты межевания и проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов межевания подлежат проверке Отдела архитектуры и градостроительства на их соответствие:

а) техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», нормативам градостроительного проектирования и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

б) градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных свободных земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах застроенной территории, предельные параметры строительства;

в) минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определенных градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;

г) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорайона, выполняемым путем установления границ зон действия публичных сервитутов;

д) требованиям о соблюдении прав третьих лиц, в том числе путем признания соответствующих кварталов, микрорайонов, их частей неделимыми в соответствующих случаях.

5. Проекты межевания территории исторического поселения «Город Верхотурье» подлежит согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и федеральным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2.

6. В целях установления границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, уполномоченное собственниками помещений в таком доме лицо может направить соответствующее заявление в Администрацию городского округа Верхотурский.

Заявление регистрируется в день его поступления и в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления. Отдел архитектуры и градостроительства направляет заявителю предложение самостоятельно обеспечить (в порядке, определенном пунктом 4 настоящей статьи) подготовку проекта межевания квартала и проекта градостроительного плана земельного участка соответствующего многоквартирного здания, в том числе, путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, обладающими в соответствии с законодательством Российской Федерации правом выполнять указанные работы.

6. По завершении действий, указанных в пункте 6 настоящей статьи, инициатор формирования земельных участков многоквартирных домов (или в иных целях) направляет документацию по планировке территории в Отдел архитектуры и градостроительства.

7. Отдел архитектуры и градостроительства не позднее семи рабочих дней после поступления указанного комплекта документов подготавливает заключение и направляет его в Комитет по управлению муниципальным имуществом с приложением разработанной документации.

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом в течение семи рабочих дней после поступления от Отдела архитектуры и градостроительства заключения и указанного комплекта документов направляет главе Администрации городского округа Верхотурский проект нормативного правового акта, содержащий решение об утверждении градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в утверждении градостроительного плана земельного участка.

9. Глава Администрации городского округа Верхотурский в течение семи рабочих дней принимает решение об утверждении градостроительного плана земельного участка.

В случае отказа в утверждении градостроительного плана земельного участка:

1) заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение в судебном порядке;

2) заявители имеют право после внесения изменений в проект межевания и проект градостроительного плана земельного участка повторно представить его на согласование и утверждение.

10. На основании утвержденного градостроительного плана земельного участка производятся кадастровые работы, постановка на кадастровый учет сформированного земельного участка.

11. Предоставление земельных участков в общую долевую собственность или в аренду производится в порядке и с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12. Администрация городского округа Верхотурский может по своей инициативе обеспечивать действия по подготовке проектов межевания для выделения земельных участков многоквартирных домов на застроенных и не разделенных на земельные участки территориях.

Указанная инициатива реализуется на основе:

программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной главой Администрации городского округа Верхотурский;

решения главы Администрации городского округа Верхотурский, принятого на основании обращения Отдела архитектуры и градостроительства, Комиссии по землепользованию и застройке применительно к соответствующей застроенной территории, подлежащей межеванию.

Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает реализацию инициатив Администрации городского округа Верхотурский в части межевания застроенных и не разделенных на земельные участки территорий путем:

самостоятельных действий по подготовке проектов межевания - если иное не определено законодательством;

заключения по результатам конкурсов на размещение муниципального заказа договоров с физическими, юридическими лицами по подготовке проектов межевания.

Статья 19. Градостроительная подготовка территорий общего пользования с целью предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления границ земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и юридическим лицам с целью возведения объектов некапитального строительства для обслуживания населения, осуществляет Отдел архитектуры и градостроительства по решению главы Администрации городского округа Верхотурский.

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, парки, скверы, бульвары, набережные) определяются красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки территории и утверждаются главой Администрации городского округа Верхотурский.

3. Проекты градостроительных планов земельных участков на территориях общего пользования подготавливаются Отдел архитектуры и градостроительства и утверждаются в составе проектов межевания территории Администрацией городского округа Верхотурский.

4. Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользования на основании градостроительных планов земельные участки предоставляются физическим, юридическим лицам на конкурсах в аренду, сроком не более пяти лет.

В соответствии с земельным законодательством земли общего пользования не подлежат приватизации.

#### Статья 20.  Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о технических условиях

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участков в части информации о технических условиях определяется законодательством Российской Федерации и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского округа Верхотурский.

2. Действия, связанные с определением технических условий, осуществляются в случаях, когда решаются вопросы о:

1) подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства;

2) создании новых или реконструкции существующих внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства.

Технические условия определяются в процессе:

1) градостроительной подготовки территории с выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления физическим и юридическим лицам. Указанные действия выполняются путем планировки территории, которая обеспечивается Отделом архитектуры и градостроительства, в том числе путем привлечения организаций, которые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладают правами на выполнение работ по планировке территории;

2) подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные участки.

3.  Отношения между организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления городского округа Верхотурский, правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регулируются частью 8 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83.

4. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам:

1) Отдела архитектуры и градостроительства в случаях подготовки территории с выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления на торгах сформированных земельных участков в целях строительства физическим и юридическим лицам по инициативе Администрации городского округа Верхотурский;

2) физических и юридических лиц в случаях, когда по их инициативе осуществляется градостроительная подготовка территории с выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления на торгах сформированных земельных участков в целях строительства;

3) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в случаях подготовки проектной документации для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Органы местного самоуправления городского округа Верхотурский обладают правами контролировать действия организаций, ответственных за эксплуатацию внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, в части содержания предоставляемых ими заключений о подключении планируемых к строительству, реконструкции объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения.

Глава Администрации городского округа Верхотурский назначает уполномоченный на действия по сбору технических условий орган и вправе своим распоряжением создать, определить состав и порядок деятельности органа по рассмотрению заключений о подключении к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения.

6. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и в соответствии с ними - иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

Правом определения случаев, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), обладает орган, уполномоченный на сбор технических условий, если иное не определено законодательством.

Инициатива подачи предложений, направляемых в уполномоченный орган, о создании автономных систем инженерно-технического обеспечения применительно к конкретным случаям может принадлежать:

1) собственникам земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов капитального строительства;

2) лицам, не являющихся собственниками земельных участков, объектов капитального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной подготовке территорий с выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления сформированных земельных участков в целях строительства или реконструкции.

Лица, указанные в подпунктах 1, 2 данного пункта, вместе с документами по планировке территории направляют в уполномоченный орган обоснование возможности достижения необходимого объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь создаваемых, реконструируемых объектов без подключения к внеплощадочным сетям.

Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления указанного обоснования (или в иной срок, согласованный с заявителем) подготавливает (самостоятельно или с привлечением экспертов) и направляет заявителю заключение, в котором оцениваются:

техническая возможность создания автономной системы внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения в части соблюдения обязательных технических регламентов безопасности;

последствия предлагаемых технических решений в части избежания ущемления прав третьих лиц, владеющих смежено расположенными земельными участками.

В случае направления положительного заключения:

лица, указанные в подпункте 1 данного пункта, учитывают содержащиеся в заключении уполномоченного органа рекомендации при подготовке проектной документации, а Отдел архитектуры и градостроительства проверяет соответствие представленной проектной документации указанным рекомендациям при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на строительство;

лица, указанные в подпункте 2 данного пункта, учитывают содержащиеся в заключении уполномоченного органа рекомендации при подготовке пакета документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель.

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные в подпункте 1 данного пункта и проявившие инициативу по созданию применительно к конкретной ситуации автономной системы внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения, имеют право оспорить заключение уполномоченного органа в судебном порядке.

7. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, определяется применительно к случаям, когда рассматриваются вопросы:

1) о подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства;

2) о создании новых, или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства;

8. Собственники земельных участков, объектов капитального строительства, которые имеют намерение произвести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов капитального строительства, а также лица ими уполномоченные до начала или в процессе работ по подготовке проектной документации могут обратиться с запросами о предоставлении технических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения в организации, ответственные за эксплуатацию соответствующих внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с настоящими Правилами постановлением Администрации городского округа Верхотурский регулируется порядок предоставления технических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, в котором определяется:

1) порядок передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования, а также порядок подключения проектируемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения после завершения указанного процесса;

2) порядок действий по определению технических условий подключения проектируемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения на период до завершения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, процесса передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования, включая:

состав материалов, предоставляемых заявителями, для подготовки технических условий подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения;

предельные сроки подготовки технических условий применительно к различным случаям;

порядок рассмотрения и согласования подготовленных технических условий;

ответственность организаций за достоверность предоставленных технических условий, а также лиц, выполняющих технические условия.

9. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной подготовке территорий с выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления сформированных земельных участков в целях строительства, реконструкции, до начала или в процессе работ по подготовке документации по планировке территории обращаются с запросом в Администрацию городского округа Верхотурский об оказании услуг по обеспечению предоставления соответствующими организациями технических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия в виде копий документов включаются в состав градостроительного плана земельного участка и в состав документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

10. Порядок подготовки и форма соглашения о создании, реконструкции внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созданию объектов капитального строительства на подлежащей освоению территории или территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальным правовым актом городского округа Верхотурский.

### Глава 5.

### ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Статья 21. Общие положения о планировке территории

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Верхотурский.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

проектов планировки без проектов межевания в их составе;

проектов планировки с проектами межевания в их составе;

проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;

градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания).

3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области, Администрацией городского округа Верхотурский.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обеспечивает подготовку документации по планировке территории в соответствии с Положением о подготовке документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 77 на основании документов территориального планирования Российской Федерации, если такими документами предусмотрено размещение объектов капитального строительства федерального значения.

Уполномоченный орган исполнительной власти Свердловской области обеспечивает подготовку документации по планировке территории в соответствии с Областным законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 121-ОЗ «О документации по планировке территорий, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере территориального планирования» на основании документов схемы территориального планирования Свердловской области, если такими документами предусмотрено размещение объектов капитального строительства регионального значения.

Уполномоченный отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Верхотурский – Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании генерального плана городского округа Верхотурский, настоящих Правил.

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Правительства Свердловской области вправе обеспечивать подготовку документации по планировке территории, предусматривающей размещение в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Свердловской области объектов федерального значения, объектов регионального значения, не являющихся линейными объектами, при наличии согласия органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

4. Решения о подготовке того или иного вида документации по планировке территории применительно к различным случаям принимаются Администрацией городского округа Верхотурский с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:

границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);

границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;

границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории;

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 данного пункта, необходимо определить, изменить:

границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;

границы зон действия публичных сервитутов;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;

подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов капитального строительства, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков.

5. Состав, порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации городского округа Верхотурский осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 4.05.2012 г. № 49.

Посредством документации по планировке территории определяются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:

красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные планировочные элементы территории;

линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;

границы земельных участков линейных объектов - магистральных трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;

границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий;

границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;

границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в пределах такой территории.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании генерального плана городского округа Верхотурский, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ территорий мест захоронения погибших при защите Отечества, границ зон с особыми условиями использования территорий.

7. До утверждения документация по планировке территории исторического поселения «Город Верхотурье» подлежит согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и федеральным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2.

Статья 21.1 О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом, порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании постановлений Администрации городского округа Верхотурский, утвержденным постановлением Администрации городского округа Верхотурский № 495 от 04.05.2012 года. Уполномоченным органом Администрации городского округа Верхотурский осуществляющим  деятельность, направленную на подготовку проектов планировок территории городского округа  Верхотурский  является отдел архитектуры и градостроительства.

1.Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

1.1.В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 8.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса, принятие Администрацией городского округа решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию  городского округа Верхотурский свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения Администрации городского округа Верхотурский, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

5.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом городского округа Верхотурский.

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте Администрации городского округа  Верхотурский.

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

12.Отдел архитектуры Администрации городского округа Верхотурский направляет соответственно главе Администрации городского округа  Верхотурский подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

13. Глава Администрации городского округа Верхотурский с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

14.Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном дляя официального опубликования муниципальных правовых актов в течении семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Верхотурский.

Статья 22. Градостроительные планы земельных участков

1.Порядок выдачи определяется административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», размещённом на официальном сайте городского округа Верхотурский по ссылке: http://adm-verhotury.ru/services/administrativnyie-reglamentyi-otdela-arhitekturyi/

2.Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется Администрацией городского округа Верхотурский в течение четырнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

# 3. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам в соответствием с формой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка», с изменениями, утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2020 г. № 94/пр.

4. В случаях, когда градостроительный план земельного участка подготовлен в составе проекта межевания территории уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области, Отделом архитектуры и градостроительства, градостроительный план земельного участка утверждается соответственно актом Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области, главой Администрации городского округа Верхотурский об утверждении таких документов по планировке территории.

В иных случаях градостроительные планы земельных участков утверждаются главой Администрации городского округа Верхотурский в порядке, установленным Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

5. В градостроительном плане земельного участка указываются:

1) границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, которые определяются при подготовке проектов межевания или отображаются из кадастровых планов земельных участков в случаях, когда градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявлениям их правообладателей;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий, информация об ограничении градостроительной и хозяйственной деятельности, градостроительных и иных регламентов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений использования земельного участка в пользу неограниченного круга лиц;

4) информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил и (или) в виде указания на соответствующие статьи, пункты статей настоящих Правил (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;

5) минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения;

6) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент;

7) информация о наличии расположенных в границах земельного участка объектов капитального строительства, в том числе не соответствующих градостроительному регламенту;

8) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

9) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, в том числе зон планируемого резервирования, изъятия земельных участков, их частей, утвержденные в составе документации по планировке территории.

6. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

7. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:

1) в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также в случаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;

2) в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам.

8. Градостроительные планы земельных участков являются основанием для:

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства;

выдачи разрешений на строительство;

выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 6.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 23. Принципы организации процесса предоставления сформированных земельных участков

1. Формирование земельных участков для предоставления в целях строительства осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории, за исключением.

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, устанавливается применительно к случаям предоставления:

1) прав общей долевой собственности на сформированные земельные участки собственникам помещений жилого и нежилого назначения в составе многоквартирных домов - пункт 1 статьи 24 настоящих Правил;

2) прав собственности на сформированные земельные участки, аренды сформированных земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках (включая приватизацию земельных участков под приватизированными предприятиями) - пункт 2 статьи 24 настоящих Правил;

3) прав собственности на сформированные земельные участки, прав аренды сформированных земельных участков победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися - пункт 3 статьи 24 настоящих Правил;

4) земельных участков, прав аренды земельных участков после завершения подготовительного этапа их формирования, выполненного победителями конкурсов на заключения договоров о развитии застроенных территорий территорий и строительства на свободных от застройки территорий - пункт 4 статьи 24 настоящих Правил.

5) прав аренды земельных участков, выделенных из состава земель общего пользования для возведения некапитальных объектов обслуживания населения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися - пункт 5 статьи 24 настоящих Правил.

Статья 24. Особенности предоставления сформированных земельных участков применительно к различным случаям

1. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежилого назначения многоквартирных домов прав общей долевой собственности на сформированные в порядке статьи 18 настоящих Правил земельные участки для использования многоквартирных домов определяется жилищным и земельным законодательством. Указанные права:

предоставляются бесплатно - в случаях, когда площадь сформированных земельных участков не превышает минимальную площадь, определенную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих многоквартирных домов;

могут предоставляться бесплатно постановлениями Администрации городского округа Верхотурский, при утверждении градостроительных планов земельных участков - в случаях, когда площадь сформированных земельных участков превышает минимальную площадь, определенную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих многоквартирных домов, по причине невозможности выделить отдельные земельные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости обеспечить рациональную планировочную организацию территории.

2. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений прав собственности на сформированные земельные участки, прав аренды сформированных земельных участков для использования зданий, строений, сооружений определяется земельным законодательством.

3. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 12, 13 настоящих Правил земельных участков определяется земельным законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский. Права на сформированные в порядке статей 12, 13 настоящих Правил из состава государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим, юридическим лицам на торгах - аукционах, конкурсах.

В случае, когда торги признаны несостоявшимися по причине поступления только одной заявки, глава Администрации городского округа Верхотурский может принять решение о предоставлении прав аренды на земельный участок заявителю, направившему единственную заявку, при условии:

объявления повторного проведения торгов;

соответствия единственной заявки условиям повторного проведения торгов;

опубликования в печати указанного решения не позднее 5 дней со дня его принятия.

Если иное не определено законодательством и не определено в постановлении главы Администрации городского округа Верхотурский о проведении торгов, победитель торгов вправе самостоятельно принять решение о форме права (собственности, или аренды) на земельный участок, который ему предоставляется.

4. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 14 - 17 настоящих Правил земельных участков определяется земельным законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский. Права на земельные участки предоставляются лицам, заключившим договоры о развитии застроенных территорий по основаниям статей 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, после освобождения в установленном порядке территории, в отношении которой принято решение о развитии, от прав третьих лиц, без проведения торгов.

5. Порядок предоставления прав аренды земельных участков, выделенных в порядке статьи 19 настоящих Правил из состава территорий общего пользования для возведения временных объектов для обслуживания населения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися, определяется земельным законодательством и в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

# Глава 7.

ЗЕМЛИ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 25. Общие положения о землях публичного использования

1. Земли публичного использования - земли, в состав которых включаются:

1) территории общего пользования, которые не подлежат приватизации и которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, границы которых отображаются в проектах планировки территории посредством красных линий;

2) части не включенных в состав территорий общего пользования земельных участков, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов инженерного обеспечения), с отображением в документации по планировке территории границ частей указанных земельных участков посредством границ зон действия публичных сервитутов.

2. Правообладатели земельных участков, расположенных в пределах территории, указанной в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, могут освобождаться полностью или частично от уплаты земельного налога, арендной платы применительно к таким земельным участкам в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами городского округа Верхотурский.

3. Границы земель публичного использования определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных статьей 26 настоящих Правил.

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая действия по определению границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства) без фиксации границ существующих земель публичного использования, а также без предъявления предложений об установлении или изменении границ земель публичного использования.

4. Использование территорий общего пользования, а также земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется в соответствии со статьей 27 настоящих Правил.

Статья 26. Установление и изменение границ земель публичного   использования

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осуществляется путем подготовки документации по планировке территории в случаях, когда:

1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих освоению территориях устанавливаются границы образуемых (ранее не существовавших) территорий общего пользования и одновременно с ними границ элементов планировочной структуры:

2) изменяются красные линии без установления и без изменения границ зон действия публичных сервитутов;

3) изменяются красные линии с установлением, изменением границ зон действия публичных сервитутов;

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия публичных сервитутов.

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом публичных слушаний и утверждения документации по планировке территории являются вопросы:

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых посредством красных линий;

2) изменения красных линий и последствий такого изменения;

3) установления, изменения границ зон действия публичных сервитутов;

4) установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в пределах элементов планировочной структуры;

5) установления границ земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том числе границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Статья 27.  Использование территорий и земельных участков,

на которые не распространяется действие градостроительных регламентов и для которых не устанавливаются градостроительные регламенты

1. Использование территорий и земельных участков, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов и для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской области, Администрацией городского округа Верхотурский в зависимости от принадлежности этих территорий и земельных участков.

2. На карте градостроительного зонирования территории городского округа Верхотурский (статья 45 настоящих Правил) помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий отображаются:

1) территории, земельные участки, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, в том числе:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;

занятые линейными объектами;

предоставленные для добычи полезных ископаемых.

2) земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты:

земли лесного фонда;

земель, покрытых поверхностными водами;

земель запаса;

земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов);

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

# Глава 8.

# ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

#### Статья 28. Общие положения о публичных слушаниях

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Верхотурский, настоящими Правилами, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Верхотурский, утвержденным решением Думы городского округа Верхотурский.

2. Публичные слушания проводятся с целью:

предотвращения ущерба, который может быть нанесен населению, право- обладателям земельных участков и объектов капитального строительства, оказавшихся в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию по поводу которого испрашивается разрешение на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств;

информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений, а также их права контролировать принятие Администрацией городского округа Верхотурский решений по землепользованию и застройке.

3. Публичные слушания проводятся в случаях обсуждения:

1) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в генеральный план городского округа Верхотурский, за исключением изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения;

2) проекта правового акта городского округа Верхотурский о внесении изменений в настоящие Правила;

3) проекта документации по планировке территории, проекта предложений о внесении изменений в документацию по планировке территории:

проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты межевания территории;

проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов межевания территории;

проектов межевания территории вне состава проектов планировки территории;

4) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 6  октября  2003  года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,  Уставом городского округа Верхотурский, настоящими Правилами.

5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, являются:

1) Комиссия в случаях, определенных подпунктами 2, 4, 5 пункта 3 настоящей статьи;

2) Отдел архитектуры и градостроительства в случаях, определенных подпунктами 1, 3 пункта 3 настоящей статьи.

6. Отдел архитектуры и градостроительства перед представлением на публичные слушания проекты документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает проверку представляемых проектов документов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), установленным зонам с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования.

7. Не допускается принимать положительные решения по поводу проектов документов, заявлений, представляемых на публичные слушания, при отсутствии положительного заключения Отдела архитектуры и градостроительства на соответствие требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), установленным зонам с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования.

8. Предметом публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности являются вопросы:

1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям законодательства Российской Федерации, а также документам, принятым в установленном порядке;

2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сфере градостроительной деятельности и землепользования.

9. Комиссия по землепользованию и застройке публикует оповещение о предстоящем публичном слушании не позднее чем за 15 дней до его проведения. Оповещение осуществляется путем публикации в газете «Верхотурская неделя», вывешивания объявлений в здании Администрации и на месте расположения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться соответствующий вопрос.

Оповещение должно содержать следующую информацию:

характер обсуждаемого вопроса;

дата, время и место проведения публичных слушаний;

дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (тип планируемого строительства, место расположения земельного участка, вид запрашиваемого использования и т.д.).

Комиссия по землепользованию и застройке:

не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения обеспечивает персональное уведомление лица, направившего заявку о проведении публичного слушания;

обязана провести публичные слушания не позднее, чем через месяц с момента получения обращения от физического, юридического лица (лиц).

10. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включения в протокол публичных слушаний.

11. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

12. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования законодательства и настоящих Правил в части сроков, процедур информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несостоявшимися.

Статья 29. Особенности проведения публичных слушаний по  внесению изменений в настоящие Правила

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области, орган местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица, подготовившие предложения о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает:

1) подготовку проекта изменений в настоящие Правила, осуществляемую по инициативе Администрации городского округа Верхотурский, а также подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;

2) проверку проекта изменений в настоящие Правила на соответствие требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), генеральному плану городского округа Верхотурский, документам схем территориального планирования Свердловской области, территориального планирования Российской Федерации, установленным зонам с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования перед представлением такого закон Свердловской области от 25проекта на публичные слушания;

3) подготовку заключения на проект о внесении изменений в настоящие Правила, направляемого до проведения публичных слушаний в Комиссию.

3. Комиссия:

1) до принятия решения о назначении публичных слушаний обеспечивает обсуждение и согласование промежуточных результатов подготовки проекта о внесении изменений;

2) обеспечивает подготовку сводного заключения, основанного на заключении Отдела архитектуры и градостроительства на проект предложений, направляемого главе Администрации городского округа Верхотурский для принятия решения о назначении публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила является население муниципального образования «Городской округ Верхотурский», правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, иные заинтересованные лица.

5. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в настоящие Правила, включаются:

1) опубликованный проект о внесении изменений в настоящие Правила;

2) комплект материалов к проекту о внесении изменений в настоящие Правила, необходимые обоснования к нему;

3) положительное заключение Комиссии, в котором установлен факт готовности проекта изменений к обсуждению и утверждению.

6. К положительному заключению Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении изменений к обсуждению и утверждению, прилагается положительное заключение Отдела архитектуры и градостроительства.

7. Положительное заключение Отдела архитектуры и градостроительства составляется в соответствии с предметом публичных слушаний и должно включать:

1) положения, подтверждающие соответствие подготовленного проекта о внесении изменений следующим требованиям и документам, принятым в установленном порядке:

подтверждение правильности фиксации в карте (картах) градостроительного зонирования существующих границ муниципального образования «Городской округ Верхотурский»; земель и земельных участков, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов и применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты; земель, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются, и земельных участков в составе таких земель; в виде красных линий, утвержденных ранее в составе проектов планировки территории;

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного проектирования в части режима ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства и его распространения в пределах, обозначенных границами зон с особыми условиями использования территорий;

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила действующим документам территориального планирования и документации по планировке территории в части определенных документами территориального планирования границ зон планируемого размещения объектов различного значения, определенных документацией по планировке территории границ земельных участков для размещения объектов различного значения;

подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в настоящие Правила учтены положения о территориальном планировании генерального плана городского округа Верхотурский в части целей и задач территориального планирования, перечня мероприятий по территориальному планированию и указаний на последовательность их выполнения;

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила утвержденному в установленном порядке проекту зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) федерального значения при их наличии;

подтверждение соответствия процедурной части проекта о внесении изменений в настоящие Правила требованиям федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальным правовым актам городского округа Верхотурский;

2) обоснование предлагаемого градостроительного зонирования в части положений, не формализованных обязательными требованиями о составе, конфигурации границ и характеристиках территориальных зон, о составе градостроительных регламентов применительно к различным территориальным зонам.

8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящей статьи.

9. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сети Интернет.

В случае, когда проект подготовлен по инициативе органа местного самоуправления городского округа Верхотурский, Комиссия также:

1) обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в настоящие Правила по результатам публичных слушаний;

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе Администрации  городского округа Верхотурский.

Указанный комплект материалов содержит:

1) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении изменений в настоящие Правила к направлению указанного проекта в Думу городского округа Верхотурский с приложением:

протокола (протоколов) публичных слушаний;

положительного заключения Отдела архитектуры и градостроительства, указанного в пункте 7 настоящей статьи;

2) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему.

10. Глава Администрации городского округа Верхотурский с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 9 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:

1) направить проект о внесении изменений в настоящие Правила в Думу городского округа Верхотурский;

2) отклонить проект.

Глава Администрации городского округа Верхотурский направляет в Думу городского округа Верхотурский:

1) письмо с уведомлением о готовности к принятию проекта о внесении изменений в настоящие Правила и о соответствии такого проекта установленным требованиям, включая соблюдение технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), установленным зонам с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования;

2) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении изменений в настоящие Правила к утверждению с приложением:

протокола (протоколов) публичных слушаний;

заключения о результатах публичных слушаний;

положительного заключения Отдела архитектуры и градостроительства о соответствии проекта предложений установленным требованиям;

3) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему.

Дума городского округа Верхотурский по результатам рассмотрения документов, представленных главой Администрации городского округа Верхотурский, может принять одно из следующих решений:

1) утвердить изменения в настоящие Правила;

2) направить проект о внесении изменений в настоящие Правила главе Администрации городского округа Верхотурский на доработку.

11. Утвержденные изменения в настоящие Правила:

1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сети Интернет;

2) в соответствии с положениями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежат:

в течение 7 дней со дня утверждения направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский».

Статья 30.  Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по проекту документации по планировке территории, могут быть Администрация городского округа Верхотурский, заинтересованные физические и юридические лица, подготовившие проект документации по планировке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории (далее - подготовка проекта документации по планировке территории).

2. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает:

1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;

2) проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), установленным зонам с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования перед представлением такой документации на публичные слушания.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта документации по планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке соответствующей территории.

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, включаются:

1) комплект материалов проекта документации по планировке территории, в том числе материалы по обоснованию проекта;

2) положительное заключение Отдела архитектуры и градостроительства, в котором отмечается факт готовности проекта документации по планировке территории к обсуждению и утверждению.

5. В случае обсуждения проекта документации по планировке территории исторического поселения «Город Верхотурье» дополнительно к документам и материалам, указанным в пункте 4 настоящей статьи, прикладываются заключения о согласовании документации с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и федеральным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2.

6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем составе проект межевания территории, заключение Отдела архитектуры и градостроительства должно включать:

1) позиции, подлежащие удостоверению соответствия подготовленного проекта следующим требованиям и документам, принятым в установленном порядке:

а) подтверждение соответствия проекта генеральному плану городского округа Верхотурский, настоящим Правилам, документации по планировке территории, ранее утвержденным органами государственной власти, главой Администрации городского округа Верхотурский в случаях, когда действие таких документов распространяется на соответствующую территорию:

подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам в части учета границ территориальных зон и градостроительных регламентов;

документам территориального планирования в отношении того, что проектом учитываются утвержденные такими документами границы зон планируемого размещения объектов различного значения;

проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами территориального планирования и определившим красные линии, границы земельных участков для размещения объектов различного значения в части того, что указанные границы земельных участков расположены вне пределов территории планировки, или в части того, что такие границы учитываются;

проектам зон охраны объектов культурного наследия в части учета границ таких зон и соответствующих ограничений при их наличии;

б) подтверждение соответствия проекта:

границам зон с особыми условиями использования территорий;

красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной и инженерно-технической инфраструктуры в части соответствия их параметров (ширины, уклонов, радиусов прохождения трасс, иных параметров) требованиям технических регламентов;

минимальным противопожарным отступам зданий, построек друг от друга;

иным требованиям безопасности;

в) подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ и линий существующим границам и линиям:

красных линий;

границ земельных участков;

линий, обозначающих места расположения объектов капитального строительства в пределах соответствующих земельных участков;

линий, обозначающих расположение линейных объектов инженерно-технического обеспечения, а также установленных границ зон обслуживания таких линейных объектов;

границ парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, используемых как территории общего пользования, но которым не был придан соответствующий статус по причине отсутствия утвержденных красных линий, обозначающих границы таких территорий;

г) подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому режиму объектов капитального строительства:

признанных аварийными и подлежащими сносу;

включенных в адресную программу переселения граждан из ветхого жилищного фонда, утвержденную Думой городского округа Верхотурский;

не соответствующих настоящим Правилам;

д) подтверждение того, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского округа Верхотурский, в области планировки территории:

а) удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект документации по планировке территории. Данная позиция может фиксироваться путем подтверждения соответствия предлагаемых проектом характеристик планируемого развития территории:

генеральному плану городского округа Верхотурский;

настоящим Правилам;

нормативам градостроительного проектирования Свердловской области;

местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Верхотурский;

б) подтверждение отображения красных линий, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов) в части необходимости и целесообразности предлагаемых решений, а также отсутствия иных вариантов размещения соответствующих объектов;

в) подтверждение наличия в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;

д) подтверждение выполнения требований противопожарных разрывов между существующими зданиями и зданиями, которые могут быть построены на свободном от прав третьих лиц земельном участке, иных требований безопасности;

е) подтверждение возможности соблюдения баланса между объемами дополнительного строительства и вместимостью объектов социального обслуживания, мощностью сетей инженерно-технического обеспечения, а также наличия соответствующих запланированных мероприятий для поддержания указанного баланса;

ж) подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, выделенных в качестве свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для дополнительной застройки, соответствуют установленным требованиям. Применительно к данной позиции могут представляться предложения о сроках и мероприятиях по проведению кадастровых работ и государственного кадастрового учета, организации торгов по предоставлению свободных от прав третьих лиц земельных участков;

з) подтверждение необходимости и рациональности установления предлагаемых границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц через соответствующую территорию;

и) подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, на которых размещены существующие объекты капитального строительства, включая многоквартирные дома, подготовлены с соблюдением всех установленных требований.

7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем составе проекта межевания территории, заключение Отдела архитектуры и градостроительства должно включать положения, определенные первым, вторым, третьим абзацами подпункта 1; первым, вторым абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи.

8. Применительно к проекту межевания территории, подготовленному вне состава проекта планировки территории, заключение Отдела архитектуры и градостроительства должно включать положения, определенные подпунктом 1 и четвертым, пятым, шестым абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи.

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему в своем составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному плану городского округа Верхотурский, настоящим Правилам и ранее утвержденной документации по планировке территории;

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), границам зон с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования;

3) подтверждение учета в проекте планировки территории существующих прав на земельные участки и объекты капитального строительства;

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект планировки территории;

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения линейных объектов в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) предлагаемые границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировки без проектов межевания в составе проектов планировки предметом публичных слушаний являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6 настоящего пункта.

При обсуждении проектов межевания территории в виде отдельного документа предметом публичных слушаний являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 настоящего пункта.

10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сети Интернет.

В случае, когда документация по планировке территории подготовлена по инициативе Администрации городского округа Верхотурский или по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, Отдел архитектуры и градостроительства также:

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке территории, если по результатам публичных слушаний выявилась такая необходимость;

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе Администрации  городского округа Верхотурский.

Указанный комплект документов содержит:

1) положительное заключение Отдела архитектуры и градостроительства, в котором отмечается факт готовности документации по планировке территории к утверждению, протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний;

2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к ней.

11. Глава Администрации городского округа Верхотурский с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 10 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:

1) об утверждении документации по планировке;

2) о направлении на доработку проекта документации по планировке территории в Отдел архитектуры и градостроительства.

12. Утвержденная документация по планировке территории:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сети Интернет.

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский».

Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, могут быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила;

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента установлен условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, который запрашивается заявителем.

3. Отдел архитектуры и градостроительства подготавливает заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:

1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства;

2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, в том числе на основании списка таких лиц, представленного лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в обязательном порядке включается заключение Отдела архитектуры и градостроительства.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства обеспечивается возможность ознакомления:

1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, представленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7-12 настоящей статьи;

2) с заключением Отдела архитектуры и градостроительства на представленное заявление и обосновывающими материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изложены в заявлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, включают:

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;

3) ситуационный план, отображающий расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также расположенных на них объектов капитального строительства.

11. Обосновывающие материалы включают:

1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отображением на нем информации, относящейся к запросу:

указание мест расположения существующих и намечаемых объектов капитального строительства и описание их параметров (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.);

информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта, количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.);

документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями);

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы;

3) иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации предложений.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение Отдела архитектуры и градостроительства на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах выполнены или не выполнены все установленные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства и в прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), зон с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования, отраженных в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства и прилагаемых к заявлению материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;

2) положения о том, что реализация намерений заявителя:

не окажет негативного воздействия на окружающую среду;

не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении определенных условий, связанных с внесением в представленные документы соответствующих изменений;

окажет негативное воздействие на окружающую среду.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются вопросы, указанные в пункте 13 настоящей статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства Комиссия направляет главе Администрации городского округа Верхотурский следующие документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;

2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) протокол (протоколы) публичных слушаний;

4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных слушаниях.

16. Глава Администрации городского округа Верхотурский с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия - направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа - размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский».

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях, по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут быть правообладатели земельных участков, подавшие заявления о предоставлении таких разрешений.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано в случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;

2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

3. Отдел архитектуры и градостроительства подготавливает заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:

1) принимает заявления;

2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании списка, представленного лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в обязательном порядке включается заключение Отдела архитектуры и градостроительства.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается возможность ознакомления:

1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими материалами, представленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7-12 настоящей статьи;

2) с заключением Отдела архитектуры и градостроительства на представленное заявление с материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявление в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), зон с особыми условиями использования территорий,  нормативов градостроительного проектирования.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе - правообладателе земельного участка.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, указаны в пункте 10 статьи 31 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы включают:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что объект капитального строительства, построенный на основании разрешенных отклонений, будет соответствовать требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), зон с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение Отдела архитектуры и градостроительства на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему материалах выполнены или не выполнены все установленные обязательные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), зон с особыми условиями использования территорий, нормативам градостроительного проектирования, отраженных в заявлении о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;

2) положения о том, что реализация намерений правообладателя земельного участка:

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду;

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, однако по причине несоразмерного превышения предлагаемого отклонения параметров от предельных параметров градостроительного регламента неприемлемо;

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении условий, связанных с внесением в проекты представленных документов соответствующих изменений. В этом случае предметом обсуждения должны быть следующие вопросы:

изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда;

изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству объектов капитального строительства, их частей от границ земельного участка;

изменение (уточнение) параметров объекта капитального строительства (общая площадь, этажность, максимальный процент застройки, отступы от границ земельного участка, иные параметры);

неправомерна по причине несоответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства Комиссия направляет главе Администрации городского округа Верхотурский документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 31 настоящих Правил.

16. Глава Администрации городского округа Верхотурский с учетом предоставленных ему документов принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Верхотурский» в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия направлению в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Городской округ Верхотурский».

### Глава 9.

### ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ, РЕЗЕРВИРОВАНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

Статья 33. Основания изъятия земельных участков для   государственных или муниципальных нужд

1. Основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами городского округа Верхотурский.

Основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд являются утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области генеральный план городского округа Верхотурский и документация по планировке территорий.

2. В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с:

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации;

2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;

объекты использования атомной энергии;

объекты обороны и безопасности;

объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения;

объекты, обеспечивающие космическую деятельность;

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;

объекты электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения муниципального значения;

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности Свердловской области или муниципальной собственности городского округа Верхотурский, в случаях, установленных законами Свердловской области.

Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд устанавливаются статьей 55 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд городского округа Верхотурский осуществляется в соответствии с утвержденными документами Схемы территориального планирования Свердловской области, генеральным планом городского округа Верхотурский и документацией по планировке территорий.

Статья 34.  Основания и условия принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии с Положением о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 561.

Основания для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами городского округа Верхотурский.

2. Принятие решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд городского округа Верхотурский осуществляется в соответствии с утвержденными документами Схемы территориального планирования Свердловской области, генеральным планом городского округа Верхотурский и документацией по планировке территорий.

#### Статья 35. Условия установления публичных сервитутов

1. Администрация городского округа Верхотурский вправе принимать правовые акты об установлении применительно к земельным участкам, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водопроводов, газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка. Границы зон действия публичных сервитутов также указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков.

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством Российской Федерации и правовыми актами городского округа Верхотурский.

Глава 10.

ПОДГОТОВКА  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 36. Подготовка проектной документации

1. Подготовка проектной документации осуществляется в случаях строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в случаях подготовки отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2  статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию установлены Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.

2. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут являться застройщик либо привлекаемое на основании договора с застройщиком или заказчиком физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

3. На основании части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

4. Проектная документация выполняется в отношении:

1) различных видов объектов капитального строительства;

2) отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

5. Если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 22 настоящих Правил или в случае подготовки  проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2) результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить проведение инженерных изысканий;

3) технические условия в случае невозможности обеспечить функционирование объекта без такого подключения.

6. Результаты инженерных изысканий выполняются в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании договора застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим лицом (исполнителем), которое соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной документации и осуществлении строительства.

7. Отношения между организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления городского округа Верхотурский, правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регулируются частью 8 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросу Отдела архитектуры и градостроительства или правообладателей земельных участков.

Порядок предоставления технических условий осуществляется в соответствии с положениями статьи 20 настоящих Правил.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий.

Отдел архитектуры и градостроительства не позднее, чем за тридцать дней до дня принятия решения о проведении соответствующих торгов либо о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение.

8. Подготовка проектной документации осуществляется на основании:

1) задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора);

2) результатов инженерных изысканий;

3) градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки  проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии:

1) с градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка;

2) с техническими регламентами (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) с результатами инженерных изысканий;

4) с техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения);

5) нормативами градостроительного проектирования.

10. Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также выявленных объектов культурного наследия подлежит согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

11. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком.

В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу, которая осуществляется федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Свердловской области, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения органа государственной экспертизы.

Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

12. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство.

Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией или до направления проектной документации на государственную экспертизу.

Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

В случаях подготовки проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, такая проектная документация в установленном Правительством Российской Федерации порядке представляется в государственные органы, указанные в части 6.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации осуществляющие такую государственную экспертизу, направляют представленную заказчиком проектную документацию объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», на государственную экологическую экспертизу в установленном данным Федеральным законом порядке.

14. Результатами проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, являются соответствующие заключения.

15. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу до направления проектной документации на государственную экспертизу, результатом государственной экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Статья 37. Выдача разрешений на строительство

1.Порядок выдачи разрешения на строительство определяется Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)», размещённом на официальном сайте городского округа Верхотурский по ссылке http://adm-verhotury.ru/services/administrativnyie-reglamentyi-otdela-arhitekturyi/

2.На территории городского округа Верхотурский выдача разрешений на строительство осуществляется Администрацией городского округа Верхотурский  в течении 5 рабочих дней  с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

3. Срок предоставления выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» составляет:

– не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр);

– не более тридцати календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в случае предоставления услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также заявления о внесении изменений и уведомления, если с указанными заявлением и уведомлением направляется раздел проектной документации объекта капитального строительства, согласование которого необходимо в соответствии и в порядке, установленном пунктом 1 части 11.1 и частью 11.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр).

Статья 38.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строительство).

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе.

4. На территории городского округа Верхотурский государственный строительный надзор осуществляется:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) управлением строительного надзора Свердловской области при строительстве, реконструкции иных, кроме указанных в подпункте 1 данного пункта настоящей статьи, объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией.

Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и учета используемых энергетических ресурсов.

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора установлен статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г.  № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением государственного строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка или в случае строительства линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 	Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

6. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.

8. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Использование в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта смежно-расположенных земельных участков, находящихся в собственности, пользовании или владении иных лиц, возможно на основании договора, а также частного сервитута, если муниципальными правовыми актами не установлен публичный сервитут с описанием содержания такого сервитута.

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.

До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций.  По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

Статья 39. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1.Порядок выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  установлен статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Администрацию городского округа Верхотурский, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определяется Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов  капитального строительства», размещённом на официальном сайте городского округа Верхотурский по ссылке: http://adm-verhotury.ru/services/administrativnyie-reglamentyi-otdela-arhitekturyi/

3. На территории городского округа Верхотурский выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется Администрацией городского округа Верхотурский  в течении 5 рабочих дней  с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу

### Глава 11.

### ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

#### Статья 40. Действие Правил по отношению к генеральному плану городского округа Верхотурский, документации по планировке территории

После введения в действие настоящих Правил Администрация городского округа Верхотурский по представлению соответствующих заключений Отдела архитектуры и градостроительства, Комиссии могут принимать решения о:

подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный генеральный план городского округа Верхотурский с учетом и в развитие настоящих Правил;

приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не реализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;

подготовке новой документации о планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.

Статья 41. Основание и право инициативы внесения изменений в    Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации по решению главы Администрации городского округа Верхотурский

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила:

1) несоответствие Правил генеральному плану городского округа Верхотурский, возникшее в результате внесения в него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям решениями Думы городского округа Верхотурский.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления городского округа Верхотурский в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

Статья 42. Внесение изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предложения, указанные в пункте 3 статьи 41 настоящих Правил, содержащие обоснование необходимости внесения изменений, направляются председателю Комиссии.

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства, градостроительным регламентам, границам территориальных зон.

2. Обращение регистрируется и его копия не позднее следующего рабочего дня после поступления направляется председателю Комиссии.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Администрации городского округа Верхотурский.

4. Глава Администрации городского округа Верхотурский с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

Глава 12.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

#### Статья 43. Контроль за использованием земельных участков и   объектов капитального строительства

1. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства осуществляют должностные лица государственных надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены такие полномочия.

2. Муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на территории муниципального образования «Городской округ Верхотурский» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа Верхотурский.

3. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов капитального строительства, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов капитального строительства.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

#### Статья 44. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Верхотурский.

## Раздел 2.

## КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ.

## КАРТА ЗОН ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЕРХОТУРЬЕ»

## Глава 13.

## КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Статья 45. Карта градостроительного зонирования территории       городского округа Верхотурский

Статья 45.1. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. Историческое                 поселение «Город Верхотурье»

Статьи 45.2.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Калачик

Статьи 45.3.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Привокзальный

Статьи 45.4.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Карелино

Статьи 45.5.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский.  п. Косолманка

Статьи 45.6.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Глазуновка

Статьи 45.7.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Заимка

Статьи 45.8.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Путимка

Статьи 45.9.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Пия

Статьи 45.10.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Прокопьевская Салда

Статьи 45.11.  Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Жернакова

Статьи 45.12. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Никитина

Статьи 45.13. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Костылева

Статьи 45.14. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Красногорское

Статьи 45.15. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Пинягина

Статьи 45.16. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Лебедева

Статьи 45.17. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Усть-Салда

Статьи 45.18. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Бочкарева

Статьи 45.19. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Рычкова

Статьи 45.20. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Меркушино

Статьи 45.21. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Лаптева

Статьи 45.22. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Шнурова

Статьи 45.23. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Кордюково

Статьи 45.24. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Белая Глина

Статьи 45.25. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Морозова

Статьи 45.26. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Карпунинский

Статьи 45.27. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Дерябино

Статьи 45.28. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Воронская

Статьи 45.29. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Литовская

Статьи 45.30. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Лобанова

Статьи 45.31. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Рассол

Статьи 45.32. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Бурлева

Статьи 45.33. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Малахова

Статьи 45.34. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Отрадново

Статьи 45.35. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Королева

Статьи 45.36. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Боровая

Статьи 45.37. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Верхняя Постникова

Статьи 45.38. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Шумкова

Статьи 45.39. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Злыгостева

Статьи 45.40. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Захарова

Статьи 45.41. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Голубева

Статьи 45.42. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Запольская

Статьи 45.43. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Матюшино

Статьи 45.44. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Вавилова

## Глава 14.

## КАРТА ЗОН ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЕРХОТУРЬЕ»

## Статья 45.45. Карта зон ограничений по условиям охраны объектов   культурного наследия исторического поселения

## «Город Верхотурье»

## Раздел 3.

## ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## Глава 15.

## ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 46. Виды территориальных зон, выделенных на карте

градостроительного зонирования территории

### городского округа Верхотурский

1. В соответствии с частями 4, 5 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на карте градостроительного зонирования территории городского округа Верхотурский устанавливаются границы территориальных зон и отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

2. В целях регулирования градостроительной деятельности и определения назначения территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на карте градостроительного зонирования отображаются также указанные территории (земли и земельные участки).

3. На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды и состав территориальных зон:

| Общественно-деловые зоны |
| --- |
| О-1 | Зона объектов административно-делового, социального и культурно-бытового назначения |
| О-2 | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты |
| О-3 | Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов |
| О-4 | Зона объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионального образования |
| О-5 | Зона коммерческо-делового назначения |
| О-6 | Зона объектов культового назначения |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа |
| Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Производственные зоны |
| П-1 | Зона производственных объектов I, II классов санитарной опасности |
| П-2 | Зона производственных объектов III класса санитарной опасности |
| П-3 | Зона производственных и коммунальных объектов IV класса санитарной опасности |
| П-4 | Зона производственных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности |
| ПП-5 | Зона пищевых предприятий |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственных предприятий |
| СХ-2 | Зона сельскохозяйственных угодий |
| СХ-3 | Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий |
| Р-2 | Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта |
| Р-3 | Зона лесных территорий |
| Зоны объектов инженерной инфраструктуры |
| И-1 | Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры |
| И-2 | Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры |
| И-3 | Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфра-структуры |
| И-4 | Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструк-туры |
| Зоны объектов транспортной инфраструктуры |
| Т-1 | Зона объектов автомобильного транспорта |
| Т-2 | Зона объектов железнодорожного транспорта |
| Т-3 | Зона объектов воздушного транспорта |
| Зоны специального назначения |
| С-1 | Зона кладбищ |
| С-2 | Зона ведомственных режимных объектов |
| С-3 | Зона объектов размещения бытовых отходов |
| С-4 | Зона объектов размещения отходов агропромышленного комплекса |
| С-5 | Зона особого хозяйственного использования |
| С-6 | Зона специального озеленения |
| Зона развития застройки |
| ЗРЗ | Зона развития застройки |

4. В случае, если в градостроительном регламенте применительно  к определенной территориальной зоне не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или)параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, то применительно к этой зоне предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 47. Градостроительные регламенты

1.Действие градостроительного регламента в соответствии со статьей 3 настоящих Правил распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования городского округа Верхотурский.

2. Состав видов разрешенного использования территориальных зон определен  в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных участков», утв. приказом Минэкономразвития России от от 10 ноября 2020 г. N П/0412. Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов разрешенного использования.

3. Ниже приведено описание регламентов каждой территориальной зоны с перечислением видов разрешенного использования  и предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

#### 4. В Таблице 1 «Виды разрешенного использования по основным территориальным зонам» в обобщенном виде приведен перечень видов разрешенного использования по всем  территориальным зонам.

5. В таблице 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» приведены краткие сведения о параметрах застройки территориальных зон.

Таблица 1

#### Виды разрешенного использования по основным территориальным зонам

| Код | Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * | Общественно-деловые зоны | Жилые зоны | Производственные зоны | Зоны сельскохозяйственного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.0 | Сельскохозяйственное использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Растениеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.3 | Овощеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.5 | Садоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.7 | Животноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.8 | Скотоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.9 | Звероводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.10 | Птицеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.11 | Свиноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.12 | Пчеловодство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.13 | Рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  | О |  |  |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.17 | Питомники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  | О |  |  |
| 1.19 | Сенокошение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 2.0 | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  | О |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | У |  |  |  |  |  | У | О | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка |  |  |  |  |  |  | О | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | У |  |  | У | У |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | У |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | У | У | У | У | О |  |  |  | У |  | У | О | О | О | О |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | О |  | У | У | О |  |  | У | У | У | У | О | О | О | О |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | О | О |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | О |  |  |  | О | У |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | О | О | У | У | У |  |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | О | У |  |  | О | У |  | У | У | У | У | У | У | У | У |  | У |
| 3.4 | Здравоохранение |  | О* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | О | О* |  |  |  |  | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  | О* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения |  | О* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Образование и просвещение |  |  |  | О* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  |  |  | О* |  | У |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | О |  |  | О* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Культурное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | О |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Религиозное использование | О |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Общественное управление | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 3.8.1 | Государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Представительская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | О | О | О |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | У |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Приюты для животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | О |  |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О |  |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины | О | У | У | У |  | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У |  |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | О |  |  |  | О |  |  |  |  | У | У | О | О | О |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание | О | У | У | У | О | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | О |  | У |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Развлечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Проведение азартных игр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | Проведение азартных игр в игорных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  | О* |  |  |  |  | У* | О* | О* | О* |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | О | У | О |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |  |  | О |  |  |  | У | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |  |  | О | У |  |  |  | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Водный спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Спортивные базы |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Охота и рыбалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Производственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Недропользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Тяжелая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Строительная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |
| 6.7 | Энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Атомная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь |  |  |  |  | О |  |  |  |  | У | О | О | О |  |  |  |  |
| 6.9 | Склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  | О |  |  |
| 6.9.1 | Складские площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 6.10 | Обеспечение космической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |
| 7.0 | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О* | О* | О* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | О* |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 7.3 | Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Внеуличный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 | СХ-3 |
| 8.2 | Охрана Государственной границы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Охрана природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Курортная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 | Использование лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Заготовка древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Лесные плантации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Заготовка лесных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |
| 10.4 | Резервные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.0 | Водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | О-5 | О-6 | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | ПП-5 | СХ-1 | СХ-2 |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | В | В | В | В | В |  | В | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |
| 12.1 | Ритуальная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Специальная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Запас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Земельные участки общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 13.1 | Ведение огородничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 13.2 | Ведение садоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |

#### Продолжение Таблицы 1

#### Виды разрешенного использования по основным территориальным зонам

| Код | Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * | Зоны рекреационного назначения | Зоны объектов инженерной инфраструктуры | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | Зоны специального назначения | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
|  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1.0 | Сельскохозяйственное использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Растениеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Садоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Животноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Скотоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Звероводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Птицеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Свиноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Пчеловодство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.13 | Рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 1.17 | Питомники | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Сенокошение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка (графа «ОД» строки 2.5 в ред. Решения Думы от 22.07.2021 № 38/9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | У |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | У | У |  | О | О | О | О | О | О |  |  | У |  |  | О |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У |  |  | О |  |  |
| 3.4 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Образование и просвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Культурное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Религиозное использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Общественное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 3.8.1 | Государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Представительская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У* |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У* |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Приюты для животных | У | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У* |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Развлечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Проведение азартных игр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | Проведение азартных игр в игорных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  | О* | У* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | О | О |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Водный спорт |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Авиационный спорт |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Спортивные базы |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
| 5.3 | Охота и рыбалка | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | О | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Производственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Недропользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Тяжелая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Строительная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Энергетика |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 6.7.1 | Атомная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | Складские площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Обеспечение космической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  | О* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  | О* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Внеуличный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Охрана Государственной границы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Охрана природных территорий |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Курортная деятельность |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 | Использование лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Заготовка древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Лесные плантации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-1 | Р-2 | Р-3 | И-1 | И-2 | И-3 | И-4 | Т-1 | Т-2 | Т-3 | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | ЗРЗ |
| 10.3 | Заготовка лесных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Резервные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.0 | Водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
| 12.1 | Ритуальная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Специальная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |
| 12.3 | Запас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| 13 | Земельные участки общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Ведение садоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения к таблице 1:

| О | − основной вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| У | − условно разрешенный вид использования |
| В | − вспомогательный вид разрешенного использования |
| * | − взаимосвязанные виды использования |
| – | − вид разрешенного использования не установлен |

Примечание: Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам определены в таблице 1 в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных участков», утв. приказом Минэкономразвития России от от 10 ноября 2020 г. N П/0412. Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов разрешенного использования.

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе, допускает без отдельного указания в Классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

В состав территориальных зон всех видов могут включаться земельные участки, занятые линейными объектами, на которые в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса не распространяется действие градостроительного регламента данной территориальной зоны, включая территорию общего пользования.

Таблица 2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п. п. | Обозначения | Наименование территориальной зоны | Минимальная площадь земельного участка (га) | Максимальная площадь земельного участка (га) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) * | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | Предельное количество этажей | Предельный класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 1. | О-1 | Зона объектов административно-делового, социального и культурно-бытового назначения | 0,010 | 20,0 | 5 | 60 | 8 | V |
| 2. | О-2 | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты | 0,010 | 20,0 | 5 | 60 | 5 | V |
| 3. | О-3 | Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов | 0,010 | 20,0 | 5 | 60 | 5 | V |
| 4. | О-4 | Зона объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионального образования | 0,010 | 20,0 | 5 | 60 | 5 | V |
| 6. | О-6 | Зона объектов культового назначения | 0,010 | 10,0 | 5 | 60 | 5 | V |
|  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,06 | 0,5 | 3 | 40 | 3 | V |
| 8 | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа | 0,1 | 0,6 | 5 | 40 | 4 | V |
| 9 | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0.25 | - | 8 | 40 | 8 | V |
|  | Производственные зоны |  |  |  |  |  |  |
| 10 | П-1 | Зона производственных объектов I, II классов санитарной опасности | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | I - II |
| 11 | П-2 | Зона производственных объектов III класса санитарной опасности | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | III |
| 12 | П-3 | Зона производственных и коммунальных объектов IV класса санитарной опасности | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | IV |
| 13 | П-4 | Зона производственных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | V |
| 14 | ПП-5 | Зона пищевых предприятий | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | III |
|  | Зоны объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 15 | И-1 | Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | IV |
| 16 | И-2 | Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | V |
| 17 | И-3 | Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфра-структуры | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | IV |
| 18 | И-4 | Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры | 0,10 | 25,0 | 5 | 70 | - | V |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СХ-1 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 0,001 | 20,0 | - | 70 | 3 | II |
| 20 | СХ-2 | Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | - | - | - | V |
| 21 | СХ-3 | Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства | 0,04 | 0,30 | 3 | 40 | 3 | V |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Р-1 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий | - | - | - | - | 1 | II |
| 23 | Р-2 | Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта | - | - | 3 | - | 3- | V |
| 24 | Р-3 | Зона лесных территорий | - | - | - | - | - | V |
|  | Зоны объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Т-1 | Зона объектов автомобильного транспорта | 0,01 | 0,25 | 5 | 70 | - | V |
| 26 | Т-2 | Зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | 5 | 70 | - | V |
| 27 | Т-3 | Зона объектов воздушного транспорта | - | - | 5 | - | - | V |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С-1 | Зона кладбищ | 0,10 | 40,0 | 3 | - | 3 | III |
| 29 | С-2 | Зона ведомственных режимных объектов | - | - | 3 | - | - | III |
| 30 | С-3 | Зона объектов размещения бытовых отходов | 0,10 | 20,0 | 3 | - | - | I - II |
| 31 | С-4 | Зона объектов размещения отходов агропромышленного комплекса | 0,10 | 20,0 | - | - | - | I - II |
| 32 | С-5 | Зона особого хозяйственного использования | - | - | - | - | - | V |
| 33 | С-6 | Зона специального озеленения | - | - | - | - | - | V |
|  | Зона развития застройки |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЗРЗ | Зона развития застройки | - | - | - | - | - | V |

Статья 47.1. Градостроительные регламенты.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, где сочетаются административные и управленческие учреждения, объекты социального, культурного и бытового назначения, иные объекты капитального строительства, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Зона объектов административно-делового, социального и культурно-бытового-бытового назначения O-1

Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения О-1 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства и земельных участков на территориях, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения и предприятия, административные здания, жилые дома, а также здания многофункционального назначения связанные с обеспечением  жизнедеятельности населения.

| Зона объектов административно-делового, социального и культурно-бытового-бытового назначения O-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению |  | 2.7 Обслуживание жилой застройки |
| 3.2.3 Оказание услуг связи |  | 2.7.1 Хранение автотранспорта |
| 3.2.4 Общежития |  | 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  |  |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  |  |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование |  |  |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности |  |  |
| 3.6.3 Цирки и зверинцы |  |  |
| 3.7 Религиозное использование |  |  |
| 3.8 Общественное управление |  |  |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности |  |  |
| 4.1 Деловое управление |  |  |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы |  |  |
| 4.4 Магазины |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |  |
| 4.6 Общественное питание |  |  |
| 4.7 Гостиничное обслуживание |  |  |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия |  |  |
| 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |  |  |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

- Зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения  О-2

Зона размещения объектов здравоохранения и социальной защиты населения О-2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов здравоохранения и социальной защиты населения.

| Зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения О-2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.7.1 Хранение автотранспорта |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание |  | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 3.4.3 Медицинские организации особого назначения |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания |  | 3.10 Ветеринарное обслуживание |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению |  | 4.4 Магазины |
| 3.2.4 Общежития |  | 4.6 Общественное питание |
|  |  | 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов О-3

Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений О-3 установлена для формирования земельных участков, связанных с активным занятием спортом населения, создания специальной обслуживающей и транспортно-пешеходной инфраструктуры и обеспечения сохранения высоких экологических качеств окружающей среды.

| Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов О-3 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 12.0.2 Благоустройство территории | 3.1Коммунальное обслуживание |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях |  | 2.7.1 Хранение автотранспорта |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом |  | 3.2.4 Общежития |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом |  | 4.7 Гостиничное обслуживание |
| 5.1.7 Спортивные базы |  | 4.4 Магазины |
|  |  | 4.6 Общественное питание |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

4. Зона объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионального образования О-4

Зона размещения объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионального образования О-4 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции этих объектов.

| Зона объектов дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионального образования О-4 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.7.1 Хранение автотранспорта |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование |  | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка |
|  |  | 3.1Коммунальное обслуживание |
|  |  | 3.2.4 Общежития |
|  |  | 4.4 Магазины |
|  |  | 4.6 Общественное питание |
|  |  | 5.1.3 Оборудованные площадки для занятий спортом |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

5. Зона коммерческо-делового назначения О-5

Зона размещения объектов коммерческо-делового назначения О-5 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции этих объектов.

| Зона коммерческо-делового назначения О-5 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | 3.2.4 Общежития |
| 4.1 Деловое управление |  |  |
| 4.3 Рынки |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |  |
| 4.6 Общественное питание |  |  |
| 4.7 Гостиничное обслуживание |  |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  |  |
| 3.1Коммунальное обслуживание |  |  |
| 2.7.1Хранение автотранспорта |  |  |
| 4.9 Служебные гаражи |  |  |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса |  |  |
| 6.8 Связь |  |  |
| 6.9 Склад |  |  |
| 6.12 Научно-производственная деятельность |  |  |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть |  |  |
| 4.9.1Объекты дорожного сервиса |  |  |
| 3.2.3 Оказание услуг связи |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

6.  Зона объектов культового назначения О-6

Зона объектов культового назначения О-6 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов культового назначения различных вероисповеданий.

| Зона объектов культового назначения О-6 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.7.1 Хранение автотранспорта |
| 3.7.2 Религиозное управление и образование |  | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  | 9.3 Историко-культурная деятельность |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению |  | 4.4 Магазины |
| 4.7 Гостиничное обслуживание |  | 4.6 Общественное питание |
| 3.2.3 Оказание услуг связи |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья 47.2. Градостроительные регламенты.

Жилые зоны

Жилые зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов до 3-х этажей, жилых домов блокированного типа до 3-х этажей, а также средне и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов обслуживания повседневного значения и других видов деятельности.

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1

| Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд |
| 2.3 Блокированная жилая застройка |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 2.7 Обслуживание жилой застройки |  | 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
|  |  | 4.6 Общественное питание |
|  |  | 5.1.4 Площадки для занятий спортом |
|  |  | 4.4 Магазины |
|  |  | 3.2.3 Оказание услуг связи |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры приквартирных земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения индивидуального жилого дома или малоэтажного жилого дома блокированнового типа  определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань индивидуального жилого дома или малоэтажного жилого дома блокированнового типа должна  располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые и задние грани индивидуального жилого дома или малоэтажного жилого дома блокированнового типа размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Данное правило не распространяется на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия настоящих Правил землепользования и застройки. Боковые и задние грани вспомогательных (хозяйственных) строений должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границ смежных земельных участков.

Индивидуальные жилые дома следует размещать по линиям регулирования застройки улиц;***

Минимальные отступы от внешних стен индивидуальных и блокированных жилых домов до красной линии улицы – не менее 5 м. (за исключением случаев установления линии регулирования застройки с учетом сложившейся застройки), от красных линий проездов – не менее 3 м.

Расстояние между длинными сторонами блокированных жилых домов высотой 2-3 этажа – не менее 15 м, а между одно-двух квартирными жилыми домами и хозяйственными постройками в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Минимальный отступ от границы соседнего участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом:

до жилого дома 3,0 м;

до построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;

до бани, гаража и других построек - 1,0 м.

На территории жилых зон не допускается размещение объектов капитального строительства с земельным участком более 0,5 га, не связанных с обслуживанием населения.

Для индивидуальных жилых домов, строящихся за счет бюджетных средств, расчетные показатели, а также параметры жилых помещений в них должны иметь следующие значения:

площадь  земельных участков - не более 1000 кв. метров;

общая площадь индивидуальных жилых домов - не более 150 кв.м.;

площади жилых помещений индивидуальных жилых домов - не менее:

общей жилой комнаты — 14 кв.м.;

спальни —10 кв.м.;

кухни — 8 кв.м.;

Параметры ограждения земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом межевания. В случае отсутствия утвержденного проекта межевания ограждение земельного участка вдоль красной линии улиц производится по согласованию с Администрацией городского округа Верхотурский. Ограждение между земельными участками не регламентируется.

*Хозяйственные постройки: индивидуальные бани, летние кухни, надворные постройки (бассейны, беседки), навесы, дровенники, надворные туалеты.

** Строительство индивидуальных жилых домов с местом приложения труда допускается при условии соблюдения противопожарных, санитарных, гигиенических, экологических требований технических регламентов.

***Линии регулирования застройки устанавливаются в градостроительных планах земельных участков.

В зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) учитывать минимальные площади земельных участков  под индивидуальными жилыми домами, учитывать в соответствии с Решением Думы № 52 от 25.10.2006 г.,

а именно:

- в городе минимальная площадь участка 600 кв.м., максимальная площадь участка  1500 кв.м.,

-в сельской местности минимальная площадь 600 кв.м. максимальная площадь участка 1500 кв.м.

В зоне Ж-1 установить предельные параметры площади земельных участков под существующими жилыми домами блокированной застройки :

-    минимальная площадь участка 600 кв.м.,

-  максимальная площадь участка  3000 кв.м. (под домами блокированной застройки (2 блока),

-  максимальная площадь участка  4000 кв.м. (под домами блокированной застройки (3 блока и более)

Максимальная высота основных строений     (не включая шпили, башни и т.п.):

До конька крыши -  13.6   м,  При плоской кровле строения  -     9.6  м .

-Установить максимальную высоту ограждений  земельных участков 2 м, со стороны улицы не более 1.8 м. Ограждение между участками должно прозрачным либо иметь просветы. По взаимному согласию соседей допускается установка сплошного ограждения с учетом соблюдения норм инсоляции участка и помещений жилого дома.

-установить максимальную высоту вспомогательных строений от уровня земли до конька скатной кровли -7 м.

-установить максимальную высоту вспомогательных строений от уровня земли до верха плоской кровли-3 м.

- установить недопустимость размещения вспомогательных строений со стороны улицы (кроме гаражей). Отдельно стоящие хозяйственные постройки не должны превышать площадь жилого  дома.

Рекомендуемые нормы парковки

На земельном участке рекомендуется предусмотреть места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета:

Отдельно стоящий жилой дом: гараж - не более 2 маш/мест на жилую единицу и стоянка - не более 2 маш/мест на жилую единицу.

В случае, если размер земельного участке, находящегося в застроенной территории и окруженного другими земельными участками, ниже предельного минимального размера, либо превышает предельный минимальный размер, установленный для  данного вида разрешенного использования, то для данного земельного участка фактический размер земельного участка является соответственно минимальным или максимальным.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного и блокированного типов Ж-2

| Зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного и блокированного типов Ж-2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства |
| 2.7 Обслуживание жилой застройки |  | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка |
|  |  | 2.3 Блокированная жилая застройка |
|  |  | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд |
|  |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
|  |  | 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
|  |  | 4.6 Общественное питание |
|  |  | 4.4 Магазины |
|  |  | 5.1.3 Площадки для занятий спортом |
|  |  | 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  |  | 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  |  | 3.2.3 Оказание услуг связи |
|  |  | 3.2.4 Общежития |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.

максимальный размер земельного участка – 6000 кв.м.

предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Минимальные расстояния между длинными сторонами жилых домов секционного типа высотой 2—3 этажа должны быть не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красной линии. По красной линии допускается размещение жилых домов со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения, кроме детских дошкольных учреждений и иных объектов дошкольного воспитания.

Для жилых домов секционного типа, строящихся за счет бюджетных средств, расчетные показатели, а также параметры жилых помещений в них должны иметь следующие значения:

площади жилых помещений квартир -  не менее:

жилой комнаты в однокомнатной квартире — 14 кв.м.;

общей  жилой  комнаты  в квартирах с числом комнат две и более - 16 кв.м.;

спальни — 8 кв.м. (10 кв.м.- на двух человек);

кухни — 6 кв.м.;

кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах – 5 кв.м.

Для жилых домов блокированного типа, строящихся за счет бюджетных средств, расчетные показатели жилых домов и параметры  жилых помещений в них должны иметь следующие значения:

площадь  земельных участков – не более 400 кв. метров на один блок;

общая площадь жилого блока - не более 150 кв.м.;

площади жилых помещений жилого блока - не менее:

общей жилой комнаты — 14 кв.м.;

спальни —10 кв.м.;

кухни — 8 кв.м.

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-3

Основные виды разрешенного использования:

многоквартирные дома секционного типа от 4-х до 6-ти этажей;

детские дошкольные учреждения и иные объекты дошкольного воспитания;

огородничество;

гаражи.

| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-3 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | 12.0.2 Благоустройство территории | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 2.7 Обслуживание жилой застройки |  | 2.3 Блокированная жилая застройка |
|  |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
|  |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
|  |  | 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
|  |  | 4.6 Общественное питание |
|  |  | 4.4 Магазины |
|  |  | 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  |  | 5.1.3 Площадки для занятий спортом |
|  |  | 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  |  | 2.7.1 Хранение автотранспорта |
|  |  | 3.2 Социальное обслуживание |
|  |  | 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  |  | 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  |  | 3.7 Религиозное использование |
|  |  | 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  |  | 3.2.3 Оказание услуг связи |
|  |  | 3.2.4 Общежития |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья  47.3. Градостроительные регламенты.

Производственные зоны

- Зона производственных объектов I, II классов санитарной опасности П-1

Территориальная зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий I, II классов санитарной опасности, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м, 500 м, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Зона производственных объектов I, II классов санитарной опасности П-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 6.1 Недропользование |  |  |
| 6.2Тяжелая промышленность | 12.0.2 Благоустройство территории | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность |  | 4.6 Общественное питание |
| 6.6 Строительная промышленность |  | 4.4 Магазины |
| 6.7 Энергетика |  | 4.5 Банковская и страховая деятельность |
| 7.0 Транспорт |  | 4.9.1 Объекты дорожного сервиса |
| 4.1 Деловое управление |  | 6.8 Связь |
| 6.9 Склад |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

2. Зона производственных объектов III класса санитарной

опасности П-2

Территориальная зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования существующих промышленных и производственно-коммунальных предприятий III класса санитарной опасности, имеющих санитарно-защитную зону 300 м, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта и размещение которых не соответствует санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Зона производственных объектов III класса санитарной опасности П-2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 6.2 Тяжелая промышленность | 12.0.2 Благоустройство территории | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность |  | 4.6 Общественное питание |
| 6.6 Строительная промышленность |  | 4.4 Магазины |
| 6.7 Энергетика |  | 4.5 Банковская и страховая деятельность |
| 7.0 Транспорт |  | 2.7.1 Хранение автотранспорта |
| 4.1 Деловое управление |  | 3.9 Обеспечение научной деятельности |
| 6.9 Склад |  |  |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса |  |  |
| 6.12 Научно-производственная деятельность |  |  |
| 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |
| 6.8 Связь |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

3. Зона производственных и коммунальных объектов IV класса санитарной опасности П-3

Территориальная зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса санитарной опасности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м с низкими уровнями шума и загрязнения с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Зона производственных и коммунальных объектов IV класса санитарной опасности П-3 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 10.3 Заготовка лесных ресурсов | 12.0.2 Благоустройство территории | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 10.1 Заготовка древесины |  | 4.6 Общественное питание |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  | 4.4 Магазины |
| 6.8 Связь |  |  |
| 7.0 Транспорт |  |  |
| 6.9 Склад |  |  |
| 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |
| 4.1 Деловое управление |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |  |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности |  |  |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса |  |  |
| 6.12 Научно-производственная деятельность |  |  |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта |  |  |
| 6.3 Легкая промышленность |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |
| 6.6 Строительная промышленность |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

4. Зона производственных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности П-4

Территориальная зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования существующих промышленных и производственно-коммунальных предприятий V класса санитарной опасности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта и размещение которых не соответствует санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки, пищевых производств. Сочетание различных видов разрешенного использования только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Зона производственных и коммунальных объектов V класса санитарной опасности П-4 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 6.6 Строительная промышленность | 12.0.2 Благоустройство территории | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 6.8 Связь |  | 4.6 Общественное питание |
| 7.2 Автомобильный транспорт |  | 4.4 Магазины |
| 6.9 Склад |  | 4.3 Рынки |
| 6.3 Легкая промышленность |  |  |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности |  |  |
| 4.1 Деловое управление |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |  |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса |  |  |
| 6.12 Научно-производственная деятельность |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |
| 10.3 Заготовка лесных ресурсов |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

5. Зона пищевых предприятий  ПП-5

Территориальная зона ПП-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования пищевых предприятий различных классов санитарной опасности, с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Зона пищевых предприятий ПП-5 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 6.4 Пищевая промышленность | 12.0.2 Благоустройство территории | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 10.3 Заготовка лесных ресурсов |  | 4.6 Общественное питание |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  | 4.4 Магазины |
| 4.1 Деловое управление |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |  |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта |  |  |
| 6.12 Научно-производственная деятельность |  |  |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья  47.4. Градостроительные регламенты. Зоны

сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется сельскохозяйственная производственная деятельность с различными нормативами воздействия на окружающую среду и для ведения садоводства, дачного хозяйства, личных подсобных хозяйств.

- Зона сельскохозяйственных предприятий СХ-1

| Зона сельскохозяйственных предприятий СХ-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 1.7 Животноводство | 12.0.2 Благоустройство территории | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 1.8 Скотоводство |  | 4.6 Общественное питание |
| 1.9 Звероводство |  | 4.4 Магазины |
| 1.10 Птицеводство |  | 4.5 Банковская и страховая деятельность |
| 1.11 Свиноводство |  |  |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта |  |  |
| 4.1 Деловое управление |  |  |
| 6.9 Склад |  |  |
| 10.3 Заготовка лесных ресурсов |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

2. Зона сельскохозяйственных угодий СХ-2

| Зона сельскохозяйственных угодий СХ-2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 1.1 Растениеводство |  |  |
| 1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур |  |  |
| 1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |  |  |
| 1.3 Овощеводство |  |  |
| 1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |  |  |
| 1.5 Садоводство |  |  |
| 1.6 Выращивание льна и конопли |  |  |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |
| 1.17 Питомники |  |  |
| 1.19 Сенокошение |  |  |
| 1.20 Выпас сельскохозяйственных животных |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

- Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства СХ-3

| Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства СХ-3 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 13.0 Земельные участки общего назначения |  | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 13.1 Ведение огородничества |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 13.2 Ведение садоводства |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья  47.5. Градостроительные регламенты.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного  назначения выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта, ценных лесных территорий, расположенных в границах населенных пунктов, в том числе ранее входивших в земли лесного фонда, и создания экологически чистой окружающей среды, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и создания условий для отдыха населения.

1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-1

| Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха |  | 3.10.2 Приюты для животных |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом |  | 1.17 Питомники |
| 5.3 Охота и рыбалка |  |  |
| 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок |  |  |
| 5.4 Причалы для маломерных судов |  |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами |  |  |
| 12.0.2 Благоустройство территории |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

2. Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта Р- 2

| Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта Р- 2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание |  | 3.6.3 Цирки и зверинцы |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом |  | 4.4 Магазины |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом |  | 4.6 Общественное питание |
| 5.1.5 Водный спорт |  | 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок |
| 5.1.6 Авиационный спорт |  |  |
| 5.1.7 Спортивные базы |  |  |
| 5.2 Природно-познавательный туризм |  |  |
| 5.3 Охота и рыбалка |  |  |
| 9.3 Историко-культурная деятельность |  |  |
| 9.2. Курортная деятельность |  |  |
| 9.2.1 Санаторная деятельность |  |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

3. Зона лесных территорий Р-3

Зона лесных территорий Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования лесных территорий, расположенных в границах населенных пунктов, в том числе ранее входивших в земли лесного фонда, территорий существующего природного ландшафта, не отнесенным к рекреационным территориям общего пользования, в целях отдыха и оздоровления населения, сохранения экологически чистой окружающей среды.

| Зона лесных территорий Р-3 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом |  |  |
| 5.3 Охота и рыбалка |  |  |
| 9.1 Охрана природных территорий |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья  47.6. Градостроительные регламенты.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры

Зоны объектов инженерной инфраструктуры выделены для обеспечения условий функционирования и использования земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения.

Ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в зонах объектов инженерной инфраструктуры и на прилегающих территориях определяются охранными, санитарно-защитными и иными зонами с особыми условиями использования территорий, устанавливаемыми  в соответствии с законодательством Российской Федерации. Градостроительные регламенты зоны объектов инженерной инфраструктуры могут распространяться на земельные участки в составе этих зон в случае, когда части территорий общего пользования, переведены в установленном законодательством порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

1.  Зона  водообеспечивающих  объектов  инженерной   инфраструк-туры И-1

| Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами |  |  |
| 11.2 Специальное пользование водными объектами |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

2. Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры И-2

| Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры И-2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

- Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструк-туры И-З

| Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И-З |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |
| 6.7 Энергетика |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

- Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И-4

| Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И-4 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |
| 7.5 Трубопроводный транспорт |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья  47.7. Градостроительные регламенты. Зоны объектов

транспортной инфраструктуры

Зоны объектов транспортной инфраструктуры выделены для обеспечения условий функционирования и использования земельных участков, занятых объектами автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в зонах объектов транспортной инфраструктуры и на прилегающих территориях определяются охранными, санитарно-защитными и иными зонами с особыми условиями использования территорий, устанавливаемыми  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Зона объектов автомобильного транспорта Т-1

| Зона объектов автомобильного транспорта Т-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |
| 4.9 Служебные гаражи |  |  |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса |  |  |
| 7.2 Автомобильный транспорт |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

2. Зона объектов железнодорожного транспорта Т-2

| Зона объектов железнодорожного транспорта Т-2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  | 4.9.1 Объекты дорожного сервиса |
| 4.9 Служебные гаражи |  |  |
| 7.1 Железнодорожный транспорт |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

3. Зона объектов воздушного транспорта Т-З

Градостроительные регламенты в пределах границ зоны объектов воздушного транспорта Т-З устанавливаются в соответствии с функциональным зонированием генерального плана городского округа Верхотурский, документацией по планировке территории. Данная территориальная зона выделена для формирования земельных участков с возможностью определения параметров застройки объектов транспортной инфраструктуры. После утверждения документации по планировке территории в настоящие Правила вносятся изменения применительно к границе зоны объектов транспортной инфраструктуры Т-З и ее градостроительным регламентам.

| Зона объектов воздушного транспорта Т-З |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 7.4 Воздушный транспорт |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья  47.8. Градостроительные регламенты.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий с особыми условиями хозяйственной деятельности, размещения объектов, связанных с ритуальными услугами и захоронениями, со складированием, сортировкой, утилизацией и переработкой бытовых отходов, промышленных отходов, а также отходов агропромышленного комплекса, включая биологические, их вспомогательных и обслуживающих объектов, ведомственных режимных объектов.

- Зона кладбищ С-1

| Зона кладбищ С-1 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 12.1 Ритуальная деятельность |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
|  |  | 4.4 Магазины |
|  |  | 4.6 Общественное питание |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Зона ведомственных режимных объектов С-2

| Зона ведомственных режимных объектов С-2 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 8.1 Обеспечение вооруженных сил |  | 3.1 Коммунальное обслуживание |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |  | 3.3 Бытовое обслуживание |
| 8.4 Обеспечение деятельности по исполнению |  | 3.10 Ветеринарное обслуживание |
| наказаний |  | 4.4 Магазины |
|  |  | 4.6 Общественное |
|  |  | питание |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

3. Зона объектов размещения бытовых отходов С-3

| Зона объектов размещения бытовых отходов С-3 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 12.2 Специальная деятельность |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

- Зона объектов размещения отходов агропромышленного

комплекса С-4

| Зона объектов размещения отходов агропромышленного комплекса С-4 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 12.2 Специальная деятельность |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

- Зона особого хозяйственного использования С-5

Зона особого хозяйственного использования выделена в целях создания и охраны историко-культурных ландшафтов, характерных для мест размещения православных монастырей, для обеспечения правовых условий ведения хозяйственной деятельности  на данной территории  монастырской общиной или под ее контролем,  с учетом сохранения природной окружающей среды, проведения необходимых мероприятий по поддержанию порядка  и проведению благоустройства данной территории.

| Зона особого хозяйственного использования С-5 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 3.7 Религиозное использование |  | 2.7.1Хранение автотранспорта |
| 1.12 Пчеловодство |  |  |
| 1.13 Рыбоводство |  |  |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |  |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  |  |
| 3.2 Социальное обслуживание |  |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  |  |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

- Зона специального озеленения С-6

| Зона специального озеленения С-6 |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 12.0.2 Благоустройство территории |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного, строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены.

Статья  47.9. Градостроительные регламенты.

Зоны развития застройки ЗРЗ

1. Зона развития застройки

Зона развития застройки устанавливается на подлежащих в перспективе

освоению территориях в соответствии с функциональным зонированием генерального плана  городского округа Верхотурский. Конкретизация использования территории производится после разработки на нее градостроительной документации, проектов планировки, после чего в настоящие Правила вносятся изменения применительно к данной зоне.

| Зона развития застройки |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 12.3 Запас |  |  |

# Глава 16.

# ОГРАНИЧЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ, ВОДООХРАННЫХ И ИНЫХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 48. Ограничения градостроительной и хозяйственной  деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия на территории исторического поселения  «Город Верхотурье»

1. Настоящей статьей в территориальных зонах в пределах исторического поселения «Город Верхотурье» вводятся временные ограничения градостроительной и хозяйственной  деятельности, режимов использования территории  по условиям охраны объектов культурного наследия до разработки и утверждения в порядке, установленном  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, проектов зон охраны объектов культурного наследия, содержащих:

границы территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах;

границы охранных зон объектов культурного наследия;

режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зон охраняемого природного ландшафта.

После утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в настоящие Правила вносятся изменения, учитывающие утвержденные границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.

## 2. Ограничения градостроительной и хозяйственной  деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия на территории исторического поселения «Город Верхотурье» установлены в зонах, выделенных на карте статьи 45.36. Карта зон ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия исторического поселения «Город Верхотурье»:

1) зона ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;

2) комплексная зона ограничений по условиям охраны центра города;

3) зона ограничений по условиям охраны исторических комплексов;

4) зона возможного хозяйственного использования территорий исторических комплексов;

5) зона строгого регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности;

6) зона регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности с режимом «А»;

7) зона регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности с режимом «Б»;

8) зона регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности с режимом особых ограничений;

9) зона охраняемой акватории реки Тура;

10) зона охраняемой поймы реки Тура;

11) зона охраны городского озеленения;

12) зона охраны природно-ландшафтной территории города;

13) зона охраны окружающих лесов;

14) зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «А»;

15) зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «Б».

3. Зона ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия

Зона ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия отображает территории, в пределах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия.

Зона ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия предназначена для всех объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране и вновь выявленных.

Для отдельных архитектурных объектов-памятников жилой, общественной застройки и комплекса промышленного назначения (бывших винных складов) охранные зоны выделены по ориентировочным границам земельных участков.

Для отдельных объектов (пешеходного и автомобильного мостов через р.Туру, автомобильного моста через  р. Дернейку и электростанции у поселка Фура  охранные зоны в границах самих сооружений.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

использование территории для проведения работа по сохранению, воссозданию объектов культурного наследия (ремонта, реставрации);

работы по благоустройству и озеленению территории, устройству дорог местного значения и проездов, в отдельных случаях  - небольших автостоянок;

работы по установке малых архитектурных форм и элементов городского дизайна (информационных стендов и витрин, относящихся к землям историко-культурного назначения, к самим объектам и к деятельности организаций, размещаемых в них);

работы по замене выводимых из зоны коммунально-складских объектов и других сносимых построек зданиями, сооружениями или зелеными насаждениями, не мешающими восприятию и сохранению объектов культурного наследия;

специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия.

Запрещенные виды деятельности:

хозяйственная деятельность, причиняющая вред физической сохранности объектов культурного наследия и нарушающая установленный порядок их использования;

хозяйственная деятельность, препятствующая  популяризации, затрудняющая обзор предметов охраны объектов культурного наследия;

размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера;

строительство объектов капитального строительства, не связанных с обеспечением сохранения и использования объектов культурного наследия;

прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением подводящих).

возведение объектов капитального строительства, не связанных с обеспечением сохранения и использования объектов культурного наследия;

любая другая деятельность, способная нарушить культурно-историческую ценность города.

- Комплексная зона ограничений по условиям охраны центра города

Предназначением комплексной зоны ограничений по условиям охраны центра города является создание правовой базы для охраны сложившейся планировочной структуры, комплексов и отдельных памятников архитектуры, охраны оптимальных условий восприятия комплекса архитектурных ансамблей в центральной зоне города в сочетании с объектами массовой жилой застройки и элементами городского озеленения.

На основании проведенного ландшафтно-визуального анализа и материалов историко-архитектурного исследования комплексная зона ограничений по условиям охраны центра города назначена для объектов срединной зоны города, включая территории Центрального, Заречного и Ямского районов. Выделенная зона, в основном, включает территорию уездного города Верхотурья на период средины XIX века.

В комплексная зону ограничений по условиям охраны центра города включены выдающиеся культовые объекты, гражданские и иные здания, а также мемориальные и исторические парки и скверы, она объединяет основные объекты, формирующие художественный образ города. Это ансамбли Кремля, Свято-Николаевского и Покровского  монастырей, исторические территории церквей и городской застройки,  выразительные участки приречного ландшафта. Жилые кварталы этой зоны наиболее полно содержат памятники архитектуры, истории, ценные средовые объекты.   В комплексе они представляют индивидуальный образ города Верхотурья. Объемно-пространственная композиция города в этой зоне характеризуется определенным пропорциональным соотношением между ансамблями и архитектурными доминантами, массой рядовой застройки и открытыми городскими и природными пространствами. Исторические факты и объекты, связанные с историей развития региона и страны характеризуют эту территорию исторического поселения Верхотурье как достопримечательное место.

Границы комплексной зоны ограничений по условиям охраны центра города приняты по красным линиям кварталов. Описание границ начато с северной точки в пойме речки Калачик и далее – по часовой стрелке.

В Центральной части: от поймы р. Калачик по ул. Ханкевича вдоль стены С.-Николаевского монастыря до ул. Красноармейской, по ул Красноармейской до ул. Гагарина, по ул. Гагарина до ул. Ершова, по ул. Ершова до ул. Ханкевича, по ул. Ханкевича до ул. Сенянского, по ул. Сенянского до ул. Дидковского, по ул. Дидковского до ул. Огарьевской, по ул. Огарьевской до берега реки Туры.

В Заречной части: от берега Туры по ул. Фрунзе до  ул. Баянова, по ул.Баянова до ул. Покровской, по ул. Покровской до ул. Большой, по ул. Большой до ул. Шляхтина, по ул. Шляхтина до ул. Баянова, по ул. Баянова до ул. Заречной, по ул. Заречной до ул. Большой, по ул.Большой до береговой линии р.Туры.

В Ямской части: от берега Туры  по ул. Кушвинской  до ул. Свердлова, по ул. Свердлова до пер. Ямского, по пер. Ямскому вдоль сквера и территории школы до ул. Володарского, по ул. Володарского до ул. Пермской, по ул. Пермской до современной территории  ГИБДД, далее вдоль этой территории на восток до речки Калачик.

В указанных границах комплексной охранной зоны центра города находятся:

1) объекты-памятники жилой, гражданской и промышленной  архитектуры  с их выделенными территориями: рядовая жилая застройка с хозяйственными усадебными постройками, бывшие мужская и женская гимназии, винные склады (коньковый завод);

2) архитектурные ансамбли и комплексы: ансамбль Верхотурского кремля и  Свято-Николаевского монастыря  с исторической застройкой бывшей торговой площади; комплекс Старо- и Новопокровского женского монастыря, строения Знаменской и Спасо-Воскресенской церквей. Ансамбли и комплексы рассматриваются в единстве с их историческими площадями и природным окружением;

3)  памятные места: место утраченной церкви Святой Одигитрии в Заречном районе, предполагаемая трасса «Бабиновской дороги» и пути в Сибирь, историческое место строительства сплавных судов, историческая территория «Яблоневого сада», а также  подлежащие исследованию места предполагаемых городских и монастырских подземных ходов;

4) мемориальные объекты: памятник;

5) городские исторические озелененные территории;

6) объекты природного ландшафта: исторические мельничные пруды на речках Калачик и Неромка,  участки пойм рек Туры, Калачика, Свияги, Дернейки, ручьев в Заречной части;

7)  примечательные геоморфологические объекты: Троицкий, Покровский и Кликун-камень, скальные обнажения правого берега Туры в Заречье;

8) ценные видовые точки и зоны;

9) археологический культурный слой.

Режим комплексной зоны ограничений по условиям охраны центра города должен отвечать условиям сохранения и обогащения индивидуального исторического облика города, выраженного в объемно-пространственной и плановой композиции, своеобразном колорите и художественных чертах сочетания застройки и ландшафта. Режим комплексной охранной зоны центра заключается в ограничении высоты, габаритов, архитектурных черт новой застройки, применения всех форм ремонтно-реставрационных работ для физической охраны существующих зданий, сохранения красных линий кварталов, устранения дисгармоничных элементов. Вводятся также функциональные ограничения, которые имеют целью сохранить историческую значимость территории как духовного и культурного центра Урала.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

сохранение в существующих зданиях исторических жилых, общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-мемориальных, рекреационных функций и развитие их при новом компенсационном строительстве;

все виды работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонту, реставрации, приспособлению, реконструкции, консервации, восстановлению).

расчистка застройки от зданий, нарушающих визуальное восприятие ансамблей.

применение мер архитектурной реконструкции или эстетизации к диссонирующим зданиям.  Меры эстетизации: штукатурный декор и цветовой подбор покраски зданий.  Высота зданий до 2-х этажей. Здания должны быть компактными в плане,  чтоб протяженные фасады не перекрывали зон видимости и гармонично вписывались в панорамы центральных ансамблей.

осуществление нового жилищного и культурно-бытового строительства только как заместительного на месте сносов;

размещение мемориальных досок, знаков, произведений монументально-декоративного искусства, информационных устройств, направленных на популяризацию культурной  ценности территории достопримечательных мест и объектов.

рекомендуется размещение площадок проведения этнографических праздников и фестивалей;

размещение в существующих зданиях административных и административно-деловых, гостиничных, торговых функций,  предприятий общественного питания (столовых, кафе, закусочных), музейными экспозициями, выставочными залами, художественными салонами; местами отдыха,  гостиницами, магазинами, ремесленными мастерскими, небольших предприятий бытового обслуживания для сохранения функционального статуса застройки зоны центра.

Запрещенные виды деятельности:

строительство промышленных и коммунально-складских объектов;

любая другая деятельность, способная нарушить предмет охраны исторического поселения.

5. Зона ограничений по условиям охраны исторических комплексов

Целью назначения зоны ограничений по условиям охраны исторических комплексов является обеспечение физической сохранности памятников при соблюдении их исторических функций или назначении новых, их исторического окружения  и создания условий восприятия  с ближних расстояний

С существующим территориальным размещением объектов охраны связано предложение по назначению зоны ограничений по условиям охраны исторических комплексов: объекты, представляющие собой комплексы, имеют обобщенную территорию. Для всех памятников главным принципом было выделение территории, необходимой для обеспечения их сохранности и современной жизнедеятельности.

В зону ограничений по условиям охраны исторических комплексов входят территории в  границах  участков улиц Карла Маркса, Советской, Ершова, до пойменной территории р.Свияги на севере, включая всю территорию и ведущие ансамбли Верхотурского кремля, Свято-Николаевского монастыря, бывшая торговая площадь, участок Спасо-Воскресенской церкви выделены в качестве исторического ядра города.

К зоне ограничений по условиям охраны исторических комплексов в отнесены следующие архитектурно-исторические объекты: Свято-Николаевский монастырь, Покровский монастырь, территория Верхотурского кремля и центральная площадь.

Для Свято-Николаевского монастыря границы зоны ограничений по условиям охраны исторических комплексов приняты по границам его исторической территории.  На основании исторических планов она не содержит  «Гостевого дома».

Для  Старого и Нового Покровского монастырей границы зоны ограничений по условиям охраны исторических комплексов приняты на западе, юге и востоке - по красным линиям кварталов. Северная граница участка Старо-Покровского монастыря – по северной стене морга на территории городской больницы. Территория в целом включает всю историческую территорию этой части монастыря. Северная граница Ново-Покровского монастыря – по выявленным границам существующего землеотвода. Граница подлежит уточнению на основе исторических материалов. Между двумя участками Покровского монастырей (Старого и Нового)  следует сохранить существующий коридор улицы с целью видового раскрытия на Заречную часть города и пойму Туры.

Зона ограничений по условиям охраны исторических комплексов Спасо-Воскресенской  церкви назначена ориентировочно и включает участок существующей спортивной площадки. Зона ограничений по условиям охраны исторических комплексов церкви Знамения Божьей Матери в бывшей Ямской слободе назначена по красным линиям квартала, исключая существующую здесь жилую застройку.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

сохранение и развитие исторических (культовых, жилых, общественно-деловых, культурно-бытовых) функций зданий и территорий;

все виды работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонту, реставрации, приспособлению, реконструкции, консервации, восстановлению).

благоустроительные работы на бывшей торговой площади;

восстановление территории и ограды Спасо-Воскресенской церкви при решении вопроса переноса существующей спортивной площадки;

благоустройство южного участка зоны ограничений по условиям охраны исторических комплексов ядра центра с устройством символов исторического существования речки  Дернейки и восстановлением озеленения ее поймы;

размещение рекламных и информационных устройств, популяризирующих сами объекты-памятники, их функции, деятельность организаций, размещаемых в них);

проведение строительных работ (в том числе прокладка инженерных сетей)   при обязательном археологическом контроле;

Вспомогательными видами использования могут быть автостоянки для легковых автомобилей, разгрузочные площадки и гаражи для легковых автомобилей, объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию.

Запрещенные виды деятельности:

хозяйственная деятельность, причиняющая  вред физической сохранности объектов культурного наследия и нарушающая установленный порядок их использования;

хозяйственная деятельность, препятствующая популяризации, затрудняющая обзор предметов охраны объектов культурного наследия;

размещение рекламных стендов, уличных и других элементов городской среды рекламного характера, не связанных с функционированием организаций, размещаемых в объектах-памятниках;

возведение объектов капитального строительства, не связанных с обеспечением сохранения и использования объектов культурного наследия;

любая другая деятельность, способная нарушить культурно-историческую ценность города.

6. Зона возможного хозяйственного использования территорий исторических комплексов

Граница зоны возможного хозяйственного использования территории Николаевского монастыря проходит от угловой северо-западной башни монастырской ограды, по южному фасаду монастырских запасников, по западному фасаду современной столовой до корпуса каменной гостиницы.

Границы зоны возможного хозяйственного использования территории Покровского монастыря: южная граница – по южному ограждению территории монастыря вдоль кромки берегового откоса, западная – по ограждению вдоль улицы Клубной от южной ограды до амбаров (включая их), северная – от улицы Клубной по северной стене амбаров, по линии ограды и по северной стене жилого корпуса до улицы Сенянского, восточная – по ограждению со стороны ул. Сенянского до южной границы монастыря.

Целью назначения зоны возможного хозяйственного использования территорий исторических комплексов является обеспечение функционирования хозяйственных структур и вспомогательных служб при Николаевском и Покровском монастырях. При этом могут быть соблюдены (или восстановлены) исторические функции территорий и объектов или назначены новые, соответствующих современным нуждам монастырей. Зона назначена также для  разграничения территории монастырей для внутреннего (вспомогательного и хозяйственного) использования и территорий, открытых для прихожан, паломников, экскурсантов.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности:

Разрешенные виды деятельности:

все виды работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонту, реставрации, приспособлению, реконструкции, консервации, восстановлению);

использование в качестве подсобного хозяйства монастырей по выращиванию огородных культур в открытом и закрытом грунте. Сооружения закрытого грунта (теплицы) - не выше стен (ограждений) или не выше 2 метров;

садоводство по выращиванию плодовых или декоративных культур;

реставрационная и производственная деятельность с размещением мастерских различного назначения (иконописных, по изготовлению иконостасов, мерных икон,  текстильных, вышивальных, по ремонту и изготовлению церковной утвари, похоронных принадлежностей  или др.);

полиграфическая деятельность;

размещение производственных предприятий, обеспечивающих иные нужды монастырей, не выше V класса вредности при дополнительных мероприятиях, обеспечивающих санитарно-защитную зону 25 метров;

размещение объектов по обслуживанию автотранспорта  - гаражей с  хранением, обслуживанием и ремонтом автопарков монастырей с ограничением количества машино-мест.

хозяйственное использование части исторической территории Свято-Николаевского и Ново-Покровского монастырей в соответствии с потребностями их жизнедеятельности при условии сохранения сложившейся объемно-пространственной композиции и масштабного и стилистического соответствия новых построек историческим зданиям;

новое строительство при высоте новых зданий – не выше 10 метров линии карнизов;

размещение малых архитектурных форм;

ограждение зоны возможного хозяйственного использования территорий исторических комплексов при согласовании с федеральными органами;

размещение современных устройств коммуникаций для приема сигналов связи (спутниковые антенны и др.)

размещение  объектов технического и инженерного обеспечения монастырей.

Запрещенные виды деятельности:

деятельность, причиняющая  вред физической сохранности объектов культурного наследия и нарушающая установленный порядок их использования;

размещение рекламных стендов, и других элементов рекламного характера, не связанных с деятельностью монастырей, пропагандой объектов культурного наследия;

возведение объектов капитального строительства не относящихся  к хозяйственным нуждам монастырей.

7. Зоны регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности

Целью назначения зон регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности является создание системы историко-культурных комплексов, достоверно представляющих историческую среду жилых кварталов и эффективно используемых в современных условиях. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности необходимы для сохранения исторической  пространственной структуры Верхотурья,  для закрепления значения памятников в застройке и для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности предусматривает ограничение этажности новой застройки с учетом ее масштабного соответствия памятникам, регламентирует архитектурные составляющие новых зданий,  охрану  видовых коридоров на исторические комплексы,  озеленение, подчинение нового общественно-делового и жилого строительства основным архитектурно-композиционным закономерностям и  планировочному модулю исторических кварталов, функциональную реорганизацию использования памятников с целью подбора оптимального для памятников, с точки зрения  сохранности, режима использования.

7.1. Зона строгого регулирования градостроительной  и хозяйственной деятельности

Режим зоны строгого режима регулирования застройки и хозяйственной деятельности  назначен с целью  сохранения ведущего пространственно-композиционного комплекса центральной зоны Верхотурья (достопримечательного места), а также сохранения пространственной и функциональной структуры жилых образований,  подчиненных градостроительному  плану начала 18 века, фрагменты планировки средневекового города и  имеющих в большой степени сохранившуюся архитектурную историческую среду.

Задачей назначения режима является задача охраны значения памятников в  облике города и создание целостной в композиционном отношении среды с учётом раскрытия архитектурно-художественного образа Верхотурья. Зона строгого режима регулирования застройки и хозяйственной деятельности распространяется на территории рядовой застройки.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

сохранение существующих и развитие исторических общественно-деловых, историко-мемориальных, культовых, культурно-бытовых, общественно-деловых, рекреационных функций отдельных зданий и территорий;

жилищное и общественное строительство при сохранении существующей планировочной структуры, в целом соответствующей регулярной системе планировки, заложенной в 18 веке и сохранившей черты средневекового города;

компенсационное и заместительное строительство с возможной сменой функционального использования здания и участка. При заместительном  строительстве в зоне существующих усадебных домов сохранение традиционной усадебной застройки, соблюдая периметральный принцип застройки улиц с постановкой жилого дома по длинной стороне квартала;

ремонтные работы и реконструкция в отношении существующих рядовых жилых зданий при условии подчинения стилистического решения, отделки зданий традициям исторической застройки; средовой застройки – ремонтные и реконструктивные работы с сохранением архитектурных характеристик зданий (высоты, материала отделки фасада, цветового решения);

ремонтные и реставрационные работы памятников архитектуры;

размещение хозяйственных построек (строений для содержания скота и птицы, теплиц, гаражей, автостоянок, и др.) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1;

в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 этажность жилых  зданий, включая мансардный этаж – 1-2 этажа;

индивидуальная деятельность, связанная с обеспечением туристических потоков (сувенирные и ремесленные мастерские, гостевые дома) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1;

строительство детских садов, иных объектов дошкольного воспитания,  начальных школ:

при заместительном и компенсационном строительстве насыщение застройки объектами бытового назначения местного уровня: торговли, общественного питания, бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники приемные пункты прачечных и химчисток, парикмахерские и другие объекты обслуживания -- по специальным согласованиям посредством публичных слушаний;

размещение общественно-деловых объектов: банковского обслуживания;  офисных помещений, юридических учреждений, библиотек, информационных центров, видеосалонов,  научных, проектных и конструкторских организаций. центров общения и досуговых занятий,  аптек, пунктов медицинской помощи, отделений почты и связи;

строительство залов, клубов многоцелевого и специализированного назначения -    с ограничением по времени работы

новое строительство общественных зданий - высотой до 2-х этажей;

организация автомобильных парковок перед объектами общественного обслуживания;

устройство лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли и обслуживания населения;

строительство необходимых объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры;

развитие комплексного благоустройства и озеленения через создание аллей, бульваров, скверов;

создание произведений монументально-декоративного искусства;

установка памятных знаков, отмечающих исторические трассы: «Бабиновскую дорогу» и Сибирский путь

При компенсационном  и заместительном жилищном строительстве применяются индивидуальные жилые дома  с приквартирными участками,  секционные многоквартирные дома;

Соблюдаение исторические красные линии и линии застройки при всех видах застройки.

Запрещенные виды деятельности:

строительство новых промышленных и коммунально-складских объектов;

хозяйственная деятельность,  не связанных с обеспечением сохранения и использования объектов культурного наследия;

возведение объектов капитального строительства, затрудняющая обзор предметов охраны объектов культурного наследия, находящихся в данной зоне и препятствующая их популяризации;

размещение крупноформатных рекламных устройств, затрудняющих обзор предметов охраны объектов культурного наследия и видовых перспектив.

любая другая деятельность, способная нарушить предмет охраны исторического поселения.

7.2.  Зона регулирования градостроительной и хозяйственной

деятельности с режимом «А»

Зона регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности с режимом «А» назначена с целью  сохранения значения пространственно-композиционного комплекса центральной зоны Верхотурья, а также поддержания сложившейся функциональной и пространственной  структуры территорий.

Задачей назначения режима является охрана сложившееся планировочной структуры, в целом соответствующей регулярной системе планировки, заложенной в XVIII веке и сохранившей черты средневекового города, охрана  значения ведущих архитектурных комплексов в  облике города и создание целостной в композиционном отношении городской среды. Режим распространяется на территории рядовой застройки в Центральном районе, Заречье и Ямской слободе. Жилые образования в выделенной территории имеют единые архитектурно-планировочные и стилевые характеристики. Территория содержит также участки исторических трасс - «Бабиновской дороги» и Сибирского пути.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

жилищное и общественное строительство при сохранении существующей планировочной структуры;

компенсационное и заместительное строительство с возможной сменой функционального использования участка;

ремонтные и реконструктивные  работы  в отношении существующих рядовых жилых зданий при условии подчинения стилистического решения, отделки зданий традициям исторической застройки;

ремонтные и реконструктивные  работы  в отношении существующей средовой застройки с сохранением архитектурных характеристик зданий (высоты, материала отделки фасада, цветового решения);

ремонтные и реставрационные  работ  в отношении памятников архитектуры;

при компенсационном  и заместительном жилищном строительстве применять типы застройки: односемейные усадебные дома  с приусадебными участками,  секционные многоквартирные здания;

этажность жилых домов, включая мансардный этаж  – 1-3 этажа;

новое строительство общественных зданий с этажностью до 3-х этажей;

размещение в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 необходимых хозяйственных построек (строений для содержания скота и птицы, теплиц, гаражей, автостоянок, и др.);

индивидуальная  деятельность, связанная с обеспечением туристических потоков (сувенирные и ремесленные мастерские, гостевые дома) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1;

строительство детских садов, иных объектов дошкольного воспитания,  начальных школ;

при заместительном и компенсационном строительстве насыщение застройки объектами бытового назначения местного уровня: торговли, общественного питания, бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники приемные пункты прачечных и химчисток, парикмахерские и другие объекты обслуживания;

размещение общественно-деловых объектов: банковского обслуживания;  офисных помещений, юридических учреждений, библиотек, информационных центров, видеосалоны,  научные, проектные и конструкторские организации центры общения и досуговых занятий, аптеки; пункты медицинской помощи, отделения почты и  связи, участковые пункты милиции;

строительство залов, клубов многоцелевого и специализированного назначения -    с ограничением по времени работы

организация автомобильных парковок перед объектами общественного обслуживания;

устройство лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли и обслуживания населения;

строительство необходимых объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры;

развитие комплексного благоустройства и озеленения через создание аллей, бульваров, скверов.

Запрещенные виды деятельности:

строительство новых промышленных и коммунально-складских объектов;

использование крупноразмерных рекламных конструкций;

любая другая деятельность, способная нарушить предмет охраны исторического поселения.

7.3. Зона регулирования градостроительной и хозяйственной  деятельности с режимом «Б»

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом «Б» назначена с целью  сохранение отдельных элементов сложившейся к настоящему времени   планировочной структуры и регламентацию новой застройки на свободных прилегающих территориях. Планировочная структура, в большой степени сохранила регулярную систему планировки, заложенную в 18 веке, но имеет новое освоение территорий с застройкой, подлежащей градостроительному  регулированию.

Режим зоны распространяется на периферийные территории города во всех трех его частях:

в Ямской слободе – на северо-востоке  этой  территории, занятой преимущественно секционной застройкой и планируемой к размещению объектов здравоохранения;

в Центральном районе – на востоке  и северо-востоке этой территории, исторически планируемой под застройку;

в Заречной слободе –южнее территорий, занятых современной жилой застройкой, производственными площадками и на территории  восточного жилого образования, находящегося вне видимости с городских территорий.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

жилищное и общественное строительство при сохранении регулярной планировочной структуры;

применение нового, компенсационного и заместительного строительства;

при новом и компенсационном  жилищном строительстве применять типы застройки: индивидуальные жилые дома,  двух-квартирные домами с приквртирными участками, многоквартирные блокированные жилые дома и жилые дома секционного типа с этажностью 1-3 этажа, включая мансардный этаж;

ремонтные и реконструктивные  работы в отношении существующих рядовых зданий;

размещение хозяйственных построек (строений для содержания скота и птицы, теплиц, гаражей, автостоянок, и др.) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1;

индивидуальная деятельность, связанная с обеспечением туристических потоков (сувенирные и ремесленные мастерские, гостевые дома) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1;

строительство объектов: административно-делового, гостиничного, торгового, общественного питания, бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники приемные пункты прачечных и химчисток, парикмахерские и другие), объектов банковского обслуживания, юридических учреждений, выставочных залов, художественных салонов, библиотек, информационных центров, видеосалонов,  научных, проектных и конструкторских организаций, центров общения и досуговых занятий, аптек; поликлиник,   пунктов медицинской помощи, отделений почты и  связи, участковых пунктов;

строительство залов, клубов многоцелевого и специализированного назначения  с ограничением по времени работы; с этажностью до 3 этажей;

- строительство детских садов дошкольных учреждений, иных объектов дошкольного воспитания,  школ начальных и средних;

- новое строительство общественных зданий - высотой до 3-х этажей;

модернизация застройки и новое строительство  при условии подчинения стилистического решения, отделки зданий традициям исторической застройки.

упорядочение и развитие благоустройства и озеленения через создание аллей, бульваров, специализированных  парков отдыха;

размещение малогабаритных рекламных устройств;

организация автомобильных парковок перед объектами общественного обслуживания;

устройство лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли и обслуживания населения;

ограничение развития существующих площадок промышленных и коммунальных предприятий в Заречной части;

строительство необходимых объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, используя периферийные территории.

Новое строительство и реконструкция объектов капитального строительства осуществляется с учетом стилевых характеристик исторической застройки.

Запрещенные виды деятельности:

применение рекламных растяжек и крупногабаритных рекламных конструкций;

прокладка магистралей, содержащих транзитное грузовое движение;

строительство промышленных и складских объектов, кроме уже существующих;

любая другая деятельность, способная нарушить предмет охраны исторического поселения.

7.4. Зона регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности с режимом особых ограничений

Зоной  регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности с режимом особых ограничений введена дополнительная регламентация застройки с ограничениями по условиям охраны объектов культурного наследия. Дополнительная регламентация введена для в целях сохранения традиционного облика застройки по направлениям исторических въездов в город (Бабиновской дороги и Сибирского пути), по направлениям и визуального восприятия ведущих архитектурных ансамблей из коридоров улиц.

Зона регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности с режимом особых ограничений с режимом особых ограничений находится в комплексной охранной зоне центра (заповедной территории) и частично в зоне строгого режима регулирования застройки.

Границы зоны:

в Ямской части вдоль улицы Малышева от улицы Кирова до улицы Кузнечной; вдоль улицы Свердлова от  переулка Ямского до улицы Кузнечной;

в Центральной части вдоль улиц Советской, К. Маркса и Ленина  от улицы Воинской и центральной площади до улицы Огарьевской.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

организация реставрационного центра, реставрационных мастерских в зоне туристического обслуживания;

размещение  гостевых домов, мастерских по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

в зонах застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами сохранение преимущественно с  возможностью строительства  предприятий обслуживания;

содержание в пределах домовладения только мелкого скота (без возможности выпаса) и на основе;

новое строительство (компенсационное и заместительное) при условии размещения зданий по исторически сложившимся красным линиям с этажностью индивидуальной жилой застройки -  не выше одного этажа (не выше сложившейся линии карнизов застройки), новой застройки секционного типа – два этажа (не выше существующих зданий), новых объектов культурно-бытового и туристического обслуживания – два этажа;

новое строительство и реконструкция зданий с использованием традиционных фасадных материалов (дерево, кирпич, штукатурка).

новое строительство и реконструкция с соблюдением традиционных принципов формирования среды (масштаба застройки, архитектурных пропорций, цветовых решений, формой крыши, характера кровель, элементов декоративной отделки  зданий и въездных групп -  башенок, козырьков, крылец, кованых и литых решеток);

озеленение вдоль улиц с учетом создания благоприятных условий восприятия фасадов зданий.

Запрещенные виды деятельности:

содержание скота, требующего выпаса;

размещение ремонтных мастерских бытовой техники, парикмахерских  и иных объектов обслуживания;

устройство парковок и гостевых автостоянок  в пределах красных линий улиц;

размещение рекламных устройств и других элементов городской среды, не относящихся к пропаганде самих объектов и без согласования с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

воздушная прокладка сетей связи

работы по рекультивации ландшафтов (в пойме р. Свияги и в зоне исторической поймы р. Дернейки), основанные на изменении характера рельефа, нарушающие соотношение открытых и озелененных территорий;

любая хозяйственная деятельность, способная причинить вред материальному состоянию объектов  культурного наследия и нарушающая установленный порядок их функционального использования.

8.  Охраняемые ландшафты.

Зоны охраняемого ландшафта предназначены в целях охраны территорий акватории р. Тура, поймы р. Тура, городского озеленения, природно-ландшафтной территории и окружающих лесов

В целом режим градостроительной деятельности на территориях охраняемого ландшафта направлен на сохранение планировочной структуры города, сохранение и восстановление архитектурно-ландшафтных исторических комплексов, ценных элементов городского ландшафта, обеспечение визуальных раскрытий и восприятия городской среды, развитие природоохранной и рекреационной функций.

8.1. Зона охраняемой акватории реки Тура

Зона охраняемой акватории реки Тура предназначена в целях:

поддержание чистоты русел реки Туры и русел малых рек Мостовая и Калачик;

проведение инженерных мероприятий по расчистке  и восстановлению естественных  русел речек Свияги, Дернейки, Толмачихи,  ручьев в Заречной части города;

охрана акваторий существующих прудов через охрану их береговых линий;

охрана острова Бичевой с сохранением растительного покрова и укреплением берегов.

8.2. Зона охраняемой поймы реки Тура

Зона охраняемой акватории реки Тура предназначена в целях экологического обустройства и  укрепления  участков берегов через расчистку береговых насаждений, создание дернового слоя, посадку деревьев и кустарников.

8.3. Зона охраны городского озеленения

Зона охраны городского озеленения предназначена в целях охраны исторического сложившегося озеленения:

городских объектов, мемориальных скверов, озеленения центральной площади,  в том числе  сквера в Ямской слободе, озеленение, примыкающее к Покровскому монастырю, озеленение у бывшей прогимназии (ул. Советская-Ершова),  сада у бывшего реального училища (ул. Советская);

исторических кладбищ - татарского (мусульманское) на берегу Калачика и северного городское кладбища;

исторической территории кедровой рощи у стен Свято-Николаевского монастыря;

городских лесов -  участков  лесов в пределах границы города в северной его части и лесов, окружающих Заречную слободу на юге.

В зоне охраны городского озеленения предусмотрены:

1) в историческом озеленении городских объектов, мемориальных скверов, озеленение центральной площади:

сохранение в существующих границах  с реставрацией благоустройства и посадок;

благоустроительные работы на территории сквера центральной площади с увеличением древесных и кустарниковых посадок, введением цветочного оформления, организацией мест отдыха, учитывая функции площади как места проведения массовых действий, а также открытой видовой площадки на архитектурные ансамбли центра;

в мемориальном сквере у стен Свято-Николаевского монастыря –      реставрация насаждений  с заменой старых и  посадкой новых;

на  площади у Верхотурской школы № 1 (ГБОУ СО Верхотурская гимназия (бывшая женской гимназии) проведение реконструкции и воспроизвести озеленения и планировки по архитектурному аналогу того времени;

на  площади у школы СОГОУ СОШ №2 (парка бывшего реального училища) проведение ландшафтной реконструкции с сохранением мемориальной функции в соответствии с историческими данными.

2) в целях открытия территории видовых зон для ведущих видовых зон восприятия городских панорам:

работы по благоустройству с устройством пешеходных дорожек, площадок, озеленением территории, озеленение - с сохранением растительно-травяного покрова и древесно-кустарниковыми посадками, не нарушающее предмета охраны - видовых раскрытий;

установка малых архитектурных форм (беседок и иных солнцезащитных устройств);

3) в целях открытия территории для видовых зон на архитектурные комплексы и ансамбли - работы по благоустройству с устройством пешеходных дорожек, площадок, озеленением территории. Озеленение с сохранением растительно-травяного покрова и кустарниковыми посадками.

4) для примечательных в геоморфологическом отношении элементов берегового рельефа реки Туры - постановка вопроса об отнесении ценных в эстетическом отношении элементов берегового рельефа (Троицкого, Покровского,  Кликун-камня и скальных выходов на правом берегу Туры) к особо охраняемым природным территориям с последующим  определением мер охраны;

5) для территории исторических кладбищ - создание парков-некрополей  через проведение работ по благоустройству с прокладкой пешеходных дорожек, расчисткой от переросших деревьев, установкой декоративных ограждений территорий;

6) для исторической территории кедровой рощи - посадка молодых кедров на территории, выявленной при дополнительных исследованиях;

7) для  городских лесов:

рекреационное использование с нормируемым уровнем благоустройства;

санитарные рубки.

8.4. Зона охраны природно-ландшафтной территории города

Зона охраны природно-ландшафтной территории города размещена:

в юго-восточной части центрального района от застройки до берега Туры. Занимает территорию современного луга с неорганизованной застройкой и территорию исторического «Яблоневого сада»;

вдоль северной части центрального района и в южной части Заречной слободы. Другая (линейная) территория выделена вдоль въездной магистрали от поселка Фура, далее в северной окраинной зоне Ямской слободы и центрального района города для создания визуальной изоляции от существующей застройки  и пространственной изоляции районов новой застройки вне исторических территорий. Эти территории регенерации ландшафта имеют две возможности дальнейшего использования: первая - с возможным ограниченным использованием в туристско-рекреационных целях (северная и южная зоны); вторая (линейная) - городское озеленение с функциями «буферной» зоны.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

рекреационное использование с возможностью создания парка отдыха для современных неосвоенных ландшафтов за юго-восточной границей застройки (луг, кустарники, неорганизованная застройка);

выделение на территории мемориальной зоны с восстановлением исторической планировки и посадок.

рекреационное и  туристско-рекреационное использование;

жилая застройка и объекты туристического обслуживания как условно разрешенное с ограничением территории застройки;

в жилой застройке одно-двухквартирные жилые дома с приквартирными участками, многоквартирные малоэтажные дома;

содержание в пределах домовладения мелкого скота и птицы;

магазины (с ограничением площади (до 150 кв. м), киоски, лоточной торговли, временные павильоны торговли и обслуживания;

объекты бытового обслуживания (небольшие ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и др., мастерские по изготовлению мелких подделок по индивидуальным заказам, сувениров) в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями;

парковки перед объектами обслуживания;

гостевые автостоянки.

размещение детских садов, иных объектов дошкольного воспитания, школ начальных и средних;

размещение спортзалов, клубов;

прокладка инженерных коммуникаций.

установка наземных гаражей и устройство автостоянок на отдельных земельных участках;

установка информационных знаков, рекламных устройств, относящихся к популяризации объектов-памятников Верхотурья и деятельности городских организаций и предприятий;

размещение на отдельных земельных участках антенн сотовой, радиорелейной и  спутниковой связи;

благоустройства и озеленения через создание аллей, бульваров, скверов, специализированных  парков отдыха;

создание «зеленого» коридора с использованием рядовых посадок древесных (преимущественно хвойных) и кустарниковых пород для городского озеленения с функциями «буферной зоны»;

создание участка озеленения, имитирующего конструкцию ограждающего озеленения в соответствии с планами 1864-65 гг. для городского озеленения с функциями «буферной зоны»;

Запрещенные виды деятельности (для всех территорий охраняемого ландшафта):

нарушение предметов охраны при любых видах деятельности;

изменение ландшафта, объектов озеленения, благоустройства и застройки, не связанных с восстановлением нарушенных природных территорий, или реставрацией объектов культурного наследия;

строительство всех видов (жилищного, промышленных и коммунально-складских и транспортных объектов), кроме условно разрешенного для территорий зоны регенерации ландшафта, подлежащих рекреационному и туристическому освоению.

8.5.  Зона охраны окружающих лесов

К зоне охраны окружающих лесов отнесены окружающие город залесенные территории. Режим охраны определен из условий сохранения гармоничного и исторически достоверного природного окружения города. Границы зоны определены из условий видимости с точек панорамного формирования видов и с особых точек обозрения (видовой точки на Троицком камне и площадки Свято-Троицкого собора).

Зоной охраны окружающих лесов является полоса с шириной 1 км от кромки леса.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

комплексное озеленение и благоустройство, не нарушающие предметов охраны;

создание малых архитектурных форм, установка объектов внешнего благоустройства (павильонов, киосков, малых архитектурных формы и др.), связанных с непосредственной функцией территории;

рекреационное использование территории с устройством парков, скверов;

дендрологическая и планировочная реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

строительство объектов рекреационного назначения небольших объемов;

строительные и ремонтные работы, связанные с прокладкой инженерных коммуникаций, при условии, что после их завершения охраняемый ландшафт не будет искажен;

устройство автостоянок при соблюдении требований охраны водных объектов  (при размещении их в водоохранных зонах);

санитарные рубки;

мелиоративные работы.

Запрещенные виды деятельности:

определяется органами охраны лесов государственного лесного фонда;

промышленные рубки в установленной проекте зоне видимости.

9.  Зоны ограничений по условиям охраны археологического наследия.

В зону ограничений по условиям охраны археологического наследия входят следующие территории:

зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «А»,

зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «Б».

Зона ограничений по условиям охраны археологического наследия назначена с целью выявления при современном строительстве ценных археологических объектов на территории застройки исторического поселения, а так же для контроля всех земляных работ. В пределах границы города она распространяется на территории первых исторических городских поселений: в пределах первой деревянной крепости XVI века и территорию города периода конца XVIII века. Зоны археологического культурного слоя подлежат охране, надзору и контролю. Указанным разновременным территориям соответственно назначены различные режимы охраны: режим «А» для территорий города 16 века; режим «Б» для территорий города нерегулярного периода (к концу 18 века). Границы зон соответствуют территориям градостроительного освоения на это время. Начертание границ проведено по современным красным линиям кварталов.

Зоны ограничений по условиям охраны археологического наследия расположены на ценных в археологическом отношении территориях с культурным слоем  в существующей исторической застройке и комплексом памятников археологии в устье р. Неромки, состоящих на государственной охране.

9.1 Зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «А»

Зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «А»

назначена в целях контроля всех земляных работ на территории первого исторического городского поселения -  первой деревянной крепости XVI века

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

для  участка исторического культурного  слоя с режимом «А» устанавливается  режим археологического  исследования,  предусматривающий  обязательное  проведение предварительных   археологических  раскопок  при любых  работах,  связанных с углублением в грунт более 0,3 м. При необходимости назначаются археологические раскопки;

все работы  по  сохранению и изучению  исторического культурного слоя проводить в соответствии с  действующим законодательством по охране памятников истории и культуры;

осуществление аварийных археологических раскопок;

иные мероприятия, необходимые для сохранения археологического наследия.

Запрещенные виды деятельности:

любая градостроительная и хозяйственная деятельность без согласования с уполномоченным органом охраны культурного наследия.

9.2. Зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «Б»

Зона ограничений археологического культурного слоя с режимом «Б» назначена в целях контроля всех земляных работ на территории исторического городского поселения периода конца XVIII века.

Границы   зоны ограничений археологического культурного слоя с режимом «Б» занимают кварталы, по которым проходит граница ценного культурного слоя.

Ограничения градостроительной и хозяйственной деятельности

Разрешенные виды деятельности:

работы  по  сохранению и изучению  исторического культурного слоя;

при согласовании с уполномоченным органом охраны культурного наследия;

осуществление аварийных археологических раскопок.

Запрещенные виды деятельности.

любая градостроительная деятельность, без согласования с соответствующим уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.

Статья 49. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных в статье 45. Карта градостроительного зонирования территории городского округа Верхотурский настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, установленными статьей 47 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам с особыми условиями использования территорий.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных в статье 45 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам с особыми условиями использования территорий, являются объектами, не соответствующими настоящим Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

Видами запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах ориентировочных и установленных санитарно-защитных зон являются:

1) объекты для проживания людей;

2) коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

3) предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

4) склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

5) предприятия пищевых отраслей промышленности;

6) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

7) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

8) спортивные сооружения;

9) парки и иные места массового отдыха;

10) образовательные и детские учреждения;

11) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

12) сельхозугодия и теплицы для выращивания культур, используемых для употребления в пищу и производства продуктов питания.

Также в границах ориентировочных и установленных санитарно-защитных зон запрещается иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, согласно требованиям, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, в соответствии с иным санитарно-эпидемиологическим законодательством.

Видами разрешенного использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов являются:

1) нежилые помещения для дежурного и аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

2) здания управления, административного назначения,

3) поликлиники (не общего пользования),

4) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,

5) бани, прачечные,

6) объекты общественного и индивидуального транспорта,

7) артезианские скважины для технического водоснабжения.

Также в границах ориентировочных и установленных санитарно-защитных зон допускаются иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, согласно требованиям, установленным пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в соответствии с иным санитарно-эпидемиологическим законодательством.

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах, прибрежно-защитных и береговых полосах рек, других водных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования;

условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Видами запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов являются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) кладбища, скотомогильники, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, запрещаются:

1) вспашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

1) до 10 км - в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв.км, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м - для уклона до 3 градусов и 50 м - для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос должны совпадать с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

С целью обеспечения права граждан на пользование береговой полосой водных объектов общего пользования, в границах береговой полосы водных объектов общего пользования запрещаются любые виды использования земельных участков, препятствующие передвижению (без использования механических транспортных средств) и пребыванию граждан около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

7. Размеры и режим использования земельных участков, расположенных в охранных зонах высоковольтных линий электропередач и магистральных трубопроводов, ограничения и порядок использования данных зон определяется техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

1) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

2) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения;

3) устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, в частности:

1) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

2) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

3) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

4) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

5) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

6) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В соответствии с Правилам устройства электроустановок (ПУЭ седьмое издание, 2003год) при прохождении высоковольтных линий электропередач по ненаселенной местности расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий электропередач до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть: 10 метров для высоковольтных линий электропередач до 20 кВ и 20 метров для высоковольтных линий электропередач 110 кВ. При прохождении высоковольтных линий электропередач по населенной местности расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий электропередач до ближайших выступающих частей зданий составляет: 2 метра для высоковольтных линий электропередач до 20 кВ и 4 метра для высоковольтных линий электропередач 110 кВ.

8. Охрана объектов магистрального трубопроводного транспорта природного газа и опасных жидкостей (нефть, нефтепродукты, конденсат, жидкий аммиак и др.) осуществляется в соответствии с Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 г. № 9 и Министерством топлива и энергетики от 29.04.1992 г. (в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 г. № 61).

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются:

1) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

2) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

3) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

4) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

5) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

6) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

1) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;

2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

5) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку фунта.

6) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

9. Для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог. Установление границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010 г. № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения», Постановлением Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. № 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения».

# 10. В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных, водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения установлены зоны 1% и 4% уровней паводковых вод, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления таких зон, их размеров и режима использования определяются в соответствии с законодательством и нормативно-методической документацией.

Проектирование систем, объектов и сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и горных выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154.

11. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии Правилами установления рыбоохранных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 743.

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:

до 10 километров - 50 метров;

от 10 до 50 километров - 100 метров;

от 50 километров и более - 200 метров.

Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине рыбоохранной зоны этого водотока.

Ширина рыбоохранной зоны моря составляет 500 метров.

Ширина рыбоохранных зон магистральных или межхозяйственных каналов совпадает по ширине с полосами отводов таких каналов.

Рыбоохранные зоны для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами и морями, составляет 50 метров.

12. В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м., за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 19 км.. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

13. В соответствии законом РФ от 30.04.2021 № 119-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, внесшим поправки в законы РФ: «Об увековечении памяти погибших при защите отечества», «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945  годов», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Градостроительный кодекс РФ, в случае обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах городского округа Верхотурский, физическое, юридическое лицо, обращается в Администрацию городского округа Верхотурский, которая рассматривает, изучает данный вопрос и принимает решения. Места воинских захоронений как существующие, так и вновь выявленные должны быть выделены в  особо охраняемую территорию с приданием ей статуса – зоны охраны воинского захоронения.

В границах зоны охраны воинского захоронения  разрешается: проведение работ по сооружению памятников, обелисков, памятных досок, ограждений, проведению благоустройства и озеленения участка. Запрещается: любая градостроительная деятельность, без согласования с Администрацией городского округа Верхотурский

Статья 50. Назначение территорий, земель и земельных участков,

на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. На карте градостроительного зонирования территории городского округа Верхотурский (статья 45 настоящих Правил), помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий отображены земельные участки и территории, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется - территории общего пользования, территории памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, территории, предназначенные для размещения линейных объектов или занятые линейными объектами и предназначенные для добычи полезных ископаемых, а также земли, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются - особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда, леса, расположенные на землях населенного пункта как территории общего пользования.

2. Установление, изменение границ и регулирование использования указанных территорий осуществляются в порядке, определенном статье 27 настоящих Правил. В случае, когда в установленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, установленными главой 14 настоящих Правил.

3. На карте градостроительного зонирования территории городского округа Верхотурский выделены следующие виды земель и земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:

| ТОП-1 | Территории общего пользования (улицы, дороги, площади) |
| --- | --- |
| ТОП-2 | Территории озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы) |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территорий |
| ООТ | Земли особо охраняемых территорий |
| ЛФ | Земли лесного фонда |
| ВФ | Земли, покрытые поверхностными водами |
| СХ | Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения |
| КН | Территории объектов культурного наследия |
| ТЖД | Полосы отвода железных дорог |
| ЗЗ | Земли запаса |

# 4. Территории общего пользования ТОП-1.

Назначение территорий общего пользования ТОП-1:

1) улицы, дороги, площади, проезды, набережные;

2) магистральные инженерные сети и сооружения;

3) вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы;

4) предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны);

5) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

6) озеленение;

7) общественные туалеты;

8) парковки;

9) мемориальные комплексы;

# 5. Территории озеленения общего пользования ТОП-2.

Назначение территорий общего пользования ТОП-2:

1) парки, бульвары, скверы;

2) вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы;

3) инфраструктура для отдыха;

4) спортивные площадки;

5) пункты проката игрового и спортивного инвентаря;

6) комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные;

7) танцплощадки, дискотеки;

8) летние театры и эстрады;

9) тиры;

10) предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны);

11) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

12) рекреационные помещения для отдыха, читальные залы;

13) озеленение;

14) вспомогательные сооружения набережных: пирсы, причалы, иные сооружения;

15) пункты оказания первой медицинской помощи;

16) оранжереи;

17) хозяйственные корпуса;

18) участковые пункты полиции;

19) общественные туалеты;

20) резервуары для хранения воды;

21) объекты пожарной охраны;

22) парковки;

23) площадки для выгула собак;

24) мемориальные комплексы;

25) дендропарки.

6. Особо охраняемые природные территории  ООПТ.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), а их использование определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области.

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

В составе земель особо охраняемых природных территорий  входят государственные памятники природы регионального значения,  которые определяются  постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» и другими документами областного значения.

7. Земли особо охраняемых территорий.

В соответствии с Земельным кодексом (статья 94) к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное или иное ценное значение, которые полностью или частично изымаются из хозяйственного использования или оборота и для которых устанавливается особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий рекреационного назначения местного значения предлагается отнести территорию размещения комплекса «Симеонов камень» и окружающих его ландшафтов. Порядок охраны и использования данной территории должен быть установлен нормативно-правовым актом городского округа Верхотурский.

8. Земли лесного фонда ЛФ.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются применительно к землям  лесного фонда, а их использование определяется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области в соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Российской Федерации.

9. Земли, покрытые поверхностными водами ВФ.

# В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются применительно к землям, покрытым поверхностными водами, а их использование определяется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области в соответствии со главой 5 Водного кодекса Российской Федерации.

10. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения СХ.

# В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются применительно к сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного назначения - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, а их использование определяется уполномоченными органами государственной власти Свердловской области в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации.

Виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства, земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

11. Территории объектов культурного наследия КН.

Решения по использованию земельных участков в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении таких объектов принимаются в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), Законом Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области».

12. Полосы отвода железных дорог ТЖД.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, занятые железнодорожными путями в пределах территории полос отвода железных дорог, как на линейные объекты, действие градостроительных регламентов не распространяется. Использование земельных участков в пределах полос отвода железных дорог определяется в соответствии с Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 611 и приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15.05.1999 г. № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог».

В границах полосы отвода железной дороги в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта устанавливается следующий режим использования земельных участков:

1) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

2) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ;

3) размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

13. Земли запаса ЗЗ

В соответствии с Земельным кодексом (статья 103) к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности  и не предоставленные гражданам или юридическим лицам.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

Приложение № 1

к Правилам землепользования

и застройки городского округа        Верхотурский

Основные понятия, используемые в Правилах

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние окружающей среды, отвечающее современным экологическим, экономическим, социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое при проектировании развития территорий.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования.

Водоохранная зона - вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

Генеральный план городского округа Верхотурский - документ территориального планирования городского округа Верхотурский, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа и этапы его реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная подготовка территорий - проведение работ по формированию земельных участков посредством подготовки документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый и утверждаемый в составе документации по планировке территории, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, используемый для установления на местности границ земельного участка, впервые выделенного посредством планировки территории из состава государственных, муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; применительно к ранее сформированным земельным участкам с определенными в установленном порядке границами градостроительные планы земельных участков подготавливаются в виде отдельного документа.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Граница населенного пункта - внешняя граница земель населенного пункта, отделяющая эти земли от земель иных категорий.

Границы зон охраны объекта культурного наследия - линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с подрядчиками, осуществление контроля на этапе выполнения и приемки работ.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Застроенные территории - территории в границах города, иного населенного пункта, за исключением части зон рекреационного назначения (территорий, занятых городскими лесами, лесопарками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, периферийных зон массового отдыха), зон сельскохозяйственных угодий, а также зон особого природоохранного назначения.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия - охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта, устанавливаемые в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Историческое поселение - включенное в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которого расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Квартал - элемент, планировочной структуры в границах красных линий, площадь которого составляет, как правило, от 1-1,5 до 10 га, и включает, наряду с жилыми домами, встроенные или отдельно стоящие объекты культурно-бытового и обслуживающего назначения.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Коэффициент использования земельного участка - отношение общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка; общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка.

Микрорайон - элемент планировочной структуры в границах красных линий площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами.

Населенный пункт - место постоянного, компактного проживания людей, приспособленное для жизни, хозяйственной деятельности, отдыха и сосредоточивающее жилые, административные и хозяйственные постройки. Населенными пунктами в Свердловской области являются сельские (села, деревни, поселки и другие) и городские населенные пункты (города, поселки городского типа, рабочие поселки).

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, решениями высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области. Виды объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Свердловской области, определяются законом Свердловской области.

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Свердловской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа. Виды объектов местного значения подлежащих отображению в генеральном плане городского округа, определяются законом Свердловской области.

Объекты археологического наследия - частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки

Объект индивидуального жилищного строительства - индивидуальный жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды использования осуществляются правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии соблюдения требований технических регламентов; право указанного выбора не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Отклонения от настоящих Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства, обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное парковочное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Паркинг - надземная или подземная стоянка для автомобилей в виде здания, сооружения (части здания, сооружения) предназначенная для хранения автомобилей.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Полоса отвода железной дороги - земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается решением Думы муниципального образования и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Проект зон охраны объекта культурного наследия - документация в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащая описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Процент застройки земельного участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, определяемый как отношение суммарной застроенной площади земельного участка ко всей площади земельного участка.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Свердловской области, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Схема территориального планирования Свердловской области - документ территориального планирования, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования Свердловской области и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития ее территории.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Технические регламенты - документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании;

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами, и обязательного соблюдения технических регламентов.

Улица - территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная красными линиями и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное решением суда или соглашением между частными лицами (гражданами или юридическими лицами) для обеспечения их интересов и нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

Этап строительства - строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.

Этажность здания - число надземных этажей, включая технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 метра.

Многоквартирный  жилой дом - объект капитального строительства,

в котором расположены две и более квартиры, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме, и который содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

Дом блокированной застройки - жилой дом, с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.

Приложение № 2

к Правилам землепользования

и застройки городского округа  Верхотурский

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты

Российской Федерации, Свердловской области, органов местного     самоуправления городского округа Верхотурский

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ («Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ («Российская газета», 2006, 8 июня, № 121).

7.   Лесной   кодекс   Российской   Федерации   от  4  декабря  2006   года № 200-ФЗ («Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета», 1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008,   1 августа, № 163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007,   1 августа, № 165).

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» («Российская газета», 1995, 30 ноября, № 232).

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», 1999, 6 апреля, № 64-65).

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях» («Российская газета»,  1995, 22 марта,  № 57).

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская газета»,  2002, 12 января,  № 6).

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации) («Российская газета»,  2002, 29 июня,  № 116-117).

21. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российской газета», 2007, 14 ноября  № 254).

22. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Российская газета»,  2001, 23 июня,  № 118-119).

23. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета»,  2007, 14 ноября,  № 254).

24. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Российская газета»,  1998, 23 апреля,  № 79).

25. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» («Российская газета»,  2004, 30 декабря,  № 290).

26. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» («Российская газета», 2002, 27 июля,  № 137).

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии («Российская газета», 1996, 13 января № 1).

28. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» («Российская газета», 2003, 10 июля,  № 135).

29. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», 1997, 30 июля,  № 145).

30. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 30 декабря,  № 266).

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 « Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2008, № 18 ст. 2053).

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 г. № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2006, № 26 ст. 2847).

# 33. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2 «Об утверждении Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2010, № 3 ст. 335).

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2006, 17 января,  № 6).

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд» («Российская газета», 2008, 30 июля,  № 160).

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» («Российская газета», 2008, 27 февраля,  № 41).

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газета», 2007, 15 марта,  № 52).

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Российская газета», 2005, 7 декабря,  № 275).

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 1.02.2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №7, ст. 774).

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» («Российская газета», 2006, 29 июня,  № 138).

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09. 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2009, № 37, ст. 4414).

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» («Российская газета», 2009, 6 ноября,  № 209).

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 12. 10.2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» («Российская газета», 2006, 16 октября,  № 236).

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 г. № 702 «Об утверждении правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности» («Российская газета», 2006, 30 ноября, № 269).

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г. № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 35, ст. 4326).

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2870).

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки земель» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 16, ст. 1709).

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» («Российская газета», 2002, 21 ноября, № 221).

51.Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» («Российская газета», 2008, 10 октября, № 213).

52. Приказ Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений» («Российская газета», 2010, 29 сентября, № 219).

53. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2012 г. № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований» («Российская газета», 2012, 18 апреля, № 85).

54. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2011, 8 июня, № 122).

55. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2006, 16 ноября, № 257).

56. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» («Российская газета», 2006, 16 ноября, № 257).

57. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 48).

58. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 3.08.2007 г. № 86 «Об утверждении порядка инвентаризации и передачи в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления».

59. Приказ Министерства экономического развития и торговли от 12.08.2006 г. № 222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка» («Российская газета», 2006, 22 сентября, № 212).

60. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 17.10.2002 г. № П/337 «Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель поселений» («Экспресс-закон», 2003 г., № 13).

61. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 26.08.2002 г. № П/307 (Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений» («Экспресс-закон», 2003 г., № 13).

62. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.03.2000 г. № 43 «Об утверждении методики экономической оценки лесов» («Экологический вестник России» 2002, № 4).

63. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 13).

64. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15.05.1999 г. № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог» («Российская газета», 1999, 17 августа, № 98).

65. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010 г. № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» («Российская газета», 2010, 7 мая, № 98).

66. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010 г. № 4 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» («Российская газета», 2010, 30 апреля, № 93).

67. Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 6.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков» («Экспресс-закон», 2002 г., № 21).

68. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 30.01.2001 г. № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при взрывных работах ПБ 13-407-01»(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2001, 16 июля, № 29).

69.  Устав  Свердловской  области  («Областная газета», 1994, 16 декабря, № 137).

70. Закон Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995,  14 ноября, № 122).

71. Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 декабря, № 420-422).

72. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007,  23 октября, № 358-359).

73. Закон Свердловской области от 12 июля 2007 г. № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249).

74. Закон Свердловской области от  29 октября 2007 г. № 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере территориального планирования» («Областная газета», 2007,  31октября, № 370-375).

75. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004,  10 июля, № 181-182).

76. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009,  25 февраля, № 51-52).

77 Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (Собрании законодательства Свердловской области, 2004,  № 5-1 ст. 308).

78. Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ  Утратил силу в соответствии с Законом Свердловской области от 26 февраля 2018 № 13-ОЗ

79. Постановление Правительства Свердловской области от 25.08.2010 г. № 1251-ПП «О комплексной областной целевой программе «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы» («Областная газета», 2010,  11 сентября, № 328-329).

80. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,  № 8-1, ст. 1274).

81.Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 10-6, ст. 1508).

82. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,  № 4-2, ст. 536).

83. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2006 г. № 130-ПП «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области и на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых не устанавливается градостроительный регламент» («Областная газета», 2006,  22 февраля, № 50-51).

84. Постановление  Правительства  Свердловской  области   от  31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272-274).

85.  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования  Свердловской области»  («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147-149).

86. Постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» («Областная газета», 2012, 30 августа, № 304-305).

87. Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112-114).

88. Постановление Правительства Свердловской области от 8.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета», 2005, 15 мюля, № 210-211).

89. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. № 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408).

90. Постановление  Правительства  Свердловской  области   от  02.03.2006  г. № 181-ПП « Об организации проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и государственной экспертизы проектной документации на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312).

91. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

92. Устав городского округа Верхотурский (принят решением Верхотурского Уездного Совета МО Верхотурский уезд от 23.07.2005 г. № 33).

93. Решение Думы городского округа Верхотурский от 7.07.2010 г. № 39 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский».

94. Решение Думы городского округа Верхотурский от 16.03.2011 г. № 17 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Верхотурский».

95. Решение Думы городского округа Верхотурский от 24.12.2010 г. № 103 «Об утверждении норм предоставления земельных участков в аренду для индивидуального огородничества и индивидуального гаражного строительства на территории городского округа Верхотурский».

96. Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 16.06.2011 г. № 650 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Градостроительное развития территории городского округа Верхотурский на 2011 – 2015 годы».

97. Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 16.07.2011 г. № 649 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения генерального плана городского округа Верхотурский, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план городского округа Верхотурский».

98. Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 16.06.2011 г. № 648 «О выполнении научно-исследовательских и проектных работ по развитию городского округа Верхотурский», от 18.05.2011 г. № 524 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта генерального плана городского округа Верхотурский и правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский».

99. Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 18.05.2011 г. № 524 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта генерального плана городского округа Верхотурский и правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский.

II. Нормативно-технические документы федеральных органов

исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. № 820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» (утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г. № 849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства) (принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

7. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

8. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки села НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

9. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания   и   сооружения»    (утверждены   постановлением   Госстроя  СССР   от 16.05.1989 г. № 78).

10. Строительные нормы и правила СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154).

# 11. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74).

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

14. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

15. 	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 г.).

16. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………….6

## Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

### Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Документы и основные понятия и термины, используемые в       Правилах…………………………………………………………..3

#### Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил…………….3

#### Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение…………… 5

#### Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке………………………………………………………….11

Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

#### Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим  правам……………………………………………………………..11

Статья 6. Использование земельных участков и объектов капитального строительства не в соответствии  с Правилами………………12

Глава 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО                  ПОВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

#### Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях……………………………………..13

#### Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке Администрации городского округа Верхотурский…………………………….....15

#### Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил…………………………………………………..…………16

### Глава 4. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ГОСУДАРСТ-            ВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДОС-ТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

#### Статья 10. Принципы градостроительной подготовки территорий и  формирования земельных участков…………………..……….19

#### Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки территорий………………………………………………………24

#### Статья 12. Градостроительная подготовка территорий существующей  застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе заявителей…………………………………………………….…25

#### Статья 13. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе Администрации городского округа Верхотурский…………….30

#### Статья 14. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства…………………………………….31.

#### Статья 15. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих территориях, а также Администрации городского округа Верхотурский…………....33

#### Статья 16. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных  от прав третьих лиц территорий, в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе заявителей………………………………..……………………...35

#### Статья 17. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе Администрации городского округа Верхотурский…………………………..….37

#### Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства……………………….. 38

Статья 19. Градостроительная подготовка территорий общего пользования с целью предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения…………………………..………….42

#### Статья 20. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о технических условиях…………………………………………………..……43

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ

Статья 21. Общие положения о планировке территории………………..47

#### Статья 22. Градостроительные планы земельных участков…………..…52

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

#### Статья 23. Принципы организации процесса предоставления сформированных земельных участков………………..…..…..55

#### Статья 24. Особенности предоставления сформированных земельных участков применительно к различным случаям……………...56

# Глава 7. Земли публичного использования, установление,  изменение земель публичного использования

Статья 25. Общие положения о землях публичного использования…...57

Статья 26. Установление и изменение границ земель публичного     использования………………………………………………...58

Статья 27. Использование территорий и земельных участков, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов и для которых не устанавливаются градостроительные регламенты………………………………….……………….…59

### Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

#### Статья 28. Общие положения о публичных слушаниях………..……….59

#### Статья 29. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Правила……………………………..62

Статья 30. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории………………….66

Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства…………………………….…………………...71

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства………………………75

### Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ, РЕЗЕРВИРОВАНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

#### Статья 33. Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд……………………………………79

Статья 34. Основания и условия принятия решений о резервировании  земель для государственных или муниципальных нужд..…80

#### Статья 35. Условия установления публичных сервитутов……………..81

Глава 10. ПОДГОТОВКА  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

#### Статья 36. Подготовка проектной документации……………………….81

#### Статья 37. Выдача разрешений на строительство…………………….…87

Статья 38. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства……………………………………88

Статья 39. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию……... 93

### Глава 11. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В                     ПРАВИЛА

#### Статья 40. Действие Правил по отношению к генеральному плану городского округа Верхотурский, документации по планировке территории……………………………………………………. 93

#### Статья 41. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила……………………………………………………….. 94

#### Статья 42. Внесение изменений в Правила……………………………... 94

Глава 12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-   ТЕЛЬСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

#### Статья 43. Контроль за использованием земельных участков и   объектов капитального строительства………………………………….95

#### Статья 44. Ответственность за нарушения Правил…………………..… 95

## Раздел 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ               ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

## КАРТА ЗОН ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ                  ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИСТОРИЧЕС-КОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЕРХОТУРЬЕ»

## Глава 13. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

### Статья 45. Карта градостроительного зонирования территории        городского округа Верхотурский …………………………….96

Статья 45.1. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. Историческое поселение    «Город Верхотурье»

Статьи 45.2. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Калачик

Статьи 45.3. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Привокзальный

Статьи 45.4. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Карелино

Статьи 45.5. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский.  п. Косолманка

Статьи 45.6. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Глазуновка

Статьи 45.7. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Заимка

Статьи 45.8. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Путимка

Статьи 45.9. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Пия

Статьи 45.10. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Прокопьевская Салда

Статьи 45.11. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Жернакова

Статьи 45.12. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Никитина

Статьи 45.13. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Костылева

Статьи 45.14. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Красногорское

Статьи 45.15. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Пинягина

Статьи 45.16. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Лебедева

Статьи 45.17. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Усть-Салда

Статьи 45.18. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Бочкарева

Статьи 45.19. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Рычкова

Статьи 45.20. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Меркушино

Статьи 45.21. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Лаптева

Статьи 45.22. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Шнурова

Статьи 45.23. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Кордюково

Статьи 45.24. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Белая Глина

Статьи 45.25. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Морозова

Статьи 45.26. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. п. Карпунинский

Статьи 45.27. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Дерябино

Статьи 45.28. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Воронская

Статьи 45.29. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Литовская

Статьи 45.30. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Лобанова

Статьи 45.31. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Рассол

Статьи 45.32. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Бурлева

Статьи 45.33. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Малахова

Статьи 45.34. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. с. Отрадново

Статьи 45.35. Карта градостроительного зонирования территории

городского округа Верхотурский. д. Королева

## Глава 14. КАРТА ЗОН ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ

## ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЕРХОТУРЬЕ»

## Статья 45.36. Карта зон ограничений по условиям охраны объектов   культурного наследия исторического поселения

## «Город Верхотурье»………………………………………99

## Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## Глава 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В  ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 46. Виды территориальных зон, выделенных на карте

градостроительного зонирования территории

### городского округа Верхотурский ……………………………..99

Статья 47. Градостроительные регламенты …………………….......…...102

..

Статья 47.1. Градостроительные регламенты.

Общественно-деловые зоны………………………………....129

Статья 47.2. Градостроительные регламенты.

Жилые зоны…………………………….…………………….134

Статья  47.3. Градостроительные регламенты.

Производственные зоны………………………………..…... 139

Статья  47.4. Градостроительные регламенты.

сельскохозяйственного использования ………….………...144

Статья  47.5. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного

назначения………………………………………….…..…… 146

Статья  47.6. Градостроительные регламенты. Зоны объектов

инженерной инфраструктуры………..   ……………………148

Статья  47.7. Градостроительные регламенты. Зоны объектов

транспортной инфраструктуры……………………………..150

Статья  47.8. Градостроительные регламенты. Зоны специального

назначения……………………………...................................152

Статья  47.9. Градостроительные регламенты. Зоны развития

застройки…………………………………………………….155

# Глава 16. ОГРАНИЧЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ, ВОДООХРАННЫХ И ИНЫХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 48. Ограничения градостроительной и хозяйственной  деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия на территории исторического поселения

«Город Верхотурье»…………………………………………...155

Статья 49. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами и иными зонами

с особыми условиями использования территорий……………………………………………………..176

Статья 50. Назначение территорий, земель и земельных участков,

на которые действие градостроительных регламентов не  распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются……………………………..184

Приложение № 1.Основные понятия, используемые в Правилах.……..189

Приложение № 2. Перечень документов……………………………........199